Совет депутатов

Айлинского сельского поседения

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

От  09.01.2013   №  1

Об утверждении схемы теплоснабжения

Айлинского сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения», Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Айлинского сельского поселения

Совет депутатов Айлинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Айлинского сельского поселения согласно приложению № 1.

# 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Саткинский рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации  Саткинского муниципального района в разделе « Айлинское сельское поселение».

Глава  Айлинского

сельского поселения                                                      Т.П. Шуть

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Айлинского сельского поселения

От 09.01.2013г. № 1

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Айлинского сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Айлинского сельского поселения является:

- Федеральный закон от27.07.2010 года № 190 « О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 « О теребованиях к схемам теплоснабжения»

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района Челябинской области до 2025 года

I.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе:

обеспечение жителей Айлинского сельского поселения тепловой энергией;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых вв сфере теплоснабжения муниципального образования Айлинское сельское поселение;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III- Графическая часть

IV.Пояснительная записка схемы теплоснабжения Айлинского сельского поселения

Централизованное теплоснабжение в Айлинском сельском поселении осуществляется от муниципальных котельных, находящихся в аренде ООО « ЖилКоммунсервис»

Характеристика котельных  системы централизованного теплоснабжения Айлинского сельского поселения представлена в таблице 1

Таблица 1. Характеристика  котельных

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Котельная № 1, с.Айлино | КВр-1,16 | 1,0 | 2009 | По отпуску тепловой энергии котельная имеет два контура, разделённых двумя пластинчатыми теплообменниками, ХВП – обработка комплексонами по первому контуру |
|  |  | КВр-1,16 | 1,0 | 2009 |  |
|  |  | ИТОГО: | 2,0 |  |  |
| 10. | Котельная № 2, с.Айлино | НР-18 | 0,6 | 1957 | Старая угольная котельная, встроенная в подвале жилого дома. |
|  |  | НР-18 | 0,6 | 1957 |  |
|  |  | ИТОГО: | 1,2 |  |  |

Присоединённая тепловая нагрузка к источникам теплоснабжения Айлинского сельского поселения составляет около 3,2 Гкал/ч.

Схемы тепловых сетей в основном  являются двухтрубными циркуляционными, тупикового типа, с надземной прокладкой, подающими тепло непосредственно к потребителю. Потребители подключены к магистральным тепловым сетям по зависимой схеме непосредственно или через индивидуальные тепловые пункты. Изоляция -  минераловатная с обёрткой рубероидом. Износ тепловых  сетей  составляет  около 70%.

Топливом для источников тепловой энергии в котельной № 1является природный газ, в котельной № 2 села Айлино- уголь.

Таблица 2. Баланс  тепловой мощности по энергоисточникам

| Энергоисточники | Тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (по заключённым договорам), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Установленная | Располагаемая | Располагаемая с учетом собств.нужд | Располагаемая с учетом тепловых потерь | Договор-ная | Рассчитанная |
| Котельные с. Айлино | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,0 | 1,4 |

На котельных с. Айлино установлены счётчики отпуска тепловой энергии, но учёт их показаний ведётся не в полном объёме: в основном регистрируются показания температуры и давления в подающих и обратных линия теплосети.

Обе котельные  оснащены стандартным набором измерительных приборов -  манометрами, термометрами.  Газовые котельные оснащены комплексом для измерения расхода газа.

Коммерческий учет потребления энергоресурсов котельными ведется на основании показаний приборов учета.

Таблица 3. Резервы и дефициты тепловой мощности по энергоисточникам

| Энергоисточники | Резерв/дефицит (+/-) |
| --- | --- |
|  | по договорной нагрузке | по рассчитан-ной нагрузке |
| Котельные с. Айлино | 0,8 | 1,4 |

Нормативные требования по надёжности системы теплоснабжения не соблюдаются.

Большой процент надземной прокладки тепловых сетей определяет большую повреждаемость как тепловой изоляции, так и самих трубопроводов, приводит к высоким тепловым потерям. Отсутствует достаточный контроль повреждаемости тепловых сетей.

Расчётный температурный график отпуска тепловой энергии от котельных с.Айлино  - 95/70 оС. Отпуск теплоносителя в тепловые сети многих котельных производится с температурой ниже утверждённого графика, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг потребителям.

Основными проблемами в системе теплоснабжения являются:

- отпуск теплоносителя в тепловые сети  c температурой ниже утверждённого графика;

- несанкционированный водоразбор на нужды ГВС из систем отопления;

- высокая  повреждаемость тепловой изоляции и самих трубопроводов;  повышенный коррозионный износ  трубопроводов 2-го контура из-за наличия открытой системы теплоснабжения;

- высокие   тепловые потери;

- отсутствие счетчиков тепловой энергии у потребителей (за исключением бюджетных потребителей).

Перспективы развития системы теплоснабжения с. Айлино

Вариант развития системы теплоснабжения основан на усовершенствовании существующей системы и предусматривает:

- Котельная № 1, с. Айлино:

- Замена к 2013 г. существующих котлов на жаротрубные, работающие на газообразном и жидком топливе, общей тепловой мощностью   2 Гкал/ч, на которых будет предусмотрено автоматическое управление работой топливоиспользующего оборудования погодозависимым контроллером;

- Установка к 2013 г. комплексонатной обработки подпиточной воды тепловой сети с химической деаэрацией;

- Приведение к 2013 г. тепловых сетей в нормативное состояние;

- Установка к 2012 г. приборов учета потребления тепла и теплоносителя у потребителей;

- Котельная № 2, с.Айлино:

- Строительство к 2013 г. новой блочной котельной мощностью 0,7 МВт (0,6 Гкал/ч) с переводом на природный газ, в которой будут предусмотрены автоматическое управление работой топливоиспользующего оборудования погодозависимым контроллером, химводоподготовка котловой и сетевой воды и узлы учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя;

- Приведение к 2013 г. тепловых сетей в нормативное состояние;

- Установка к 2013 г. приборов учета потребления тепла и теплоносителя у потребителей;

Характеристика газовой котельной с. Айлино

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомственная принадлежность, адрес котельной. Установленная тепловая мощность Гкал/ч Суммарная присоединенная нагрузка (без учета потерь в тепловых сетях) Гкал/ч - отопление и вентиляция (Qот.,в) - горячее водоснабжение (Qгвс) | МУП «ЖКХ» с. Айлино, с. Айлино Саткинский р-н 2 Гкал/ч 1,72 Гкал/ч 1,72 Гкал/ч не предусмотрено |
| 2. | Число часов работы котельной в год | 5808 |
| 3. | Расположение котельной: -ограждение территории - возможность расширения по генеральному плану | да да |
| 4. | Здание котельной: - год постройки - техническое состояние (трещины, обрушения, просадка полов, протечки) | 2008 г. удовлетворительное |
| 5. | Сведения по основному оборудованию: Котёл КВм -1,16 КД - производительность котла - КПД котла по техническому паспорту % - фактический КПД котла % - год ввода в эксплуатацию - процент износа % Теплообменник FР 20-123-1-ЕН | 2 ед. 1 Гкал/ч 85 63 2008 11,2 2 ед. |
|  | - мощность - расчетное давление - год ввода в эксплуатацию - процент износа | 1000 кВт 16 кгс/см2 2008 г. 10% |
| 6. | Вид топлива: - основного - резервного | природный газ каменный уголь |
| 7. | Наличие ХВО - производительность - способ обработки воды | DLXВ – VFТ/М 0 – 20 л/ч |
| 8. | Наличие ХВО в рабочем режиме | нет |
| 9. | Величина подпитки (т/ч) | 0,31 |
| 10. | Дымовая труба: - высота х диаметр устья (Н х Dу) мм - техническое состояние | 16000 Х 630 удовлетворительное |
| 11. | Наличие вспомогательного оборудования: - насос греющего контура WILO IL 65/140-7,5/2 Q=58м3/ч, N=7,5кВт, Н=26м - насос сетевой WILO ВL 40/160-5,5/2 Q=35м3/ч, N=5,5кВт, Н=32м - насос системы подпитки WILO MHIL 504 3 Q=4,9м3/ч, N=0,75кВт, H=30м - насос рециркуляции WILO IPL 32/160-1,1/2 Q=10м3/ч, N=1,1кВт, Н=18м - бак накопительный ATV-2000, ёмкостью V= 2000л - расширительный мембранный бак греющего контура WRV-300,ёмкостью – 300л | 2 ед. 3 ед. 2 ед. 2 ед. 1 ед. 1 ед. |
| 12. | Наличие приборов учета: счетчик электрической энергии счетчик холодной воды (СХВ) комплекс измерительный «Эльф» (тепло) комплекс измерительный «Эльстер» (газ) | ЦЭ6803В «ЭЛЬФ»тм СГ-ЭКВз-Р-0,75-100/1,6 |
| 13. | Ресурсообеспечение котельной: - газопровод – ввод (диаметр, пропускная способность, давление) - электровводы (количество) - подвод воды (количество) | Ø108мм; газопровод среднего давления (0,03МПа); пропускная способность 275нм3/ч 2 / 0,4кВт, один из которых от дизель-генератора 1/50мм |
| 14. | Необходимость замены основного или вспомогательного оборудования | В связи с информацией завода - изготовителя котлоагрегатов при работе на газообразном топливе КПД данных котлов составляет не более 65%, для нормальной работы блочно-модульной котельной необходима замена котлов на жаротрубные, работающие на газообразном и жидком топливе общей тепловой мощностью 2 МВт. |

Характеристика угольной котельной № 2 с. Айлино

| № п/п | Наименованное показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомственная принадлежность, адрес котельной | Муниципальная Саткинский р-н с.Айлино |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч Суммарная присоединенная нагрузка (без учета потерь в тепловых сетях), Гкал/ч - отопление, вентиляция (Qот,в) - горячее водоснабжение (Qгвс) | 1Гкал/ч 0,15 Гкал/ч 0,12 Гкал/ч не предусмотрено |
| 2. | Число часов работы котельной в год | 5808 |
| 3. | Расположение котельной: - ограждение территории - возможность расширения по генеральному плану | нет нет |
| 4. | Здание котельной: - год постройки - техническое состояние (трещины, обрушения просадка полов, протечки) | Котельная расположена в подвале жилого дома 1958 имеются трещины, протечки просадка полов |
| 5. | Сведения по основному оборудованию: - состав основного оборудования: а) котел НР-18 - производительность котлов (Гкал/ч) - КПД котлов по техническому паспорту %, фактический % - год ввода в эксплуатацию - процент износа | 2 ед. 0,5 1989 82 |
| 6. | Вид топлива: - основного - резервного | каменный уголь |
| 7. | Наличие ХВО, производительность, способ обработки воды | не имеется |
| 8. | Наличие ХВО в рабочем режиме | не имеется |
| 9. | Величина подпитки (т/ч) | 0,083 |
| 10. | Дымовая труба: - высота х диаметр устья (Н х Dу) - техническое состояние | Удовлетворительное |
| 11. | Вспомогательное оборудование: насос циркуляционный КМ 80-65-160 насос системы подпитки КМ 50-32-125 вентилятор дутья накопительный бак ёмк.1м3 | 2 ед. 1ед. 1ед. |
| 12. | Наличие приборов учета: счетчик электрической энергии счетчик холодной воды | СА4У И672М СХВ |
| 13. | Ресурсообеспечение котельной №2 - электроввод (кол-во/кВт) - подвод воды (кол-во/Ø) | 1/0,4 кВт 1/50мм |
| 14. | Основное и вспомогательное оборудование нуждается в срочной замене, износ составляет от 80 до 88,3 % | Для обеспечения тепловой энергией детский сад и жилые дома (1 жилой дом 2-х этажный 16-ти квартирный, 2 жилых дома 2-х этажные 8-ми квартирные) построить блочную газовую котельную тепловой мощностью 0,7МВт, |

| Таблица Характеристики участков тепловых сетей с. Айлино, по типу прокладки и году ввода трубопроводов |
| --- |
| Энерго- источник | Вид системы (открытая, закрытая, совмещенная) | Тепловые сети | Расход воды | Техническое состояние |
|  |  | № уч-ка | Диаметр труб, мм | Длина уч-ка | Геодези- ческая отметка м | Гидро- геоло- гия | Год ввода | Тип прокладки трубопровода | Тип изоля- ции |  |  |
| Блочно- модульная газовая котельная | закрытая | 1 | 150 | 112 | 349,64 | 18-24м | 1996 | непроходной канал | мин. вата | 52,53 | Исправен |
|  |  | 2 | 133 | 127 | 347,01 | -//- | -//- | -//- | -//- | 52,53 | исправен |
|  |  | 3 | 133 | 4 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | 52,28 | Исправен |
|  |  | 4 | 133 | 30 | 352,41 | -//- | -//- | -//- | -//- | 44,13 | Исправен |
|  |  | 5 | 133 | 30 | 352,41 | -//- | -//- | -//- | -//- | 40,33 | Исправен |
|  |  | 6 | 133 | 37 | 352,41 | -//- | -//- | -//- | -//- | 36,58 | Исправен |
|  |  | 7 | 133 | 20 | 352,17 | -//- | -//- | -//- | -//- | 32,73 | исправен |
|  |  | 8 | 70 | 40 | 350,83 | -//- | -//- | -//- | -//- | 16,9 | Требует кап. ремонта |
|  |  | 9 | 100 | 90 | 352,37 | -//- | -//- | -//- | -//- | 12,78 | исправен |
|  |  | 10 | 70 | 10 | 351,75 | -//- | -//- | -//- | -//- | 6,75 | Требует кап. ремонта |
|  |  | 11 | 70 | 40 | 350,61 | -//- | -//- | -//- | -//- | 10,15 | Требует кап. ремонта |
|  |  | 12 | 80 | 20 | 350,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 4,15 | Требует кап ремонта |
|  |  | 13 | 80 | 16 | 350,63 | -//- | -//- | -//- | -//- | 4,0 | Исправен |
|  |  | 14 | 150 | 96 | 349,91 | -//- | -//- | -//- | -//- | 3,8 | Требует кап. ремонта |
|  |  | 15 | 80 | 18 | 349,91 | -//- | -//- | -//- | -//- | 3,1 | Требует кап. ремонта |
|  |  | 16 | 80 | 56 | 350,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,7 | Требует кап ремонта |
|  |  | 17 | 80 | 46 | 352,80 | -//- | -//- | -//- | -//- | 3,75 | исправен |
|  |  | 18 | 80 | 46 | 352,80 | -//- | -//- | -//- | -//- | 3,85 | исправен |
|  |  | 19 | 80 | 16 | 352,17 | -//- | -//- | -//- | -//- | 3,05 | исправен |
|  |  | 20 | 100 | 90 | 352,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,93 | Требует кап. ремонта |
|  |  | 21 | 25 | 7 | 352,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,48 | Исправен |
|  |  | 22 | 80 | 32 | 352,63 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,45 | Исправен |
|  |  | 23 | 25 | 7 | 352,63 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,45 | Исправен |
|  |  | 24 | 25 | 20 | 350,57 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,245 | Исправен |
|  |  | 25 | 100 | 28 | 350,33 | -//- | -//- | -//- | -//- | 11,85 | Исправен |
|  |  | 26 | 25 | 7 | 351,85 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,385 | Исправен |
|  |  | 27 | 100 | 34 | 351,85 | -//- | -//- | -//- | -//- | 11,465 | Исправен |
|  |  | 28 | 25 | 7 | 351,85 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,375 | Исправен |
|  |  | 29 | 100 | 60 | 350,68 | -//- | -//- | -//- | -//- | 11,09 | Требует кап. ремонта |
|  |  | 30 | 100 | 21 | 350,68 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,33 | Исправен |
|  |  | 31 | 25 | 8 | 351,61 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,33 | Исправен |
|  |  | 32 | 25 | 12 | 350,97 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,34 | Исправен |
|  |  | 33 | 25 | 12 | 350,97 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,34 | Исправен |
|  |  | 34 | 25 | 12 | 350,50 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,33 | Исправен |
|  |  | 35 | 100 | 36 | 350,50 | -//- | -//- | -//- | -//- | 10,08 | Требует кап. ремонта |
|  |  | 36 | 25 | 12 | 350,50 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,335 | Исправен |
|  |  | 37 | 25 | 12 | 350,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,32 | Исправен |
|  |  | 38 | 100 | 34 | 350,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 9,41 | Исправен |
|  |  | 39 | 25 | 12 | 350,68 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,315 | Исправен |
|  |  | 40 | 100 | 38 | 350,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 8,78 | Исправен |
|  |  | 41 | 25 | 8 | 350,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,34 | Исправен |
|  |  | 42 | 25 | 12 | 349,98 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0.335 | Исправен |
|  |  | 43 | 100 | 22 | 349,98 | -//- | -//- | -//- | -//- | 8,44 | Требует ремонта изоляции |
|  |  | 44 | 80 | 26 | 349,98 | -//- | -//- | -//- | -//- | 3,16 | Требует кап. ремонта |
|  |  | 45 | 100 | 80 | 350,14 | -//- | -//- | -//- | -//- | 5,28 | Требует кап. ремонта |
| Угольная котельная №2 | закрытая | 1 | 100 | 2 | 352,00 | 18-24 м | 1957 | Непроходной канал | Мин. вата | 6,14 | Требует Кап. ремонта |
|  |  | 2 | 100 | 54 | 352,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 3,09 | Требует кап. ремонта |
|  |  | 3 | 100 | 48 | 352,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 1,55 | Требует кап.ремонта |
|  |  | 4 | 100 | 40 | 353,10 | -//- | -//- | -//- | -//- | 3,05 | Требует кап. Ремонта |
|  |  | 5 | 50 | 20 | 352,43 | -//- | -//- | -//- | -//- | 1,05 | Требует кап. Ремонта |
|  |  | 6 | 80 | 164 | 353,60 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,57 | Требует кап.ремонта |
|  |  | 7 | 20 | 25 | 354,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,25 | Исправен |
|  |  | 8 | 50 | 15 | 353,18 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,32 | Исправен |
|  |  | 9 | 50 | 12 | 352.43 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,48 | Исправен |
|  |  | 10 | 50 | 14 | 352,00 | -//- | -//- | -//- | -//- | 3,05 | Требует кап.ремонта |
|  |  | 11 | 50 | 2 | 352,41 | -//- | -//- | -//- | -//- | 1,55 | Исправен |
|  |  | 12 | 50 | 2 | 352,00 | -//- | -//- | -//- | - //- | 1,54 | исправен |