Саткинский муниципальный район

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ПЕРИОД  2017 – 2027

2 этап

Обосновывающие материалы

г. Москва, 2017 год

Сведения о разработчиках

Общество с ограниченной ответственностью

«Городское бюро экспертизы собственности – энерго»

| Адрес: | 107076, Москва, Холодильный пер. д.3 корп. 1 стр.4 |
| --- | --- |
| Телефон/факс | (495) 781-59-29, 665-02-89 |
| E-mail | info@gbes.ru |
| Сайт | www: gbes.ru |
| Регистрационный номер (ОГРН) | 1027709000648 |
| ИНН | 7709380500 |

Генеральный директор Гарипов Игорь Гаянович

Исполнитель

| № п/п | Должность | ФИО | Ученая степень и звание, специализация | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведущий специалист | Лобанова Анастасия Владимировна | - |  |

Проверил

| № п/п | Должность | ФИО | Ученая степень и звание, специализация | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный директор | Гарипов Игорь Гаянович | - |  |

Оглавление

1	Паспорт Программы	6

2	Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	10

2.1	Перспективные показатели развития для разработки Программы	10

2.1.1	Характеристика муниципального образования	10

2.1.2	Прогноз численности населения и трудовые ресурсы	11

2.1.3	Прогноз развития промышленности	11

2.1.4	Прогноз развития застройки объектов социального значения	11

2.1.5	Прогноз изменения доходов населения	13

2.2	Характеристика фактического состояния коммунальной инфраструктуры	18

2.2.1	Система водоснабжения	18

2.2.2	Система водоотведения	32

2.2.3	Система теплоснабжения	36

2.2.4	Система электроснабжения	52

2.2.5	Система газоснабжения	67

2.2.6	Система вывоза ТКО	77

3	Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки	86

3.1	Перспективная система водоснабжения	86

3.2	Перспективная система водоотведения	98

3.3	Перспективная система теплоснабжения	100

3.4	Перспективная система электроснабжения	102

3.5	Перспективная система газоснабжения	105

3.6	Перспективная система вывоза ТКО	106

3.7	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	107

4	Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	109

4.1	Система водоснабжения	109

4.2	Система водоотведения	109

4.3	Система теплоснабжения	109

4.4	Система электроснабжения	110

4.5	Система газоснабжения	110

4.6	Система вывоза ТКО	110

5	Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	111

5.1	Планы по установке приборов учета в системе водоснабжения	111

5.2	Планы по установке приборов учета в системе теплоснабжения	112

5.3	Планы по установке приборов учета в системе газоснабжения	112

5.4	Планы по установке приборов учета в системе электроснабжения	112

5.5	Перспективная обеспеченность приборами учета потребителей	113

6	Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	114

7	Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры	117

7.1	Система водоснабжения	117

7.2	Система водоотведения	118

7.3	Система теплоснабжения	119

7.4	Система электроснабжения	120

7.5	Система газоснабжения	123

7.6	Система вывоза ТКО	124

8	Общая программа проектов	124

9	Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	127

10	Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	131

11	Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	134

11.1	Определение перспективных тарифов	134

11.2	Прогнозирование расходов населения на коммунальные услуги	140

11.3	Определение доходов населения	143

11.4	Проверка на соответствие критериям доступности	143

12	Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	148

13	Управление программой	149

13.1	Ответственные за реализацию Программы	149

13.2	План-график по реализации Программы	149

13.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	149

13.4	Порядок и сроки корректировки Программы	149

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Айлинское сельское поселение» Челябинской области на период 2017 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Устав муниципального образования муниципального образования с подведомственной территорией; Генеральный план муниципального образования; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района |
| Цели Программы | Разработка единого комплекса мероприятий, Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, Обеспечение надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; обеспечение жителей и предприятий поселения надёжными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения, а также услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО); внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг; разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры; инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; перспективное планирование развития систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели Программы | Электроснабжение Объем потребления электрической энергии всеми категориями потребителей: в 2017 г. составит 1,25 млн. кВт.ч; в 2025 году составит 1,36 млн. кВт.ч; в 2027 году составит 1,36 млн. кВт.ч; Теплоснабжение Объем тепловой нагрузки всеми категориями потребителей: в 2016 г. составил 1,104 Гкал/ и до 2027 года не изменится; Сохранение резерва мощности к 2027 году 0,84 Гкал/ч (42,3 %); Газоснабжение Объем потребления газа всеми категориями потребителей: к 2027 году составит 10,8 тыс.м3; Вывоз и утилизация ТКО Объем вывоза ТКО: в 2016 г. составил 598,6 тыс.м3 (только котельная); в 2025 году составит 678,6 тыс.м3; в 2027 году составит 700 тыс.м3; Водоснабжение Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей: в 2017 г. составил 25,3тыс. м.куб.; в 2025 году составит 25,3 тыс. м.куб.; в 2027 году составит 25,3 тыс. м.куб.; Снижение потерь воды к 2027 году до 10 тыс.куб.; Сохранение аварийности системы к 2027 году до 0 ед/(км*год) Показатели энергоэффективности процесса производства воды к 2027 году – 0,392 кВт*ч/ куб. м Водоотведение Объем поступления сточных вод от всех категорий потребителей: в 2017 г. составил 7,6 тыс. м.куб.; в 2025 году составит 7,6 тыс. м.куб.; в 2027 году составит 7,6 тыс. м.куб.; Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2027 Уровень обеспеченности приборами учета в СИСТЕМЕ ХВС, % 0 57 100 100 100 Уровень обеспеченности приборами учета в СИСТЕМЕ ГВС, % Нет ГВС Уровень обеспеченности приборами учета в СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, % | 100 100 100 100 100 Уровень обеспеченности приборами учета в СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, % Нет газа (Газ имеется только на котельной) Уровень обеспеченности приборами учета в СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, % 50 80 | 100 100 100 Доля затрат на коммунальные услуги: 2017.г –7,4 %; 2020г – 6,1 %; 2025г – 14,5 % 2027г – 13,9 %; |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2017-2027 гг.; |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Затраты на выполнение программ всего коммунального комплекса составят: 2018 год - 7546,2тыс. руб. 2019 год – 38871,7 тыс. руб. 2020 год – 27042,4 тыс. руб. 2021 год - 35180,6 тыс. руб. 2022 год - 18504,9 тыс. руб. 2023-2025 года - 35660 тыс. руб. 2026-2037 года - 11530 тыс. руб. Всего за период реализации Программы: Всего - 138335,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие электрических сетей обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры; обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения повышение надежности и качества теплоснабжения; улучшение экологической обстановки в зоне действия источников тепловой энергии. Развитие водоснабжения и водоотведения повышение надежности водоснабжения и водоотведения; повышение экологической безопасности; соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН; снижение уровня потерь воды; сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Развитие системы газоснабжения повышение надежности и качества газоснабжения; Развитие системы вывоза и утилизации ТКО улучшение санитарного состояния территорий; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории; улучшение экологического состояния; обеспечение надлежащего сбора и утилизации коммунальных отходов. |

# Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

## Перспективные показатели развития для разработки Программы

### Характеристика муниципального образования

Айлинское сельское поселение расположено в северной части Саткинского муниципального района. Границами сельского поселения являются: на севере и западе – республика Башкортостан, на юге – Межевое городское поселение, на востоке – Романовское сельское поселение, на юго-востоке – Сулеинское городское поселение.

В состав поселения входит 6 населенных пункта: с. Айлино, д. Петромихайловка,      д. Верхний Айск, д. Алексеевка, д. Сикиязтамак и д. Старая Пристань. Административный центр поселения – с. Айлино, который находится в 22,5 км от административного центра района – г.Сатки.

Рельеф данного поселения относится к равнинному предуралью.

Гидрография

Благодаря, водораздельному положению поселения, крупных рек нет. В пределах поселения имеется река Ай. Поймы рек представляют собой заболоченные пространства, покрытые мелким лесом, кустарником, мхом. Река Ай не судоходна, в некоторых случаях используется для туристического сплава. Источником питьевого и промышленного водоснабжения в поселении является река Ай.

Климат рассматриваемого поселения характеризуется относительно суровыми климатическими условиями. Характерно обилие атмосферных осадков - 537 мм в год, причем, в летний период времени приходится около 50%, а на зимний - лишь 10%. Количество ясных дней в году составляет 21%, полуясных - 14%, пасмурных - 65%. Дни с температурой от 0 до 110° - 20% и свыше +10° - 30%. В среднем за год число дней с заморозками равно - 215. Резко выражено господство юго-западных и западных ветров.

Растительность

Северная часть поселения спокойнее по рельефу и, в основном, занята землями сельхозназначения. На северо-западе вдоль границы с Башкирией тянется неширокая полоса лесостепи. Она простирается по южным отрогам кряжа Туйтюбе в окрестностях Айлино, Петромихайловки и Алексеевки. Отсюда начинаются Уфимское плато и холмистая Месягутовская лесостепь, лежащие на высотах 250-450 м. Многие участки лесостепи распаханы. Характерными признаками данной местности являются небольшие березовые перелески, кустарники. В травянистом и кустарниковом покрове присутствуют представители степей – ковыль, полынь, василек сибирский, вишня кустарниковая.

Разнообразен животный мир, в реке водится немало видов рыбы, что создает благоприятные условия для охоты и рыболовства.

Природные ресурсы

В недрах территории поселения расположены участки недр:

-  Туй-Тюбинское месторождение кремня – абразивное сырье;

-   Айлинское месторождение – глины кирпичной.

### Прогноз численности населения и трудовые ресурсы

Поскольку последние сведения по численности населения населенных пунктов Айлинского сельского поселения – результаты Всероссийский переписи 2010 года, в расчетах используются эти цифры. Это допущение также возможно потому, что на протяжении последних нескольких лет изменение численности незначительно, для сравнения, численность населения МО «Айлинского сельского поселение» по состоянию на 2017 год составило 1972 человека.

Динамика ожидаемой численности населения до 2027 года приведена в таблице ниже.

Таблица 1 Динамика изменения численности населения до 2027 года

| № п/п | Населенный пункт | Тип застройки | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Айлино | Всего | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 |
| 2 | д. Алексеевка | ЧС | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 3 | д. Верхний Айск | ЧС | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 4 | д. Петромихайловка | ЧС | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 5 | д. Сикиязтамак | ЧС | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 6 | д. Старая Пристань | ЧС | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Всего | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 |

### Прогноз развития промышленности

Планы по развитию промышленности отсутсвуют.

### Прогноз развития застройки объектов социального значения

Программой предусматривается развитие д. Сикиязтамак.

Жилой фонд населенного пункта составляет 2.3 тысяч кв. м.

Обеспеченность жилой площадью составляет 88 кв.м на 1 чел.

Предлагается сохранение и упорядочение существующей застройки, и создание новой. Застройка новыми индивидуальными жилыми домами осуществляется на неосвоенной территории, и новое жилищное строительство составит 5920 кв. м.

Структура нового жилищного строительства представлена: индивидуальными жилыми домами. Средняя плотность населения составит 24 чел./га.

Таблица 2 Параметры жилищного фонда

| Населенные пункты | Существующее | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Числен. населения, чел. | Плотность, га/чел. | Жил фонд, тыс. м2 | Числен. населения, чел. | Плотность, га/чел. | Жил фонд, тыс. м2 |
| д. Сикиязтамак | 26 | 1,01 | 2,3 | 432 | 0,09 | 8,22 |
| Всего | 26 | 1,01 | 2,3 | 432 | 0,09 | 8,22 |

Расчетная плотность населения на селитебной территории населенного пункта принята при коэффициенте семейности – 3,2.

Осуществление намеченных мероприятий даст следующие результаты:

- Увеличение жилищного фонда населенного пункта почти в 2,5 раза;

- Сохранение жилищной обеспеченности для существующего населения на уровне нормативной 20 м2.

Размеры жилищного строительства определены на основании нормативов градостроительного проектирования Челябинской области.

Генеральным планом определено развитие жилой застройки, что обуславливает развитие существующей улично-дорожной сети, создание социальных объектов.

В настоящее время в населенном пункте отсутствует система культурно-бытового обслуживания. Уровень обеспеченности учреждениями обслуживания не соответствует нормативному уровню.

На территории предлагается размещение объектов общественной застройки. Развитие общественной застройки предполагает не только комплекс мероприятий организационного характера, направленных на создание системы здравоохранения, социального обслуживания населения, но и значительные вложения в социальную инфраструктуру.

Проектом предусматривается осуществить:

- обеспеченность учреждениями социального обслуживания;

- развитие социальной инфраструктуры;

- создание общепоселкового центра.

Создание общественной застройки предлагается устроить в одном месте, тем самым организовать общественный центр, на территории свободной от застройки по улице Лесная в южной части населенного пункта. Разместить объект здравоохранения – ФАП, объект дошкольного образования – детский сад, объект управления – административное здание.

Также поместить предприятие розничной торговли в проектной жилой застройке. Предприятия по обслуживанию транспортных средств: не предусмотрено на территории деревни.

Предприятия на расчетный срок:

- детский сад до 30 мест;

- магазин продовольственных и непродовольственных товаров торговой площадью 145 м2;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- административно- управленческое учреждение.

Таблица 3 Сведения обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания

| Объекты капитального строительства | Существующие | Проектные | Размещение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  |
| Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения |
| Здравоохранение |
| Фельдшерско-акушерский пункт | - | 1 объект | в жилой застройке по улице Лесная |
| Образование |
| Детские дошкольные учреждения | - | 1 объект вместимостью 30 детей | примыкает к существующей жилой застройке по улице Лесная |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | - | 1 объект торговой площадью 140 кв. м. | в проектной жилой застройке по улице Березовая |
| Организации и учреждения управления |
| Административно-управленческое учреждение | - | 1 объект | примыкает к существующей жилой застройке по улице Лесная |

При создании социальной инфраструктуры населенного пункта будет достигнуто:

- создание объектов социально-бытового назначения;

- повышение уровня здоровья населения;

- повышение качества жизни населения.

Так же предусматривается перспективное развитие д. Старая Пристань (строительство домов частного сектора) и дер. Верхний Айск (строительство домов частного сектора).

### Прогноз изменения доходов населения

ДИНАМИКА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ И СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России), следуют следующие положения развития доходов населения:

Выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Во всех вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы медицинских и педагогических работников, работников культуры и научно-исследовательского персонала (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597). На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы указанных категорий работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах.

В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.

В результате в 2012 - 2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте - 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из необходимости реформирования пенсионной системы.

В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте - в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно. За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012 - 2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

В 2012 - 2030 гг. согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ И РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ

За период 2012 - 2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза.

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Согласно прогнозу склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2015 - 2017 годам. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028 - 2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду.

При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012 - 2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2012 - 2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,6% и 4,1% соответственно.

Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.

С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения - на 3,3%, пенсионеров - на 8,2%, детей - на 4,1 процента.

Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018, 2023 и 2028 годах новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Номинальная начисленная заработная плата по поселению в 2016 году составила 18829,57 руб/чел/мес, а за  январь-июль, 2017 года  - 21717,66 руб/чел/мес.

Среднегодовые темпы прироста, % заработной платы согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России) представлены в таблице ниже.

Таблица 4 Среднегодовые темпы прироста, % заработной платы

| Наименование показателя | Варианты | 2011-2015 гг. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальная заработная плата | Вариант 1 | 4,6 | 4,7 | 3,6 | 3,1 |
|  | Вариант 2 | 5,2 | 5,4 | 4,6 | 4,1 |
|  | Вариант 3 | 7,6 | 11,1 | 8,2 | 4,6 |

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года Минэкономразвития России можно спрогнозировать среднемесячный доход на душу населения в поселении. В зависимости от варианта развития экономики РФ средняя заработная плата может составить к 2027 году:

1 вариант развития – 31620,5 руб;

2 вариант развития – 34506,0 руб;

3 вариант развития – 48323,1 руб.

Более подробно о вариантах развития описано в Главе 11 Программы.

Таблица 5 Номинальная начисленная заработная плата по средним и крупным предприятиям

| Наименование МО | Январь-декабрь, 2015 | Январь-декабрь, 2016 | Январь-июль, 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Айлинское сельское поселение | 18385,16 | 18829,57 | 21717,66 |

Таблица 6 Перспективные доходы населения

| Наименование | Вариант развития по Прогнозу | Перспективные доходы населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ежегодный индекс роста заработной платы | Вариант 1 | - | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 3,1 |
|  | Вариант 2 | - | - | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,1 |
|  | Вариант 3 | - | - | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 4,6 | 4,6 |
| Номинальная начисленная заработная плата | Вариант 1 | 18829,6 | 21717,7 | 22738,4 | 23807,1 | 24926,0 | 25823,4 | 26753,0 | 27716,1 | 28713,9 | 29747,6 | 30669,8 | 31620,5 |
|  | Вариант 2 | 18829,6 | 21717,7 | 22890,4 | 24126,5 | 25429,3 | 26599,1 | 27822,6 | 29102,5 | 30441,2 | 31841,5 | 33147,0 | 34506,0 |
|  | Вариант 3 | 18829,6 | 21717,7 | 24128,3 | 26806,6 | 29782,1 | 32224,2 | 34866,6 | 37725,7 | 40819,2 | 44166,4 | 46198,0 | 48323,1 |

## Характеристика фактического состояния коммунальной инфраструктуры

### Система водоснабжения

Институциональная структура

Централизованное холодное водоснабжение реализовано в с. Айлино, д. Алексеевка, д. Петромихайловка. Эксплуатирующей организацией на территории всех трех населенных пунктов является ООО «УралЭнергоГрупп»

Характеристика системы

Системы холодного водоснабжения

В Айлинском СП можно выделить следующие технологические зоны ХВС:

Таблица 7 Наличие централизованных систем

| № п/п | Населенный пункт | Наименование технологической зоны | МКД | ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Айлино | ТЗ-01 с. Айлино | 0 | 212 |
|  |  | ТЗ-02 с. Айлино | 0 | 414 |
|  |  | ТЗ-03 с. Айлино | 0 | 352 |
|  |  | ТЗ-04 с. Айлино | 353 | 0 |
| 2 | д. Алексеевка | ТЗ-05 д. Алексеевка | 0 | 40 |
| 3 | д. Петромихайловка | ТЗ-06 д. Петромихайловка | 0 | 138 |
| 4 | д. Верхний Айск | ТЗ-07д. Верхний Айск | 0 | 0 |
| 5 | д. Сикиязтамак | ТЗ-08 д. Сикиязтамак | 0 | 0 |
| 6 | д. Старая Пристань | ТЗ-09 д. Старая Пристань | 0 | 0 |

Системы горячего водоснабжения

Номера технологических зон горячего водоснабжения соответствуют номерам ТЗ холодного водоснабжения. Все они, как описано в предыдущем пункте, не централизованные.

##### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В таблице ниже отражено описание существующих водозаборных сооружений.

Таблица 8 Сведения о водозаборных сооружениях

| Технологическая зона | № п/п | Расположение скважины | Год бурения | Состояние | Марка насоса | Год установки насоса (или последнего капремонта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-01 с. Айлино | 1 | ул. Школьная | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
|  | 2 | ул. Школьная | н/д | Резервная | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
| ТЗ-02 с. Айлино | 3 | ул. Ленина 32 | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
|  | 4 | ул. Ленина 32 | н/д | Не экслуатируется | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
| ТЗ-03 с. Айлино | 5 | ул. Гагарина 6Г | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
|  | 6 | Гагарина 6Г | н/д | Резервная | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
| ТЗ-04 с. Айлино | 7 | ул. Окраинная | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
|  | 8 | ул. Окраинная | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
| ТЗ-05 д. Алексеевка | 9 | ул. Центральная | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
| ТЗ-06 д. Петромихайловка | 10 | ул. Садовая 18а | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |

##### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистка и подготовка воды в Айлинском СП не реализована ни в одном из поселений. Для оценки соответствия качества воды нормативному используются результаты анализа качества воды, приведенные в приложении. (Приложение 1)

Следующие показатели качества воды не соответствуют нормам:

Жесткость общая

Нитраты (по NO3)

Общие колиформные бактерии

##### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Напор в системе создается скважинными насосами, станции второго подъема не применяются (характеристика оборудования представлена в таблице выше).

##### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Исходя из выписки ЕГРП, протяженность водопроводных сетей составляет:

- В с. Айлино - 8298 м, водопроводы имеют срок службы 40-50 лет, что для сетей из стали/чугуна означает износ порядка 100% и необходимость реконструкции.

- В д. Петромихайловка – 800 м, износ так же, как и в с. Айлино, порядка 100%.

- В д. Алексеевка – 1161 м сетей диаметром 63 мм, глубина заложения – 2,5 м, год строительства – 2009. В реконструкции не нуждаются.

##### Описание существующих технических и технологических проблем в  водоснабжении

Техническими проблемами является износ водопроводных сетей и скважин.

Необходимость промывки скважины и реконструкции сетей в д. Петромихайловка

Технологическими проблемами являются показатели качества питьевой воды, превышающие нормативные.

##### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Закрытых централизованных систем ГВС в Айлинском СП нет.

Балансы мощности и ресурса

Общий баланс подачи и реализации воды, включая структурные составляющие потерь воды, приведен в таблице ниже.

Таблица 9 Баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-01 г. Айлино |
| 1. | Поднято воды, в том числе: | тыс.м3/год | 88,29 | 83,04 | 44,59 |
| 2.1 | Расход питьевой воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Потери питьевой воды при ее передаче | тыс.м3/год | 30,49 | 31,62 | 19,25 |
| 4 | Полезный отпуск питьевой воды | тыс.м3/год | 57,80 | 51,417 | 25,33 |
| ТЗ-02 п. Алексеевка |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Полезный отпуск | тыс.м3/год | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| ТЗ-03 п. Петромихайловка |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Полезный отпуск | тыс.м3/год | 2,43 | 2,43 | 2,43 |

Поскольку в д. Алексеевка и д. Петромихайловка отсутствуют приборы учета, все балансы приведены расчетно по нормативам, как для водоснабжения из водоразборных колонок.

Ниже приведена балансовая диаграмма распределения расходов питьевой воды

Рисунок 1 Баланс реализации воды в с. Айлино

Как видно из диаграммы, огромное количество воды теряется при транспортировке. Это может быть связано как с высоким износом сетей, так и с отсутствием приборов учета воды, и самовольным подключением к сетям централизованного водоснабжения.

Таблица 10 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-01 г. Айлино |
| 1 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 57,80 | 51,42 | 25,33 |
| 1.1 | Питьевая вода | тыс.м3/год | 57,80 | 51,42 | 25,33 |
|  |  | м/сут | 158,4 | 140,9 | 69,4 |
|  |  | м/сут макс | 190,0 | 169,0 | 83,3 |
| 1.2 | Техническая вода | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут макс | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Горячая вода (по закрытой схеме) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут макс | 0 | 0 | 0 |
| ТЗ-02 п. Алексеевка |
| 1 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 1.1 | Питьевая вода | тыс.м3/год | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  |  | м/сут | 3 | 3 | 3 |
|  |  | м/сут макс | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | Техническая вода | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут макс | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Горячая вода (по закрытой схеме) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут макс | 0 | 0 | 0 |
| ТЗ-03 п. Петромихайловка |
| 1 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 1.1 | Питьевая вода | тыс.м3/год | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
|  |  | м/сут | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  |  | м/сут макс | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.2 | Техническая вода | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут макс | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Горячая вода (по закрытой схеме) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м/сут макс | 0 | 0 | 0 |

Как видно из таблицы, ни техническая, ни горячая вода в Айлинском сельском поселении централизованно не реализуются.

Поскольку в д. Алексеевка и д. Петромихайловка отсутствуют приборы учета, все балансы приведены расчетно по нормативам, как для водоснабжения из водоразборных колонок. (водопровод в этих двух населенных пунктах только летний)

Коэффициент максимальной суточной неравномерности принят равным 1,2 соответственно п.5.2 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды приведен в таблице ниже.

Таблица 11 Структурный баланс водопотребления по абонентам за 2014-2017 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-01 г. Айлино |
| 1 | Полезный отпуск питьевой воды | тыс.м3/год | 57,80 | 51,42 | 25,33 |
| 1.1 | Население | тыс.м3/год | 54,57 | 46,96 | 22,83 |
| 1.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 1,74 | 2,30 | 1,34 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 1,49 | 2,16 | 1,17 |
| ТЗ-02 п. Алексеевка |
| 1 | Полезный отпуск | тыс.м3/год | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 1.1 | Население | тыс.м3/год | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 1.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЗ-03 п. Петромихайловка |
| 1 | Полезный отпуск | тыс.м3/год | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 1.1 | Население | тыс.м3/год | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 1.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |

Поскольку в д. Алексеевка и д. Петромихайловка отсутствуют приборы учета, балансы приведены по расчету исходя из нормативного водопотребления из водоразборных колонок.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В Айлинском сельском поселении 10 многоквартирных домов.  Из них 7 имеют централизованное ХВС. Приборы учета в этих домах отсутсвуют (уровень обеспеченности 0%). Необходимо установить 7 ОДПУ.

ГВС отсутствует.

Таблица 12 Наличие приборов учета

| № п\п | Адрес МКД | ХВС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего установлено | подлежит установке | Заключен договор |  |
|  | Айлинское сельское поселение | 0 | 7 | 7 | всего 10 МКД, аварийных 0 |
| 1 | с. Айлино, ул. Пугачева, 1 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: установлен ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 2 | с. Айлино, ул. Пугачева, 2 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: установлен ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 3 | с. Айлино, ул. Пугачева, 18 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 4 | с. Айлино, ул. Пугачева, 19 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 5 | с. Айлино, ул. Пугачева, 20 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 6 | с. Айлино, ул. Пугачева, 21 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 7 | с. Айлино, ул. Пугачева, 22 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |

Зоны действия источников ресурсов

Рисунок 2 Зоны действия источников

Надёжность работы системы

Расчет резервов и дефицитов водозаборных сооружений по технологическим зонам водоснабжения приведен в таблицах ниже.

Таблица 13 Расчет резервов и дефицитов мощности насосов I подъема

| Наименование | Единицы измерения | 2016 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТЗ-01 г. Айлино |
| Мощность водозаборных сооружений | м.куб./сут | 240 |
|  | м.куб./час | 10 |
| Необходимый подъем воды | м.куб./сут | 9,2 |
|  | м.куб./час | 0,4 |
| Численность пользователей | чел | 212 |
| Кч max |  | 3,77 |
| α |  | 1,1 |
| βmax |  | 3,43 |
| В час максимального водопотребления | м3/час | 1,4 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/час | 10 |
|  | % | 96 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений в час максимального водопотребления | м3/час | 9 |
|  | % | 86 |
| ТЗ-02 с. Айлино |
| Мощность водозаборных сооружений | м.куб./сут | 240 |
|  | м.куб./час | 10 |
| Фактический | м.куб./сут | 17,9 |
|  | м.куб./час | 0,75 |
| Численность пользователей | чел | 414 |
| Кч max |  | 3,26 |
| α |  | 1,2 |
| βmax |  | 2,715 |
| В час максимального водопотребления | м3/час | 2,44 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/час | 9 |
|  | % | 93 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/час | 8 |
|  | % | 76 |
| ТЗ-03 с. Айлино |
| Мощность водозаборных сооружений | м.куб./сут | 240 |
|  | м.куб./час | 10 |
| Необходимый подъем воды | м.куб./сут | 15,3 |
|  | м.куб./час | 0,6 |
| Численность пользователей | чел | 352 |
| Кч max |  | 3,16 |
| α |  | 1,1 |
| βmax |  | 2,87 |
| В час максимального водопотребления | м3/час | 2,01 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/час | 9 |
|  | % | 94 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/час | 8 |
|  | % | 80 |
| ТЗ-04 с. Айлино |
| Мощность водозаборных сооружений | м.куб./сут | 240 |
|  | м.куб./час | 10 |
| Фактический | м.куб./сут | 74,836 |
|  | м.куб./час | 3,12 |
| Численность пользователей | чел | 353 |
| Кч max |  | 3,15 |
| α |  | 1,1 |
| βmax |  | 2,87 |
| В час максимального водопотребления | м3/час | 9,84 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/час | 6,9 |
|  | % | 69 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/час | 0,2 |
|  | % | 2 |
| ТЗ-05 д. Алексеевка |
| Мощность водозаборных сооружений | м.куб./сут | 240 |
|  | м.куб./час | 10 |
| Необходимый подъем воды | м.куб./сут | 21,9 |
|  | м.куб./час | 0,9 |
| Численность пользователей | чел | 84 |
| Кч max |  | 4,95 |
| α |  | 1,1 |
| βmax |  | 4,50 |
| В час максимального водопотребления | м3/час | 4,52 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/час | 9 |
|  | % | 91 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/час | 5 |
|  | % | 55 |
| ТЗ-06 д. Петромихайловка |
| Мощность водозаборных сооружений | м.куб./сут | 240 |
|  | м.куб./час | 10 |
| Необходимый подъем воды | м.куб./сут | 6,7 |
|  | м.куб./час | 0,3 |
| Численность пользователей | чел | 169 |
| Кч max |  | 4,19 |
| α |  | 1,1 |
| βmax |  | 3,81 |
| В час максимального водопотребления | м3/час | 1,16 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/час | 10 |
|  | % | 97 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений | м3/час | 9 |
|  | % | 88 |

Определение максимального коэффициента часовой неравномерности произведено в соответствии с п.5.2. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

Как видно из расчета, во всех технологических зонах при расчете исходя из нормативных расходов (т.е. априори больших, чем фактических) существует значительный резерв и возможность расширения системы, кроме ТЗ-04, в которой в час максимального водоразбора (который здесь вычислен без учета нужд пожаротушения) резерв составляет всего 2%.

То есть, на данный момент не рекомендуется подключение новых абонентов к ТЗ-04. Однако в рамках повышения надежности системы возможно развить и связать ее с сетями других скважин, тем самым распределить нагрузку на водозаборы ТЗ-01 и ТЗ-02.

Качество поставляемого ресурса

Очистка и подготовка воды в Айлинском СП не реализована ни в одном из поселений. Для оценки соответствия качества воды нормативному используются результаты анализа качества воды

Следующие показатели качества воды не соответствуют нормам:

Жесткость общая

Нитраты (по NO3)

Общие колиформные бактерии

Воздействие на окружающую среду

Поскольку в МО «Айлинское сельское поселение» водоподготовка не осуществляется, вредного воздействия химических реагентов водоподготовки и их соединений не имеется.

Сброса (утилизации) промывных вод не имеется из-за отсутствия водоочистки.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Тарифы установлены Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 ноября 2016 г. N 55/92 "О корректировке на 2017-2018 годы тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью "УРАЛЭНЕРГОГРУПП", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Айлинского сельского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области»

Таблица 14 Тарифы

| N п/п | Годы долгосрочного периода регулирования | Периоды календарной разбивки | Тарифы, руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на питьевую воду | на водоотведение |
|  |  |  | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС |
| 1 | 2017 | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | 26,08 | 30,77 | 15,12 | 17,84 |
|  |  | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 27,65 | 32,63 | 15,59 | 18,40 |
| 2 | 2018 | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | 27,65 | 32,63 | 15,59 | 18,40 |
|  |  | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | 28,38 | 33,49 | 15,77 | 18,61 |

### Система водоотведения

Институциональная структура

Эксплуатирующей организацией на территории всех трех населенных пунктов является ООО «УралЭнергоГрупп».

Очистка сточных вод производится ООО «КОНиС-1». Данных по качеству сточных вод нет.

Характеристика системы

На данный момент в Айлинском сельском поселении существует только одна технологическая зона водоотведения - хозяйственно-бытовая канализация в с. Айлино. Охваченность населения централизованной системой водоотведения по населенным пунктам и поселению в целом отражена в таблице ниже.

Таблица 15 Охваченность населения системами централизованной канализации

| № п/п | Наименование населённого пункта | Многоквартирный жилой фонд, чел | Частный сектор, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Айлинское сельское поселение | 310 | 148 |

Сточные воды по чугунным канализационным коллекторам поступают в приемный резервуар центральной канализационной насосной станции, расположенной непосредственно возле очистных сооружений, откуда забираются ООО «КОНиС-1»

Сведения о канализационных сетях с. Айлино  представлены в таблице ниже.

Таблица 16 Сведения о сетях канализации

| № п/п | Участок | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Пугачева | 100 мм | 2,5км | чуг | 1970 |
| 2 | ул. Лесная | 100 мм | 0,5 км | чуг | 1970 |

Имеется схема участка протяженностью 1508 метров, см. рисунок ниже.

Общее число населения Айлинского сельского поселения, не охваченное централизованной системой водоотведения составляет порядка 68% (1514 человек). Данная часть населения использует для водоотведения выгребные ямы и септики.

Балансы мощности и ресурса

На территории Айлинского сельского поселения существует только одна технологическая зона водоотведения. Баланс поступления сточных вод представлен в таблице ниже.

Таблица 17 Баланс поступления сточных вод

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем принятых стоков | тыс. м.куб./год | 12,643 | 11,110 | 7,564 |
| 1.1 | Несанкционированный слив и поверхностные воды | тыс. м.куб./год | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Население | тыс. м.куб./год | 12,140 | 10,518 | 6,613 |
| 1.3 | Бюджетные организации | тыс. м.куб./год | 0,490 | 0,588 | 0,424 |
| 1.4 | Прочие абоненты, в том числе | тыс. м.куб./год | 0,012 | 0,005 | 0,005 |
| 2 | Объем максимально сбрасываемых стоков | тыс. м.куб./год |  |  |  |
| 3 | Объем очищаемых стоков | тыс.м.куб./год |  |  |  |

Ниже представлена диаграмма, отражающая соотношение поступающих объемов сточных вод по типам абонентов:

Рисунок 3 Баланс водоотведения с. Айлино

Доля поставки ресурса по приборам учета

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом, на основе учета потребления воды для всех групп потребителей.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод планируется осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 14.10.2015) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";  Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 г. Москва "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" и Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Зоны действия источников ресурсов

Рисунок 4 Схема канализационной сети с. Айлино

Надёжность работы системы

Безопасность и надежность системы на 2017 год находится на низком уровне из-за износа коллекторов и отсутствия в населенном пункте собственных очистных сооружений.

Воздействие на окружающую среду

Все сточные хозяйственно-питьевые воды централизованной системы водоотведения передаются на очистку в ООО «КОНиС-1».

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Тарифы установлены Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 ноября 2016 г. N 55/92 "О корректировке на 2017-2018 годы тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью "УРАЛЭНЕРГОГРУПП", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Айлинского сельского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области»

Таблица 18 Тарифы

| N п/п | Годы долгосрочного периода регулирования | Периоды календарной разбивки | Тарифы, руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на питьевую воду | на водоотведение |
|  |  |  | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС |
| 1 | 2017 | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | 26,08 | 30,77 | 15,12 | 17,84 |
|  |  | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 27,65 | 32,63 | 15,59 | 18,40 |
| 2 | 2018 | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | 27,65 | 32,63 | 15,59 | 18,40 |
|  |  | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | 28,38 | 33,49 | 15,77 | 18,61 |

### Система теплоснабжения

Институциональная структура

На территории муниципального образования осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация  ООО «Уралэнергогрупп» на праве аренды.

ООО «Уралэнергогрупп» занимается передачей тепловой энергии от газовой котельной с.Айлино до конечных потребителей.

До 18.07.2017г. на территории Айлинского сельского поселения предоставление коммунальной услуги по выработке и передаче тепловой энергии занималось предприятие ООО «ЖилКоммунСервис».

Отпуск тепловой энергии в Айлинском сельском поселении осуществляется от единственного источника тепловой энергии – блочно - модульной котельной. Далее, посредством магистральных, внутриквартальных тепловых сетей и тепловых вводов объектов потребления, тепловая энергия передается до конечного потребителя.

В зону деятельности ООО «Уралэнергогрупп» входит 6 МКД, 11- ИЖС и 3 административных здания.

Характеристика системы

Централизованное теплоснабжение Айлинского сельского поселения осуществляется при помощи единственного источника тепловой энергии – газовой котельной, находящейся на правах аренды в распоряжении ООО «Уралэнергогрупп», обеспечивающего потребителей города тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время котельная отпускает тепло на жилищно - коммунальный сектор, соцкультбыт порядка 1,164 Гкал/час.

Таблица 19 Состав котлового оборудования

| Наименование источника | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал/ч 2016 год | Располагаемая мощность, Гкал/ч 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейный котел | КВр – 1,16 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| Водогрейный котел | КВр – 1,16 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1,0 |

Тепловая энергия расходуется на нужды отопления.

На котельной установлены 2 водогрейных котла, производительностью 1 Гкал/час.

Котлоагрегаты имеют возможность работы на природном газе или дизельном топливе.

Установленное в котельной оборудование и схема его работы обеспечивают равно-мерную загрузку водогрейных котлов.

Теплоносителем для систем отопления является горячая вода.

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественно- количественный способ регулирования.

Схема отпуска теплоносителя – закрытая система.

Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице ниже:

Таблица 20 Установленная мощность оборудования котельной

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный КВр – 1,16 | 1,0 |
| 2 | Котел водогрейный КВр – 1,16 | 1,0 |

Параметры насосного оборудования, установленного на БМК ООО «Уралэнергогрупп», представлены в таблице ниже.

Таблица 21 Параметры насосного оборудования БМК

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование насосного оборудования | Тип, марка | Производительность | Напор, м.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ООО «Уралэнергогрупп» | Сетевой | WILO BL 40/160-5/5.2 | 35 | 32 |
|  | Сетевой | WILO BL 40/160-5/5.2 | 35 | 32 |
|  | Сетевой | WILO BL 40/160-5/5.2 | 35 | 32 |
|  | Подпиточный | WILO MHIL 504-3 | 4.9 | 30 |
|  | Подпиточный | WILO MHIL 504-3 | 4.9 | 30 |
|  | Насос рециркуляции | WILO IPL 32/160-1/1,2 | 10 | 18 |
|  | Насос рециркуляции | WILO IPL 32/160-1/1,2 | 10 | 18 |
|  | Насос греющего контура | WILO IL 65/140-7.5/2 | 58 | 26 |
|  | Насос греющего контура | WILO IL 65/140-7.5/2 | 58 | 26 |

Располагаемая мощность котельной  составляет 2 Гкал/ч. Установленная мощность в горячей воде составляет 2 Гкал/час. На котельной Айлинского сельского поселения располагаемая и установленная мощности совпадают. Техническое ограничение тепловой мощности отсутствует.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения и порядку и разработки и утверждения», «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды представлен в таблице ниже.

Таблица 22 Тепловая мощность нетто

| № п/п | Вид тепловой мощности | Единица измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК ООО «Уралэнергогрупп» |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,98 |
| 2 | Тепловая мощность на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,02 |
| 3 | Потребление тепловой энергии на собственные нужды | % | 1 |

Срок ввода в эксплуатацию котлового оборудования приведен в таблице ниже.

Таблица 23 Сроки ввода в эксплуатацию котельного оборудования

| № п/п | Тип котла | Марка | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ООО «Уралэнергогрупп» |
| 1 | водогрейный | КВр – 1,16 | 1,0 | Природный газ | 2009 |
| 2 | водогрейный | КВр – 1,16 | 1,0 | Природный газ | 2009 |

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – качественно – количественный способ. Регулирование осуществляется изменением температуры и расхода теплоносителя подаваемого потребителю. График отпуска тепла – 95/70.

Рисунок 5 Температурный график

Рисунок 6 Температурный график (продолжение)

Продолжительность стояния температур наружного воздуха приведена в таблице ниже.

Таблица 24 Продолжительность стояния температур наружного воздуха

| tн.в. оС | Продолжительность, час. | tн.в. оС | Продолжительность, час. | tн.в. оС | Продолжительность, час. | tн.в. оС | Продолжительность, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -36 | 3 | -17 | 79 | 2 | 206 | 21 | 188 |
| -35 | 6 | -16 | 103 | 3 | 215 | 22 | 162 |
| -34 | 18 | -15 | 77 | 4 | 165 | 23 | 141 |
| -33 | 12 | -14 | 124 | 5 | 183 | 24 | 118 |
| -32 | 6 | -13 | 130 | 6 | 174 | 25 | 159 |
| -31 | 24 | -12 | 121 | 7 | 203 | 26 | 118 |
| -30 | 38 | -11 | 168 | 8 | 160 | 27 | 115 |
| -29 | 35 | -10 | 147 | 9 | 8 | 28 | 91 |
| -28 | 56 | -9 | 118 | 10 | 177 | 29 | 85 |
| -27 | 65 | -8 | 138 | 11 | 144 | 30 | 71 |
| -26 | 56 | -7 | 206 | 12 | 159 | 31 | 65 |
| -25 | 68 | -6 | 159 | 13 | 147 | 32 | 41 |
| -24 | 71 | -5 | 162 | 14 | 144 | 33 | 26 |
| -23 | 109 | -4 | 141 | 15 | 147 | 34 | 0 |
| -22 | 109 | -3 | 197 | 16 | 191 | 35 | 15 |
| -21 | 130 | -2 | 191 | 17 | 183 | 36 | 15 |
| -20 | 147 | -1 | 141 | 18 | 218 | 37 | 3 |
| -19 | 88 | 0 | 171 | 19 | 153 | - | - |
| -18 | 127 | 1 | 185 | 20 | 241 | - | - |

Схема теплоснабжения котельной ООО «Уралэнергогрупп» состоит из магистральных участков тепловых сетей, распределительных сетей и участков отопления до абонентов с. Айлино.

Магистральная тепловая сеть – двухтрубная, система подключения абонентов к сети – закрытая. Котельная работает весь отопительный период, который составляет 242 дня.

Тепловые сети от котельной ООО «Уралэнергогрупп» имеют общую протяженность 1,4 км в двухтрубном исчислении. Котельная работает по утвержденному графику 95/70 °С.

Балансы мощности и ресурса

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблице ниже

Таблица 25 Потребление тепловой энергии при расчетных температурах

| Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
| БМК ООО «Уралэнергогрупп» | Отопительный период | Неотопительный период | Всего за год |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной |
|  | 3281,6 | - | 3281,6 |
|  | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды котельной |
|  | 65,64 | - | 65,64 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть |
|  | 3215,96 | - | 3215,96 |

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе каждого источника тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Данные представлены в таблице ниже.

Таблица 26 Потребление тепловой энергии

| Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
| БМК ООО «Уралэнергогрупп» | Отопительный период | Неотопительный период | Всего за год |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной |
|  | 3281,6 | - | 3281,6 |
|  | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды котельной |
|  | 65,64 | - | 65,64 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть |
|  | 3215,96 | - | 3215,96 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловой сети |
|  | 279,65 | - | 279,65 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии |
|  | 2936,3 | - | 2936,3 |

По результатам анализа текущей ситуации в области производства и передачи тепловой энергии в муниципальном образовании, разработаны балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 27 Баланс тепловой мощности

| Наименование показателя | 2016 год |
| --- | --- |
| Источник тепловой энергии | БМК |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,104 |
| Отопление | 1,104 |
| Вентиляция | - |
| ГВС | - |

Данные о резервах и дефицитах тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности приведены в таблице ниже.

Таблица 28 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто

| Наименование показателя | 2016 год |
| --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Газовая котельная |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка,. Гкал/ч | 1,104 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,836 |
| Доля резерва, % | 41,8 |

На БМК с. Айлино химическая водоподготовка осуществляется обработкой комплексонами по первому контуру.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325.

Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 6.16.

Требуемые производительности систем водоподготовки источников теплоснабжения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» приведены в таблице ниже.

Таблица 29 Необходимая производительность ВПУ

| Источник теплоснабжения | Объем тепловых сетей, | Необходимая производительность ВПУ (согласно СНиП 41-02-2003), т/ч |
| --- | --- | --- |
| БМК ООО «Уралэнергогрупп» | 9,82 | 0,1 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

В Айлинском сельском  поселении 10 многоквартирных домов. В восьми МКД потребление менее 0,2 Гкал/час. В двух домах, где есть централизованное теплоснабжение ОДПУ установлены.

Установка ОДПУ не требуется.

Таблица 30 Данные по наличию приборов учета

| № п\п | Адрес МКД |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего установлено | подлежит установке | Заключен договор |  |
|  | Айлинское сельское поселение | 2,0 | 0 | 0 | всего 10 МКД, аварийных 0 |
| 1 | с. Айлино, ул. Пугачева, 1 | 1,0 |  |  | Тепловая энергия: установлен ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 2 | с. Айлино, ул. Пугачева, 2 | 1,0 |  |  | Тепловая энергия: установлен ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 3 | с. Айлино, ул. Пугачева, 18 | 0,0 |  |  | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 4 | с. Айлино, ул. Пугачева, 19 | 0,0 |  |  | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 5 | с. Айлино, ул. Пугачева, 20 | 0,0 |  |  | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 6 | с. Айлино, ул. Пугачева, 21 | 0,0 |  |  | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 7 | с. Айлино, ул. Пугачева, 22 | 0,0 |  |  | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 8 | с. Айлино, ул. Ленина, 7 | 0,0 |  |  | Тепловая энергия: электро отопление ХВС: нет услуги централизованного снабжения ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 9 | с. Айлино, ул. Ленина, 9 | 0,0 |  |  | Тепловая энергия: электро отопление ХВС: нет услуги централизованного снабжения ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 10 | с. Айлино, ул. Ленина, 11 | 0,0 |  |  | Тепловая энергия: электро отопление ХВС: нет услуги централизованного снабжения ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |

Зоны действия источников ресурсов

Схема тепловой сети в зоне действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 7 Схема тепловых сетей с. Айлино

Система централизованного теплоснабжения муниципального образования состоит из одной технологической зоны действия источников теплоснабжения ООО «Уралэнергогрупп», расположенной в с. Айлино.

Существующая зона действия системы теплоснабжения и источников тепловой энергии представлена в таблице и на рисунке ниже.

Рисунок 8Зона действия котельной с.Айлино

Надёжность работы системы

Отказов тепловых сетей за период 2014-2016 гг. не зафиксировано.

Нижеприведенный расчет надежности системы теплоснабжения выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;

- показатели,  характеризующие  уровень  технического  состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели,   характеризующие  аварийный   недоотпуск  тепловой  энергии  потребителям;

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой энергии на нарушение качества теплоснабжения.

Данная методика устанавливает следующие термины и определения:

- «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- «тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- «надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- «отказ технологический» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- «отказ системы теплоснабжения» - такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача тепловой энергии хотя бы одному потребителю.

- «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения на срок 36 ч и более;

- «ветхий, подлежащий замене трубопровод» - трубопровод, отработавший нормативный срок службы или подлежащий замене по заключению специализированной организации, аккредитованной в области промышленной безопасности.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы     теплоснабжения,     а     также     внешних,     по     отношению     к  системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный  недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1.	Показатель	надежности	электроснабжения	источников	тепла	(Кэ)

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при	отсутствии	резервного	электроснабжения	при	мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кэ = 0,8;

5,0 – 20 - Кэ = 0,7;

свыше 20 - Кэ = 0,6.

2.       Показатель	надежности	водоснабжения	источников	тепла	(Кв)

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/час):

до 5,0 -   Кв = 0,8;

5,0 – 20 -    Кв = 0,7

Свыше 20    Кв = 0,6

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения.

  - при наличии резервного топлива Кт = 1,0; при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кт = 1,0;

5,0 – 20 - Кт = 0,7;

свыше 20 - Кт = 0,5.

4.	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10 - Кб = 1,0;

10 – 20 - Кб = 0,8;

20 – 30 - Кб - 0,6;

свыше 30 - Кб = 0,3.

5.	Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100 - Кр = 1,0;

70 – 90 - Кр = 0,7;

50 – 70 - Кр = 0,5;

30 – 50 - Кр = 0,3;

менее 30 - Кр = 0,2.

6.	Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 - Кс = 1,0;

10 – 20 - Кс = 0,8;

20 – 30 - Кс = 0,6;

свыше 30 - Кс = 0,5.

7.  Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)

Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловых сетей с ограничениями отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным  отказом и его устранением за последние три года.

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года;

  - S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 - Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 - Котк  = 0,8;

0,8 - 1,2 - Котк  = 0,6;

свыше 1,2 - Котк = 0,5;

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой  теплоснабжения за последние     три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется   показатель надежности (Кнед)

до 0,1 - Кнед  = 1,0;

0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

9. Показатель качества теплоснабжения, характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где	Дсумм -	количество	зданий,	снабжающихся	теплом отсистемы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2 - Кж  = 1,0;

0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

свыше 0,8 - Кж = 0,4.

10.    Показатель	надежности	конкретной	системы	теплоснабжения

(Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число показателей, учтенных в числителе.

11. Общий	показатель	надежности	систем 	теплоснабжения	поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Q1,   Qn     -   расчетные  тепловые   нагрузки	потребителей   отдельных   систем теплоснабжения.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающей организацией.

Таблица 31 Показатели надежности теплоснабжения

| Наименование показателя | ООО «Уралэнергогрупп» |
| --- | --- |
| 1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Kэ): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (выбрать нужное): |  |
| Наличие: | + |
| Мощность источника тепловой энергии: |  |
| 2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Kв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (выбрать нужное): |  |
| Наличие: | - |
| Мощность источника тепловой энергии: | До 5 Гкал/ч |
| 3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Kт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (выбрать нужное): |  |
| Наличие: | + |
| Мощность источника тепловой энергии: |  |
| 4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб): | 1 |
| Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): | 0 |
| 5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети (Кр): | 0,3 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения (%): | 41,8 |
| 6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0,5 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%): | 81,4 |
| 7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 1 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года: |  |
| Количество отказов за последние три года (n отк, шт): | 0 |
| Протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения (S, км): |  |
| Интенсивность отказов [Иотк, 1/(км*год)]: |  |
| 8) Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 1 |
| Недоотпуск тепла (Qнед): |  |
| Аварийный недоотпуск тепла за последние три года (Qав, Гкал): | 0 |
| Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал): |  |
| 9) Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 1 |
| Характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжение (Ж): |  |
| Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал, шт): | 0 |
| Количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм, шт): |  |
| 10) Показатель надежности конкретной системы | 0,844 |
| 11) Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (Kнад сист): | 0,844 |

Качество поставляемого ресурса

Анализ балансов тепловой мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод, что на котельной имеется резерв тепловой мощности в размере 0,836 Гкал/ч. Имеющиеся резервы тепловой мощности создают возможность новых подключений к теплосети, но на данный момент разрешений не выдано.

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что во избежание экологической катастрофы необходимо уменьшить количество и состав вредных выбросов котельных установок. Это достигается путем своевременной проверки и отладки, как самих котельных агрегатов, так и вспомогательного котельного оборудования. Только при условии полной исправности оборудования, его своевременного ремонта и регулярного профилактического осмотра, возможно, уменьшить вред, наносимый атмосфере продуктами сгорания.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

До 18.07.2017г. на территории Айлинского сельского поселения предоставление коммунальной услуги по выработке и передаче тепловой энергии занималось предприятие ООО «ЖилКоммунСервис».

Согласно постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области №54/101 от 23.11.2016г. тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖилКоммунСервис» потребителям Айлинского сельского поселения Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы:

Таблица 32 Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО "ЖилКоммунСервис"

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Горячая вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С 1 января По 30 июня | С 1 июля По 31 декабря |
| 1. | ООО «ЖилКоммунСервис» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  |  | Одноставочный, Руб./Гкал | 2016 | 2246,1 | 2353,96 |
|  |  |  | 2017 | 2353,96 | 2438,47 |
|  |  |  | 2018 | 2456,72 | 2551,88 |
|  |  | Население |
|  |  | Одноставочный, Руб./Гкал | 2016 | 2246,1 | 2353,96 |
|  |  |  | 2017 | 2353,96 | 2438,47 |
|  |  |  | 2018 | 2456,72 | 2551,88 |

### Система электроснабжения

Институциональная структура

Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории поселения является  ПАО «Челябэнергосбыт». ПО ЗЭС филиал «МРСК УРАЛА» «Челябэнерго» производственное объединение  Златоустовские электрические сети осуществляет эксплуатацию ПС

Характеристика системы

В поселении нет собственных генерирующих источников.

Электроснабжение потребителей поселка осуществляется от электросетей через ПС «Айлино» 110/10 кВ.

Таблица 33 Описание ПС

| Наименование ПС | Адрес расположения | Наименование эксплуатирующей организации | Наименование собственника ПС |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/10 кВ «Айлино» | с. Айлино | ПО ЗЭС филиал «МРСК УРАЛА» «Челябэнерго» производственное объединение Златоустовские электрические сети | «МРСК УРАЛА» «Челябэнерго» производственное объединение Златоустовские электрические сети |

Таблица 34 Характеристика ПС

| Наименование | Диспетчерское наименование трансформаторов | Установленная мощность, МВА | Уровень загрузки, % | Год ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/10 кВ «Айлино» | Т-1 | 6,3 | 17 | 1978 |

Таблица 35 Перечень существующих ЛЭП 110 кВ

| Наименование ЛЭП | Год ввода | Марка провода | Длина ЛЭП, км |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 110 кВ Брусит - Сулея-т с отпайкой на ПС Айлино | 1984 | АС-120 | 2 |
|  | 1993 | АС-150 | 10,7 |
|  | 1984 | АС-150 | 7,25 |

Балансы мощности и ресурса

Объемы потребления электрической энергии представлены ниже.

Таблица 36 Объемы потребления электрической энергии

| Наименование параметра | ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Население в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами | млн. кВт.ч | 0,33 |
| Потребление электроэнергии на общедомовые нужды |  | 0,02 |
| Частный сектор |  | 0,84 |
| Прочие потребители и потери в сетях |  | 0,06 |
| ИТОГО |  | 1,25 |

Рисунок 9 Структура потребления электрической энергии

Доля поставки ресурса по приборам учета

В Айлинском сельском поселении 10 многоквартирных домов. Приборы учета электрической энергии установлены  в пяти домах (уровень обеспеченность – 50%).

Таблица 37 Наличие приборов учета

| № п\п | Адрес МКД |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего установлено | подлежит установке | Заключен договор |  |
|  | Айлинское сельское поселение | 5 | 5 | 5 | всего 10 МКД, аварийных 0 |
| 1 | с. Айлино, ул. Пугачева, 1 | 1 |  |  | Тепловая энергия: установлен ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 2 | с. Айлино, ул. Пугачева, 2 | 1 |  |  | Тепловая энергия: установлен ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 3 | с. Айлино, ул. Пугачева, 18 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 4 | с. Айлино, ул. Пугачева, 19 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 5 | с. Айлино, ул. Пугачева, 20 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 6 | с. Айлино, ул. Пугачева, 21 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 7 | с. Айлино, ул. Пугачева, 22 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 8 | с. Айлино, ул. Ленина, 7 | 1 |  |  | Тепловая энергия: электро отопление ХВС: нет услуги централизованного снабжения ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 9 | с. Айлино, ул. Ленина, 9 | 1 |  |  | Тепловая энергия: электро отопление ХВС: нет услуги централизованного снабжения ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 10 | с. Айлино, ул. Ленина, 11 | 1 |  |  | Тепловая энергия: электро отопление ХВС: нет услуги централизованного снабжения ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |

Зоны действия источников ресурсов

Зоны действия источников ресурсов представлены на рисунке ниже.

Рисунок 10 Зоны действия источников ресурсов

Надёжность работы системы

I-я категория по надежности электроснабжения потребителей представлена больницами, котельными, административными зданиями, бойлерными и насосными станциями. Указанные потребители должны иметь питание от двух независимых взаимно резервирующих источников питания,  перерыв их электроснабжения может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания от другого источника.

Основная часть потребителей относится ко II группе, куда входят малые предприятия, бытовой сектор и жилые дома. Указанные потребители должны иметь питание  от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для них допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения  резервного питания действиями оперативного персонала.

Остальные потребители относятся к III группе (уличное освещение, киоски). Указанные потребители могут иметь один источник питания, если время ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения не превышает 1 суток.

Для всех потребителей II и III категории по надежности электроснабжения требования ПУЭ и РД  34.20.185-94 соблюдаются и выполняются.

На текущий период недопустимых отклонений напряжений в сети 110 кВ и выше энергосистемы Челябинской области не зафиксировано.

На текущий период несоответствие фактических условий эксплуатации оборудования требованиям нормативно-технической документации на территории Челябинской области не выявлено.

Качество поставляемого ресурса

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Качество оказываемых услуг соответствует всем требованиям нормам и правилам.

Воздействие на окружающую среду

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Таблица 38 Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Челябинской области на 2016 г.

| Челябинская область |
| --- |
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,09 | 3,36 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,5 | 3,8 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,92 | 2,04 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,21 | 2,35 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,15 | 1,23 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 2,45 | 2,66 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,92 | 2,04 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,15 | 1,23 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,92 | 2,04 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,21 | 2,35 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,15 | 1,23 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 2,45 | 2,66 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,92 | 2,04 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,15 | 1,23 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) |
| 4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 |
| 4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,09 | 3,36 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 |
| 4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,5 | 3,8 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 |
| 4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 |
| 4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,09 | 3,36 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 |
| 4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,5 | 3,8 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 |
| 4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 |
| 4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,09 | 3,36 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 |
| 4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,5 | 3,8 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 |
| 4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). |
|  | Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 |
| 4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,09 | 3,36 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 |
| 4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,5 | 3,8 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,92 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,9 | 1,75 |

Таблица 39 Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения

| Челябинская область |
| --- |
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,36 | 3,48 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,82 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,8 | 3,94 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,82 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,04 | 2,12 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,35 | 2,44 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,23 | 1,27 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 2,66 | 2,76 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,04 | 2,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,23 | 1,27 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,04 | 2,12 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,35 | 2,44 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,23 | 1,27 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 2,66 | 2,76 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,04 | 2,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,23 | 1,27 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) |
| 4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 |
| 4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,36 | 3,48 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,82 |
| 4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,8 | 3,94 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,82 |
| 4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 |
| 4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,36 | 3,48 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,82 |
| 4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,8 | 3,94 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,82 |
| 4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 |
| 4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,36 | 3,48 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,82 |
| 4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,8 | 3,94 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,82 |
| 4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). |
|  | Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 |
| 4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,36 | 3,48 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,82 |
| 4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,8 | 3,94 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,92 | 3,03 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,75 | 1,82 |

### Система газоснабжения

Институциональная структура

Транспортировщик газа – филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте Усть-Катавский участок ООО «Новатэк-Челябинск» - поставщик газа.

Характеристика системы

Источником газоснабжения с. Айлино является газопровод высокого давления Межевой-Айлино  Саткинского района (Р= 0,6 МПа) диаметром 159 мм, протяженностью 12,71969 км, находящийся на балансе Саткинского муниципального района.

Газопровод высокого давления проложен только на котельную.

Балансы мощности и ресурса

Котельная, работающая на цели централизованного теплоснабжения работает на природном газе. Объемы потребления газа за 2016 год котельной представлены в таблице ниже.

Таблица 40 Количество используемого топлива

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива/назначение | Потребление топлива, тыс.2016 год |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная | Газ природный | 540 |

Потребители среди населения на данный момент отсутствуют. Газ реализуется только как топливо для источника теплоснабжения.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Газ имеется только на котельной

Зоны действия источников ресурсов

Зоны действия источников ресурсов представлены на рисунке ниже.

Рисунок 11 Зоны действия источников ресурсов

Надёжность работы системы

В целях повышения безопасности газораспределительных сетей необходимо своевременно проводить диагностику газопроводов и оборудования ГРП, ГРПШ, отключающих устройств и другие мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную работу всей системы газоснабжения. Диагностирование газопроводов проводится по истечении срока службы в целях определения технического состояния газопроводов и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации.

Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозийными разрушениями стальных газопроводов, а также разрывом сварных стыков.

Состояние газопроводов по данным диагностического контроля удовлетворительное.

Качество поставляемого ресурса

В соответствие с Паспортом качества газа, все результаты испытаний соответствуют нормам.

Рисунок 12 Паспорт качества газа

Рисунок 13 Характеристики основного вида топлива

Воздействие на окружающую среду

Основным видом воздействия объектов газораспределительной системы на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

В период эксплуатации систем газораспределения возникают постоянные выбросы природного газа, причиной которых является невозможность достичь полной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования.

На подземных газопроводах эти утечки имеют место в газовых колодцах, где установлены задвижки и компенсаторы; на надземных газопроводах – в местах установки отключающих устройств; в помещениях – в местах установки кранов на разводке к газовым приборам и от газовых приборов.

Отдельно стоящие ГГРП также являются источниками утечек природного газа вследствие негерметичности соединений оборудования, арматуры и газопроводов.

При этом газ попадает в помещение ГГРП, а удаляется через дефлекторы системы вентиляции.

Для регулирования давления газа кроме ГГРП применяются шкафные и блочные газорегуляторные пункты, которые отличаются меньшим объёмом газопроводов и оборудования и, соответственно, меньшим удельным количеством выбросов газа за счёт негерметичности фланцевых соединений.

Основным компонентом природного газа является метан (более 98%).

Для одоризации природного газа применяются специальные добавки - одоранты, обладающие сильным специфическим запахом.

При любых выбросах природного газа в атмосферу вместе с ним попадает и одорант.

В качестве одоранта чаще всего используется этилмеркаптан.

Средняя норма расхода одоранта составляет 16 г на 1000 м³ газа.

Количественные характеристики источников выбросов на объектах систем газораспределения принимаются по объектам - аналогам на основании данных СП 42-101-2003 [6] и «Методики по расчёту удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоёмы) на объектах газового хозяйства» [10], разработанной АО «Гипрониигаз» и утверждённой Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды письмом № 05-12/35-532 от 20.02.97 г.

Характеристика загрязняющих веществ, класс опасности и предполагаемые валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по проектируемым объектам системы газоснабжения приведены в Таблица 41.

Таблица 41 Характеристика загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество | Код вещества | ПДКм.р. (ОБУВ), мг/м3 | Класс опасности | Валовый выброс загрязняющих веществ, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 410 | (50) | - | 0,84948 |
| Этилмеркаптан | 1728 | 5х10-5 | 3 | 0,00002 |
| Итого по системе газоснабжения: | 0,8495 |

Как показывают результаты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для аналогичных объектов системы газораспределения, ожидаемое воздействие на воздушный бассейн прогнозируется в пределах действующих санитарно-гигиенических нормативов.

В связи с отсутствием в санитарной классификации по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) для объектов газораспределительной системы принимаются в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №878 от 20 ноября 2000 г, и составляют:

- для ГГРП, ГРПБ, ШРП – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров от ограждения;

- для газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.

В период строительства объектов газоснабжения природным газом (газопроводов, газорегуляторных пунктов) загрязнение атмосферного воздуха происходит при разработке грунта, работе передвижных сварочных постов и автотранспорта, строительных машин и механизмов.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства являются:

- земляные работы, которые ведутся с помощью бульдозера и экскаватора, при этом атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической;

- погрузо-разгрузочные работы в автомашину и с самосвала, при этом атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической;

- сварочные работы, при которых атмосферный воздух загрязняется оксидом железа, марганцем и его соединениями, фтористым водородом;

- лакокрасочные работы, при которых атмосферный воздух загрязняется парами ксилола;

- выбросы от работающих двигателей строительных машин, при этом в атмосферу выбрасываются азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, углеводороды, сажа и серы диоксид.

Поступление аварийных выбросов исключается, так как при строительстве технологические процессы, ведущие к таким выбросам, отсутствуют.

После окончания строительства источники выделения вредных веществ в атмосферу ликвидируются.

При разработке газораспределительной системы предполагается, что переходы газопроводов через водные преграды будут осуществляться закрытым способом строительства с использованием метода наклонно-направленного бурения (ННБ).

Данный метод прокладки заключается в бурении пилотной скважины, расширении бурового канала и протаскивании газопровода по буровому каналу с применением бурового раствора.

При использовании метода ННБ достигается большая надёжность и безопасность переходов через водные преграды.

Применение данного способа позволяет:

- прокладывать газопроводы ниже прогнозируемого уровня изменения русла;

-исключить выполнение дноуглубительных, подводных, водолазных и берегоукрепительных работ;

- снизить стоимость строительства подводного перехода;

- исключить необходимость балластировки газопровода;

- не нарушать рыболовный режим водоема;

- сохранить естественно-экологическое состояние водоема.

При производстве работ по ННБ необходимо исключить попадание бурового раствора в водоёмы.

На этапе строительства для исключения воздействия образующихся отходов на почвы и, как следствие, на подземные и надземные воды, предусмотрены следующие мероприятия:

- отходы складируются в специально отведённых местах и регулярно вывозятся в места постоянного хранения;

- запрещена мойка автотранспорта и строительной техники на площадке строительства;

- в зоне работ транспорта и строительной техники не разрешается слив нефтепродуктов;

- стоянку автомашин и строительной техники рекомендуется организовать на специально отведённой площадке с твёрдым покрытием.

На этапе эксплуатации отсутствуют отходы и выбросы, которые могли бы привести к загрязнению подземных и надземных вод.

На этапах строительства и эксплуатации сбросы в водные объекты отсутствуют.

Строительство проектируемого объекта не приведёт к нарушению гидрологического режима подземных и надземных вод и их загрязнению.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Информация об утвержденных розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО "НОВАТЭК-Челябинск" населению Челябинской области представлена ниже.

Таблица 42 Утвержденные тарифы на газ для населения

| № | Назначение расходуемого газа | Единицы измерения | Норматив расхода газа, куб.м | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 30.06.2018 | рост к предыдущему периоду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | цена, руб/куб.м., руб/тыс.куб.м. | плата (платёж), руб. | цена, руб/куб.м., руб/тыс.куб.м. | плата (платёж), руб. |  |
|  | / постановление МТРиЭ (ЕТО) об утверждении |  | от 28.12.2008 № 43/69 | от 28.06.2016 №28/2 |  | от 22.06.2017 № 32/9 |  |  |
| 1 | на приготовление пищи и подогрев воды |
| 1.1 | Газовая плита в домах с горячим водоснабжением | с одного человека в месяц | 12,0 | 6,15 | 73,80 | 6,39 | 76,68 | 1,039 |
| 1.2 | Газовая плита в домах без горячего водоснабжения | с одного человека в месяц | 16,5 | 6,15 | 101,48 | 6,39 | 105,44 | 1,039 |
| 1.3 | Газовый водонагреватель | с одного человека в месяц | 13,2 | 6,15 | 81,18 | 6,39 | 84,35 | 1,039 |
| 1.4 | Газовая плита и проточный водонагреватель | с одного человека в месяц | 25,2 | 6,15 | 154,98 | 6,39 | 161,03 | 1,039 |
| 2 | на отопление местными отопительными приборами (за исключением случаев использования устройств газогорелочных для отопительных бытовых печей) |
| 2.1 | Местные отопительные приборы в жилых помещениях при равномерной оплате в течение года | за 1 кв.м. отапливаемой площади в месяц | 8,5 | 4 116,00 | 34,99 | 4 277,00 | 36,35 | 1,039 |
| 2.2 | Местные отопительные приборы в жилых помещениях при равномерной оплате в течение отопительного периода продолжительностью 7 месяцев | за 1 кв.м. отапливаемой площади в месяц | 14,6 | 4 116,00 | 60,09 | 4 277,00 | 62,44 | 1,039 |
| 2.4 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | 4 588,00 |  | 4 767,00 |  | 1,039 |

### Система вывоза ТКО

Институциональная структура

Вывоз ТКО производится на полигон ТБО г. Сатки, расположенный на территории ОАО «Комбинат «Магнезит».

Транспортировку ТКО осуществляет ООО «БАРС.

Характеристика системы

В Айлинском СП организация санитарной очистки территории регламентируется документами, соответствующими федеральному и областному законодательству. Согласно Решения от 27 февраля 2017 года «Об утверждении Правил благоустройства территории Айлинского сельского поселения»:

3.1. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели должны соблюдать чистоту, поддерживать порядок и принимать меры для сохранения объектов благоустройства на всей территории поселения, в том числе и на территориях жилых домов индивидуальной застройки.

3.2. Благоустройство территории заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих:

1) размещение контейнерных площадок, контейнеров, бункеров, урн в местах общего пользования для временного накопления отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья и дезинфекции данных объектов, своевременный вывоз отходов и мусора на объекты размещения, хранения, захоронения, обезвреживания отходов, организацию раздельного сбора твердых коммунальных отходов физическими и юридическими лицами всех организационно-правовых форм;

2) благоустройство объектов улично-дорожной сети, инженерных сооружений (мостов, дамб, путепроводов и т.д.), объектов уличного освещения, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства;

3) поддержание в чистоте и исправном состоянии зданий, строений, сооружений и их элементов;

4) выполнение работ по содержанию территории в пределах нормативных санитарно-защитных зон, соблюдению установленных санитарных норм в местах захоронения (кладбищах), парках, пляжах, рынках, лечебно-профилактических учреждениях, единичных работ во время проведения массовых мероприятий;

5) уборку, полив, подметание территории населенных пунктов, в зимнее время года - уборку и вывоз снега, обработку объектов улично-дорожной сети противогололедными препаратами, очистку от мусора родников, ручьев, канав, лотков, ливневой канализации и других водопроводных устройств;

6) озеленение территорий населенных пунктов, а также содержание зеленых насаждений, в том числе кошение травы, обрезку деревьев и кустарников;

7) предотвращение загрязнения территории жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке, выноса грязи на улицы машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог, организацию мойки транспортных средств в специально оборудованных местах.

3.3. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели:

1) обеспечивают содержание своими силами и средствами либо путем заключения договоров со специализированными организациями или организациями, осуществляющими управление/эксплуатацию многоквартирных домов (в случае, если территория используется собственниками помещений в многоквартирном доме), элементов и (или) объектов благоустройства на отведенной и прилегающей территории с учетом требований настоящих Правил;

2) содержат здания, включая жилые дома, сооружения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, пожарной безопасности, защиты прав потребителей;

3) не допускают небрежного отношения к объектам всех форм собственности, расположенным на территории поселения;

4) информируют соответствующие органы о случаях причинения ущерба объектам благоустройства;

5) производят окраску фасада здания и (или) сооружения;

6) выполняют благоустройство отведенных и прилегающих территорий;

7) обеспечивают содержание придомовых территорий с расположенными на них элементами озеленения, благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации многоквартирных домов объектами;

8) размещают на фасадах домов адресные таблицы (указатели наименования улиц, а на угловых домах - наименования пересекающихся улиц, номеров домов) установленного образца и содержат их в исправном состоянии и чистоте;

9) производят в весенний и осенний периоды очистку существующих водоотводных кюветов, перепусков с последующим вывозом мусора.

3.4. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право:

1) производить в соответствии с проектной документацией ремонтные и строительные работы по согласованию с уполномоченными органами;

2) участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках решения органами местного самоуправления вопросов организации благоустройства, объединяться для проведения работ по содержанию территорий;

3) получать информацию уполномоченных органов по вопросам содержания и благоустройства территории;

4) участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по содержанию территории;

5) делать добровольные пожертвования на благоустройство территории.

3.5. На территории поселения запрещается:

1) сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, захламление, загрязнение отведенной территории и территорий общего пользования;

2) сжигание листвы, травы, частей деревьев, кустарников и других остатков растительности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;

3) сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на территории поселения, за исключением термической переработки мусора, иных отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном законодательством порядке;

4) организация несанкционированной свалки отходов, свалки снега, собранного при уборке улично-дорожной сети;

5) сброс неочищенных сточных вод промышленных предприятий в водоемы и ливневую канализацию;

6) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог и причинение транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде;

7) использование газонов, детских, спортивных площадок, арок зданий не по целевому назначению;

8) размещение автотранспорта на загрузочных площадках мест для сбора и временного хранения ТКО;

9) торговля в неустановленных для этого местах на обочинах автомобильных дорог общего пользования, газонах, тротуарах, остановках общественного транспорта и других неустановленных местах;

10) самовольная установка временных нестационарных объектов;

11) мойка загрязненных транспортных средств вне специально отведенных для этого мест;

12) размещение разукомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения, кроме специально отведенных для стоянки мест;

13) использование для размещения транспортных средств проезжей части улиц, проездов, тротуаров и других территорий, препятствующее механизированной уборке территории;

14) производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов во дворах многоквартирных домов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, превышающих установленные нормы (отработанные газы, горюче-смазочные материалы и пр.) вне специально отведенных для этого мест;

15) разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, технических жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) на рельеф местности, в сети ливневой канализации, а также в сети фекальной канализации в неустановленных местах;

16) сброс снега и мусора в дождеприемные колодцы ливневой канализации;

17) складирование на срок более 15 дней на землях общего пользования строительных материалов (плиты перекрытия, песок, дресва, щебень, поддоны, кирпич и др.), угля, дров;

18) возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, препятствующих проезду специального транспорта;

19) повреждение и уничтожение объектов благоустройства;

20) установка и размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в неустановленных местах;

21) раскапывание участков под огороды, строительство погребов без соответствующего разрешения.

3.6. При разработке проектов планировки и застройки территории поселения, формировании жилых и рекреационных зон, проектов реконструкции и строительства дорог и других объектов транспортной инфраструктуры, зданий, сооружений и других объектов социальной инфраструктуры (лечебно-профилактических, торговых, культурно-зрелищных, транспортного обслуживания и других учреждений), земельных участков учитываются потребности инвалидов и других маломобильных категорий граждан (людей пожилого возраста, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, дефектами зрения и т.д.).

3.7. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, многоквартирные дома оснащаются техническими средствами для обеспечения доступа в них маломобильных категорий граждан (нормативные пандусы, поручни, подъемники и другие приспособления, информационное оборудование для людей с ограничениями слуха, зрения и др.), а земельные участки, проезжие части, тротуары приспосабливаются для беспрепятственного передвижения по ним маломобильных групп, в том числе за счет изменения параметров проходов и проездов, качества поверхности путей передвижения и т.д.

На территории Айлинского сельского  поселения применяется система сбора и вывоза ТКО с использованием несменяемых контейнеров (рисунок ниже).

Рисунок 14 Контейнеры для сбора ТКО.

Санитарную очистку территории Айлинского сельского поселения осуществляет ООО «БАРС».

Организованным сбором ТКО в Айлинском сельском поселении охвачено около 10 % населения. Особенностью Айлинского сельского поселения является территориальная разобщенность, труднодоступность и малонаселенность поселков.

На территории Айлинского сельского поселения организованной системой сбора и вывоза ТКО охвачен только благоустроенный сектор с. Айлино.

Сбор и вывоз от благоустроенного сектора с. Айлино осуществляет ООО «БАРС». Применяется система с использованием емкостей объёмом 0,75 м3, размещенных на необорудованных площадках. Вывоз осуществляется с использованием неспециализированной техникой.

Отсутствует  централизованный сбор и вывоз отходов от населения частного сектора и юридических лиц на территории других населенных пунктов.

Предприятия и население частного сектора осуществляют самовывоз бытовых и промышленных отходов, что приводит к захламлению территории поселения.

На территории Айлинского сельского поселения расположены несанкционированные свалки.

Механизированная уборка территории осуществляется не в полной мере, в зимнее время осуществляется очистка снега с улиц и дорог.

Рисунок 15 Несанкционированная свалка у дер. Верхне-Айская

Вывоз осуществляется специализированным транспортом на полигон ТБО г. Сатки.

Таблица 43Характеристика полигона

| № п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта размещения отходов производства и (или) потребления | Полигон ТБО г. Сатки |
| 2 | Площадь земельного участка, отведенного под объект размещения отходов производства и (или) потребления, гектаров | 12 |
| 3 | Год начала использования объекта размещения отходов производства и (или) потребления | 2005г. |
| 4 | Средняя производительность объекта размещения отходов производства и (или) потребления, тонн/год | 13600,0 |
| 5 | Виды размещаемых отходов | 1. Обтирочный материал, загрязненный минеральными маслами (содержание масел -15% и более). 2. Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел -15% и более). 3. Песок, загрязненный бензином (содержание бензина -15% и более). 4. Уголь активированный, загрязненный минеральными маслами (содержание масел -15% и более). 5. Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак. 6. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты. 7. Мусор от бытовых помещений несортированный (исключая крупногабаритный). 8. Мусор строительный от разборки зданий. 9. Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). 10. Электрическое оборудование, приборы, устройства и их части (отработанные картриджи). 11. Твердые коммунальные отходы (уличный смет). 12. Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет с территории). 13. Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс. 14. Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства. 15. Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины. 16. Отходы из жилищ крупногабаритные. 17. Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений и зрелищных мероприятий. 18. Отходы стекловолокна. 19. Отходы обработки и переработки древесины. 20. Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины. 21. Обрезь натуральной чистой древесины. 22. Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные. 23. Полиэтиленовая тара поврежденная. 24. Золошлаки от сжигания углей (Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский) |
| 6 | Отметка о состоянии объекта размещения отходов производства и (или) потребления (действующий, недействующий, ликвидирован, закрыт, законсервирован, рекультивирован) | действующий |

Балансы мощности и ресурса

Объем образования ТКО на территории Айлинского сельского поселения представлен ниже.

Таблица 44 Расчет объемов образования ТКО от объектов инфраструктуры

| № п/п | Поселение | Объемы образования ТКО, м3/год | Суточное накопление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2016 год |
| 6 | Айлинское СП | 598,6 | 1,74 |

Качество поставляемого ресурса

Качество, периодичность и объемы работ по транспортировке и размещению ТБО соответствуют всем требованиям и нормам.

Воздействие на окружающую среду

Поскольку долгосрочное складирование мусора в контейнерах имеет негативный эффект из-за ветров, растаскивания отходов воронами, бродячими собаками, в небольших по численности населенных пунктах позвонковая система сбора ТБО имеет преимущество.

Загрязнение почв

Почвы в наибольшей мере подвержены внешнему воздействию различных загрязняющих веществ в результате хозяйственной деятельности человека. На рассматриваемой территории почвы отличаются низкой самоочищающей способностью, низкой микробиологической и биохимической активностью, поэтому загрязняющие вещества накапливаются, угнетая микрофлору.

В целях охраны и рационального использования почв необходимо усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований и реализация ряда мероприятий. При строительстве и эксплуатации новых промышленных объектов произойдет нарушение почвенно-растительного слоя, трансформация ландшафтов, природного режима многолетнемерзлых грунтов, нарушения природных условий обитания животных, их отравление вредными веществами за счет внедрения технологических объектов в природную экосистему.

Для решения проблемы загрязнения почвенного покрова отходами производства и потребления предлагается:

- при строительстве производственных объектов в проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по сбору и утилизации производственных и бытовых отходов;

- требуется осуществлять действенный контроль за своевременным вывозом отходов, за состоянием мест временного хранения отходов на территориях предприятий, за состояние мест захоронения отходов;

- все предприятия должны разработать инструкцию по обращению с отходами, установить лимиты на образование отходов, осуществлять утилизацию, переработку отходов, либо сдавать их специализированным организациям для дальнейшей переработки.

При разливе нефтепродукта и других загрязняющих веществ на грунт, необходимо принять меры по механическому удалению загрязненных участков, загрязненный грунт должен смешиваться с каким-либо сорбирующим материалом, после чего все вывозится в специальные места захоронения отходов.

При производстве планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах.

Контроль за соблюдением природоохранных норм и правил на разрабатываемых и планируемых месторождениях. После отработки месторождений в соответствии с планом эксплуатации месторождений должен быть проведена рекультивация нарушенной территории.

Мероприятия, направленные на уменьшения негативного воздействия при строительстве и эксплуатации новых промышленных предприятий и объектов:

- при строительстве, вводе в эксплуатацию новых объектов и производств должны проводить мероприятия, исключающие загрязнение акватории и прилегающей береговой зоны строительными и производственными отходами, мусором, сточными водами и токсическим веществами;

- при производстве буровых работ, при достижении водоносных горизонтов необходимо принимать меры по предотвращению неорганизованного излива подземных вод и их загрязнения;

- необходимо обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (ПДС, ПДК);

- недопущение аварийных разливов нефтепродуктов, разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, в случаи разлива нефти требуется своевременная  локализация пятен на акватории боновыми заграждениями и сбор нефтепродуктов нефтемусоросборщиком;

- ведение экологического мониторинга с целью выявления утечек загрязняющих веществ при строительстве и эксплуатации объектов.

Для обеспечения населения питьевой водой нормативного качества необходимо усилить контроль соблюдения требований санитарных правил и норм по обеспечению зон санитарной охраны (I, II и III поясов) поверхностных источников водоснабжения. Обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО - источников химического загрязнения.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

# Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

## Перспективная система водоснабжения

Принципами развития системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

- привлечение  инвестиций  в  модернизацию  и  техническое  перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Основные варианты развития централизованных систем водоснабжения являются:

Для с. Айлино:

- реконструкция имеющихся водопроводных сетей;

- строительство новых скважин;

- строительство станции очистки воды;

- строительство резервуаров чистой воды;

- строительство насосной станции второго подъема;

- строительство новых водопроводных сетей.

Для д. Петромихайловка:

- реконструкция имеющихся водопроводных сетей;

- реконструкция имеющейся скважины;

- строительство новых водопроводных сетей.

Для д. Алексеевка:

- реконструкция имеющейся скважины;

- строительство новой скважины.

Прогнозный баланс потребления питьевой воды согласно нормам водопотребления до 2027 года приведен в таблице ниже.

Таблица 45 Прогнозный баланс потребления воды по нормативным расходам до 2027 года

| Вид расходов на водоснабжение и тип воды | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Айлино |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения |
| МКД Централизованное ХВС, индивидуальные водонагреватели, и канализация | По холодной воде | м.куб /сут | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
| ЧС Централизованное ХВС | По холодной воде | м.куб /сут | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| ЧС Водоразборные колонки Переход на централизованное ХВС | По холодной воде | м.куб /сут | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
| Итого на х-п нужды населения | м.куб /сут | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Водоснабжение. Нужды бюджетных учреждений | По общей воде | м.куб /сут*чел | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Водоснабжение. Нужды прочих потребителей | По общей воде | м.куб /сут | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Полив зеленых насаждений | По общей воде | м.куб /сут | 21,9 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,7 |
| На наружное пожаротушение | м.куб /сут | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Итого на водоснабжение |
| Среднесуточные расходы (без учета пожаротушения) | м.куб /сут | 161,1 | 161,1 | 161,4 | 161,7 | 162,0 | 162,3 | 162,6 | 162,8 | 163,1 | 163,4 | 163,7 |
| Максимальные суточные расходы без учета пожаротушения | м.куб /сут | 246,9 | 246,9 | 247,8 | 248,6 | 249,4 | 250,3 | 251,1 | 252,0 | 252,8 | 253,7 | 254,5 |
| Максимальные суточные расходы с учетом расхода на пожаротушение | м.куб /сут | 300,9 | 300,9 | 301,8 | 302,6 | 303,4 | 304,3 | 305,1 | 306,0 | 306,8 | 307,7 | 308,5 |
| ТЗ-05 д. Алексеевка |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения |
| ЧС Водоразборные колонки Переход на водопровод с вводом к домам | По общей воде | м.куб /сут | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Итого на х-п нужды населения | м.куб /сут | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Водоснабжение. Прочие нужды населения. (По общей воде) | Прочие общественные учреждения | м.куб /сут | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| На нужды местной промышленности | м.куб /сут | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| Полив зеленых насаждений | По общей воде | м.куб /сут | 0 | 0 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,2 |
| Техническая вода | м.куб /сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На наружное пожаротушение | м.куб /сут | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Итого на водоснабжение |
| Среднесуточные расходы (без учета пожаротушения) | м.куб /сут | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
| Максимальные суточные расходы без учета пожаротушения | м.куб /сут | 5,4 | 5,4 | 7,1 | 8,9 | 10,7 | 12,5 | 14,3 | 16,1 | 17,8 | 19,6 | 21,4 |
| Максимальные суточные расходы с учетом расхода на пожаротушение | м.куб /сут | 59,4 | 59,4 | 61,1 | 62,9 | 64,7 | 66,5 | 68,3 | 70,1 | 71,8 | 73,6 | 75,4 |
| ТЗ-06 д. Петромихайловка |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения |
| ЧС Водоразборные колонки Переход на водопровод с вводом к домам | По общей воде | м.куб /сут | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 |
| Итого на х-п нужды населения | м.куб /сут | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 |
| Водоснабжение. Прочие нужды населения. (По общей воде) | Прочие общественные учреждения | м.куб /сут | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 |
| На нужды местной промышленности | м.куб /сут | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 |
| Полив зеленых насаждений | По общей воде | м.куб /сут | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
| Техническая вода | м.куб /сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На наружное пожаротушение | м.куб /сут | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Итого на водоснабжение |
| Среднесуточные расходы (без учета пожаротушения) | м.куб /сут | 9,0 | 9,0 | 10,1 | 11,1 | 12,2 | 13,3 | 14,3 | 15,4 | 16,5 | 17,6 | 18,6 |
| Максимальные суточные расходы без учета пожаротушения | м.куб /сут | 10,8 | 10,8 | 14,4 | 18,0 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,9 | 39,5 | 43,1 |
| Максимальные суточные расходы с учетом расхода на пожаротушение | м.куб /сут | 64,8 | 64,8 | 68,4 | 72,0 | 75,5 | 79,1 | 82,7 | 86,3 | 89,9 | 93,5 | 97,1 |

Поскольку для Челябинской области постановлением МТРиЭ Челябинской области №66/1 определены нормы водопотребления, потребление воды населением рассчитано согласно им. Потребление воды на бюджетные нужды и местную промышленность – пропорционально фактическому потреблению на эти нужды.

Переход от централизованного ХВС на централизованное ХВС с индивидуальными водонагревателями, и от водоснабжения колонками к централизованному водопроводу ожидаемо приводит на практике к повышению расходов как на хозяйственно-питьевые, так и на нужды полива. Рост расходов начинается с 2019 года, поскольку в этом году предполагается начало строительства (и реконструкции имеющегося) водопровода.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды до 2027 года приведены ниже.

Таблица 46 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды до 2027 года

| Вид расходов на водоснабжение и тип воды | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Айлино |
| Объем реализации воды, в том числе | тыс. м.куб /год | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| Прирост относительно прошлого года | тыс. м.куб /год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднесуточные расходы | м.куб/сут | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| ТЗ-05 д. Алексеевка |
| Объем реализации воды, в том числе | тыс. м.куб /год | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Прирост относительно прошлого года | тыс. м.куб /год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднесуточные расходы | м.куб/сут | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| ТЗ-06 д. Петромихайловка |
| Объем реализации воды, в том числе | тыс. м.куб /год | 3,28 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Прирост относительно прошлого года | тыс. м.куб /год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточные расходы | м.куб/сут | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

Сведения о распределении расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей и питьевой воды абонентами, представлено в таблице ниже.

Таблица 47 Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов до 2027 года

| Вид расходов на водоснабжение и тип воды | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Айлино |
| Объем реализации воды, в том числе | тыс. м.куб /год | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| Население | тыс. м.куб /год | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Бюджетные организации | тыс. м.куб /год | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Прочие потребители | тыс. м.куб /год | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ТЗ-05 д. Алексеевка |
| Объем реализации воды, в том числе | тыс. м.куб /год | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Население | тыс. м.куб /год | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Бюджетные организации | тыс. м.куб /год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | тыс. м.куб /год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЗ-06 д. Петромихайловка |
| Объем реализации воды, в том числе | тыс. м.куб /год | 3,28 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Население | тыс. м.куб /год | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Бюджетные организации | тыс. м.куб /год | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Прочие потребители | тыс. м.куб /год | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Расчет планируемых потерь воды к 2027 году приведен в таблице ниже.

Таблица 48 Перспективные потери воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-01 г. Айлино |
| 1. | Поднято воды, в том числе: | тыс.м3/год | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| 1.1 | Расход питьевой воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Потери питьевой воды при ее передаче | тыс.м3/год | 19,3 | 19,3 | 18,3 | 17,3 | 16,3 | 15,3 | 14,3 | 13,3 | 12,4 | 11,4 | 10,4 |
|  |  | % | 43,2 | 43,2 | 41,0 | 38,8 | 36,6 | 34,4 | 32,2 | 30,0 | 27,8 | 25,6 | 23,2 |

Поскольку учет потерь ведется только в с. Айлино, сведения предоставлены по этому населенному пункту.

Как видно из таблицы, потери воды на настоящий момент составляют почти половину поднятой воды.

Снизить потери на 20% с 43,2 % до 23,2 % предлагается путем реконструкции, установки счетчиков воды в домах, ликвидации врезок в водопровод.

В таблице ниже приведены перспективные балансы водоснабжения и водоотведения с учетом мероприятий по снижению потерь в сети.

Таблица 49 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения до 2027 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-01 г. Айлино |
| 1. | Поднято воды, в том числе: | тыс.м3/год | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| 1.1 | Расход питьевой воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Потери питьевой воды при ее передаче | тыс.м3/год | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| 3 | Полезный отпуск питьевой воды | тыс.м3/год | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 3.1 | Население | тыс.м3/год | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 3.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 4 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 4.1 | Питьевая вода | тыс.м3/год | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 4.2 | Техническая вода | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Горячая вода (по закрытой схеме) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общее количество стоков, Тыс. м3/год в том числе: | тыс.м3/год | 7,565 | 7,042 | 7,042 | 7,042 | 7,042 | 7,042 | 7,042 | 7,042 | 7,042 | 7,042 | 7,042 |
| 5.1 | Несанкционированный слив и поверхностные воды, Тыс. м3/год | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Население, Тыс. м3/год | тыс.м3/год | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 |
| 5.3 | Бюджетные организации, Тыс. м3/год | тыс.м3/год | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 5.4 | Прочие абоненты, Тыс. м3/год | тыс.м3/год | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ТЗ-05 д. Алексеевка |
| 1. | Поднято воды, в том числе: | тыс.м3/год | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1.1 | Расход питьевой воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Потери питьевой воды при ее передаче | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Полезный отпуск питьевой воды | тыс.м3/год | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 3.1 | Население | тыс.м3/год | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 3.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| 4.1 | Питьевая вода | тыс.м3/год | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| 4.2 | Техническая вода | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Горячая вода (по закрытой схеме) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЗ-06 д. Петромихайловка |
| 1. | Поднято воды, в том числе: | тыс.м3/год | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 1.1 | Расход питьевой воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Потери питьевой воды при ее передаче | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Полезный отпуск питьевой воды | тыс.м3/год | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 3.1 | Население | тыс.м3/год | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 3.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 4 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 4.1 | Питьевая вода | тыс.м3/год | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 4.2 | Техническая вода | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Горячая вода (по закрытой схеме) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Изменения в части водоотведения в с. Айлино не ожидаются поскольку нет перспектив расширения системы водоотведения в данном поселении. В д. Алексеевка и д. Петромихайловка также не планируется строительства, и разработки централизованного водоотведения.

Расчетная требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений представлена в таблице ниже.

Таблица 50 Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-01,02,03,04 с. Айлино |
| 1 | Расчетная среднечасовая подача | м3/сут | 122,2 | 122,2 | 135,3 | 147,5 | 158,9 | 169,5 | 179,3 | 188,6 | 197,3 | 205,5 | 213,2 |
|  |  | м3/ч | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,9 |
|  | Численность пользователей | чел | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 |
|  | Кч max |  | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
|  | α |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | βmax |  | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
|  | Расчетная максимальная часовая подача | м3/ч | 10,5 | 10,5 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,5 | 15,4 | 16,1 | 16,9 | 17,6 | 18,2 |
| 2 | Расчетная подача на пожаротушение | м3/сут | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
|  |  | м3/ч | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 3 | Расчетная подача Час МАХ + Пожар | м3/ч | 28,5 | 28,5 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,5 | 33,4 | 34,1 | 34,9 | 35,6 | 36,2 |
| 4 | Мощность имеющихся насосов | м3/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 5 | Резерв/дефицит Час МАХ | м3/ч | 49,5 | 49,5 | 48,4 | 47,4 | 46,4 | 45,5 | 44,6 | 43,9 | 43,1 | 42,4 | 41,8 |
| 6 | Резерв/дефицит Час МАХ+Пожар | м3/ч | 31,5 | 31,5 | 30,4 | 29,4 | 28,4 | 27,5 | 26,6 | 25,9 | 25,1 | 24,4 | 23,8 |
| ТЗ-05 д. Алексеевка |
| 1 | Расчетная среднечасовая подача | м3/сут | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 9,0 | 9,5 |
|  |  | м3/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Численность пользователей | чел | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|  | Кч max |  | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
|  | α |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | βmax |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
|  | Расчетная максимальная часовая подача | м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| 2 | Расчетная подача на пожаротушение | м3/сут | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
|  |  | м3/ч | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 3 | Расчетная подача Час МАХ + Пожар | м3/ч | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 20,0 |
| 4 | Мощность имеющихся насосов | м3/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Резерв/дефицит Час МАХ | м3/ч | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,0 |
| 6 | Резерв/дефицит Час МАХ+Пожар | м3/ч | -9,0 | -9,0 | -9,1 | -9,2 | -9,3 | -9,4 | -9,5 | -9,6 | -9,7 | -9,8 | -10,0 |
| ТЗ-06 д. Петромихайловка |
| 1 | Расчетная среднечасовая подача | м3/сут | 9,4 | 9,4 | 10,5 | 11,6 | 12,6 | 13,7 | 14,8 | 15,9 | 17,0 | 18,0 | 19,1 |
|  |  | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|  | Численность пользователей | чел | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
|  | Кч max |  | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
|  | α |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | βmax |  | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
|  | Расчетная максимальная часовая подача | м3/ч | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
| 2 | Расчетная подача на пожаротушение | м3/сут | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
|  |  | м3/ч | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 3 | Расчетная подача Час МАХ + Пожар | м3/ч | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,3 |
| 4 | Мощность имеющихся насосов | м3/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Резерв/дефицит Час МАХ | м3/ч | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,7 |
| 6 | Резерв/дефицит Час МАХ+Пожар | м3/ч | -9,6 | -9,6 | -9,8 | -10,0 | -10,2 | -10,4 | -10,6 | -10,8 | -11,0 | -11,1 | -11,3 |

Рассмотрим случай организации совмещенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в д. Алексеевка и д. Петромихайловка.

По требованиям СП, диаметр противопожарного водопровода в сельских поселениях должен приниматься не менее 75 мм. Тогда при максимальном расходе, равном 2 м.куб./ч и 3,3 м.куб./ч – секундном 0,54 л/с и 0,92 л/с соответственно, скорость воды в сети будет равна 0,122 м/с и 0,208 м/с соответственно. Эти скорости уже меньше рекомендуемых 0,5 м/с (0,3 м/с) , и фактические скорости вне режима максимальной подачи будут еще меньше, что приведет к заиливанию трубопроводов и снижению качества воды. Поэтому в данных населенных пунктах предлагается только хозяйственно-питьевой водопровод, и пожаротушение из природных источников, а именно: на территории д. Петромихайловка проходит р. Шулемка, но ее мощность незначительна, и для нужд пожаротушения существует пруд. В д. Алексеевка – пожаротушение предлагается производить из реки Ай

Поскольку эти данные для максимального расхода, фактический расход будут еще меньше (например, в холодное время года) и скорости упадут еще ниже, а т.к. при скоростях менее 0,3 м/с приведут к застою и снижению качества воды.

В д. Сикиязтамак, д. Верхний Айск, д. Старая Пристань, нет перспектив развития централизованных систем хозяйственно-питьевого водопровода. Касаемо пожаротушения - поскольку перечисленные выше поселения находятся вблизи реки Ай, забор воды на нужды пожаротушения предлагается производить из вышеупомянутой реки.

## Перспективная система водоотведения

Основные направления развития систем водоотведения:

- Повышение надежности работы системы водоотведения;

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- Повышение качества предоставления услуг;

- Снижение уровня износа оборудования.

На территории муниципального образования только одна технологическая зона водоотведения. Прогнозная динамика изменения балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с 2016 до 2027 года соответственно выбранному варианту развития системы водоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 51 Прогнозные балансы поступления сточных вод до 2027 года.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем принятых стоков | тыс. м.куб./год | 11,111 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 |
| 1.1 | Несанкционированный слив и поверхностные воды | тыс. м.куб./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Население | тыс. м.куб./год | 10,518 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 |
| 1.3 | Бюджетные организации | тыс. м.куб./год | 0,588 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 1.4 | Прочие абоненты, в том числе | тыс. м.куб./год | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Прогноз основан на предположении о сохранении соотношения сточных вод по видам абонентов.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице ниже.

Таблица 52Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем принятых стоков | тыс. м.куб./год | 11,111 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 | 7,565 |
| 2 | Прирост относительно предыдущего года | тыс. м.куб./год | -1,53 | -3,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя сведений об объёме максимально сбрасываемых стоков, приведен в таблице ниже.

Таблица 53 Расчет требуемой мощности ОС

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем принятых стоков | м.куб./сут | 30,4 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 2 | Необходимая мощность ОС | м.куб./сут | 36,5 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |

Для расчета резерва принят коэффициент суточной неравномерности, равный 1,2.

## Перспективная система теплоснабжения

Перспективная застройка не предполагается в связи с невозможностью расширения границ поселка. Приросты площади строительных фондов не планируются.

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии не планируется.

Таблица 54 Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии

| Наименование | Ед.изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 - 2027 |
| Потребление тепловой энергии | Гкал/год | 3281,6 | 3281,6 | 3281,6 | 3281,6 | 3281,6 | 3281,6 | 3281,6 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 3281,6 | 3281,6 | 3281,6 | 3281,6 | 3281,6 | 3281,6 | 3281,6 |
| Прирост относительно предыдущего периода | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

Таблица 55 Прогноз приростов тепловой мощности

| Наименование показателя | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2021г. | 2021г. | 2022-2027гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | БМК | БМК | БМК | БМК | БМК | БМК | БМК |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,04 | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,033 | 0,03 | 0,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Отопление | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - | - | - | - |

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблицах ниже.

Таблица 56 Перспективные балансы тепловой мощности

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | БМК | БМК | БМК | БМК | БМК | БМК |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,04 | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,033 | 0,03 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Отопление | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,836 | 0,838 | 0,84 | 0,842 | 0,843 | 0,846 |
| Доля резерва, % | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,15 | 42,3 |

Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что при выполнении рекомендованных действий по замене изношенных участков тепловой на новые в ППУ изоляции потери при транспортировке теплоносителя снижаются

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325.

Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 6.16.

Перспективные балансы производительности ВПУ представлены в таблицах ниже по двум вариантам развития.

Таблица 57 Перспективные балансы производительности ВПУ

| Источник теплоснабжения | Период | Объем тепловых сетей, | Необходимая производительность ВПУ (согласно СНиП 41-02-2003), /ч |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК ООО «Уралэнергогрупп» | 2016г. | 9,82 | 0,1 |
|  | 2017г. |  |  |
|  | 2018г. |  |  |
|  | 2019г. |  |  |
|  | 2020г. |  |  |
|  | 2021г. |  |  |
|  | 2022-2027гг. |  |  |

Информация о запасах общего нормативного запаса  топлива (ОНЗТ), неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) представлена в таблицах ниже.

Таблица 58 Нормативные запасы топлива

| Топливо | ННЗТ тонн | ОНЗТ тонн | НЭЗТ тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо | 3,7 | 25,9 | 22,2 |

## Перспективная система электроснабжения

Основной целью развития электроэнергетики является развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию.

Основными задачами развития электроэнергетики являются:

предотвращение возникновения дефицита электрической энергии и мощности в энергосистеме Челябинской области;

размещение новых и реконструкция существующих линий электропередачи, а также подстанций и генерирующих мощностей для обеспечения:

баланса производства, потребления электроэнергии в энергосистеме, выдачи мощности электрических станций,

предотвращения возникновения локального дефицита производства электрической энергии и мощности;

недопущение ограничения пропускной способности электрических сетей энергосистемы Челябинской области;

обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения потребителей энергосистемы;

скоординированный ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей

Помимо вышеизложенного, целями и задачами развития электроэнергетики Челябинской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года являются:

- реализация государственной программы Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 года М2 346-П:

- снижение показателей удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе в 2020 году на 30 процентов по сравнению с 2009 годом;

- снижение показателей удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в многоквартирном жилищном фонде в 2020 году на 30 процентов по сравнению с 2009 годом;

- оптимизация затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии;

- создание и развитие энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Согласно данным СиПРЭ Челябинской области на 2018-2022 годы сформирован перечень объектов заявителей, в отношении которых планируется осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Данный перечень с указанием присоединяемой мощности представлен в таблице ниже.

Таблица 59 Присоединяемые объекты

| Присоединяемый объект | Адрес объекта | Присоединяемая мощность, кВт/МВТ | ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | д. Петромихайловка ул. Садовая 40 | 30 кВт | Выданы |
| Жилой дом | д.Сикиязтамак, ул.Лесная, 18 | 5 кВт | Выданы |
| Жилой дом | д.Сикиязтамак, ул.Центрапьная, 44 | 10 кВт | Выданы |
| Жилой дом | д. Старая Пристань, ул. Полевая, дом N 52 | 5 кВт | Выданы |
| Жилой дом | с. Айлино, ул. Комсомольская, дом № 32 | 15 кВт | Выданы |
| Жилой дом | д. Старая Пристань, ул. Полевая, дом № 36 | 10 кВт | Выданы |
| Аилинское сельское поселение |
| Очистные сооружения | Очистные сооружения | 15 кВт | Отсутствуют |
| д. Верхний Айск Ввод жилья | д.Верхний Айск, ул.Центрапьная 28 домов | 420 кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | д.Верхний Айск, ул.Юбилейная 134 домов | 2010кВт | Отсутствуют |
| д. Старая пристань Ввод жилья | д.Старая Пристань, ул.Лесная 23 дома | 345кВт | Отсутствуют |
| д. Сикиязтамак Ввод жилья | д.Сикиязтамак, ул.Березовая 28 домов | 420кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | д.Сикиязтамак, ул.Сосновая 46 домов | 690 кВт | Отсутствуют |
| с. Айлино Ввод жилья | с.Айлино, ул.Гагарина 2 дома | 30кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | с.Айлино, ул.Каменная, д.16а | 15 кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | с.Айлино, ул.Свободы 3 дома | 45 кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | с.Айлино.ул.Лесная 5 домов | 75кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | с.Айлино, ул.Школьная 5 домов | 75кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | с.Айлино, ул.Комсомольская 5 домов | 75кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | с.Айлино, ул.Меньшикова 2 дома | 30кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | с.Айлино, ул.Советская 3 дома | 45кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | с.Айлино, ул.Пушкина 3 дома | 45кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | с.Айлино, ул.Степана Разина, д.8 | 15 кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | с.Айлино, ул.Карла Маркса, д.ба | 15 кВт | Отсутствуют |
| Ввод жилья | с.Айлино, ул.Береговая 4 дома | 60кВт | Отсутствуют |
| Уличное освещение | д.Верхний Айск, ул.Центральиая | 15кВт | Отсутствуют |
| Уличное освещение | д.Верхний Айск, ул.Юбилейная | 40кВт | Отсутствуют |
| Уличное освещение | д.Старая Пристань, ул.Лесная | 15 кВт | Отсутствуют |
| Уличное освещение | д.Сикиязтамак, ул.Березовая | 20 кВт | Отсутствуют |
| Уличное освещение | д.Сикиязтамак, ул.Сосновая | 15 кВт | Отсутствуют |

Большинством заявителей, указанной в таблице выше, технические условия на технологическое присоединение не получены. Определение возможности присоединения новой нагрузки, в том числе целесообразности сооружения новых питающих центров, выполняется в рамках процедуры технологического присоединения, предусмотренной Правилами ТП, а при необходимости при внестадийном проектировании.

Годовые объемы потребления электрической энергии представлены ниже.

Таблица 60 Объемы потребления электрической энергии

| Наименование параметра | ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население в многоквартирных домах | млн. кВт.ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Потребление электроэнергии на общедомовые нужды |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Частный сектор |  | 0,84 | 0,84 | 0,95 |
| Прочие потребители и потери в сетях |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ИТОГО |  | 1,25 | 1,25 | 0,51 |

## Перспективная система газоснабжения

В области развития инженерной инфраструктуры основным проектом станет прокладка газовых сетей высокого давления и газификация жилых домов. На данный момент газ подведен только к котельной п. Айлино. В дальнейшем необходимо осуществить газоснабжение жилых домов.

На перспективу развития Айлинского сельского поселения предусматривается газификация с. Айлино.

В 2018 планируется  выполнение проектно-изыскательских работ и разработки проектно-сметной документации на газификацию жилых домов улиц Лесная, Пугачева, Гагарина, Каменная, Молодежная, Окраинная, Пионерская, Свободы с. Айлино (115 домов /182 квартиры). Назначение – для отопления и приготовления пищи. Ориентировочно часовой объем потребления природного газа -  618 куб. м./ час. Строительство сетей газоснабжения по данным улицам планируется в 2019 году.

Проектом Программы предлагается осуществить строительство сетей газоснабжения в с. Айлино. Ориентировочной срок разработки проектной документации - 2019-2021.

Определить объемы строительства по данным населенным пунктам будет возможно после проектно-изыскательских работ и разработки проектной и рабочей документации.

Мероприятия по разработке проектной документации указаны в Программном документе.

Таблица 61 Перспективные расходы газа на цели теплоснабжения

| Потребление топлива тыс.. |
| --- |
| Вид топлива | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Природный газ (основное топливо) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |

Расчетные расходы газа населением указаны в таблиц ниже.

Таблица 62 Расчетные расходы газа

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие затраты газа по поселению, тыс. в т.ч. | 540 | 540 | 540 | 540 | 548,8 | 549,8 | 549,8 | 550,8 | 550,8 | 550,8 | 550,8 |
| количество газа на нужды населения | 0 | 0 | 0 | 4,36 | 8,79 | 9,82 | 9,82 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,76 |
| количество газа на нужды котельной | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |

## Перспективная система вывоза ТКО

В перспективе до 2027 года необходимо ликвидировать имеющиеся свалки, так как они не соответствуют санитарным нормам.

Необходима организация контейнерного сбора ТКО:

- д. Верхний Айск

- д.Петромихайловка

- д.Алексеевка

- д. Старая Пристань

- д. Сикиязтамак

Для этого необходимо предусмотреть строительство контейнерных площадок и установку контейнеров.

Таблица 63 Расчет количества контейнеров для организации сбора ТКО от населения и объектов инфраструктуры на расчетный срок (2027)

| № п/п | Наименование | Количество контейнеров, V = 0,75 м3, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилищный сектор | Объекты ифра- структуры* | Итого |
| 1 | Айлинское СП |  |  | 0 |
| 1.1 | с. Айлино | 52 | 10 | 62 |
| 1.2 | д. Алексеевка | 6 |  | 6 |
| 1.3 | д. Сикиязтамак | 1 |  | 1 |
| 1.4 | д. Петро-Михайловка | 10 |  | 10 |
| 1.5 | д. Верхнее-Айское | 8 |  | 8 |
| 1.6 | д. Старая Пристань | 3 |  | 3 |

Таблица 64 Расчет объемов образования ТКО от объектов инфраструктуры

| № п/п | Поселение | Объемы образования ТКО, м3/год | Суточное накопление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2030 год | 2016 год | 2030 год |
| 6 | Айлинское СП | 598,6 | 700 | 1,74 | 1,74 |

## Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса представлены в таблице ниже.

Таблица 65 Показатели спроса

| Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели спроса |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Система электроснабжения |
| Потребление электрической энергии | млн кВт∙ч | 1,25 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Население в многоквартирных домах | млн кВт∙ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Частный сектор | млн кВт∙ч | 0,84 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Система теплоснабжения |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Система водоснабжения |
| Потребление питьевой воды | тыс. м3/год | 25,30 | 25,30 | 29,20 | 33,00 | 36,80 | 40,60 | 44,50 | 48,30 | 52,10 | 55,90 | 59,80 |
| Население | тыс. м3/год | 27,40 | 27,40 | 31,63 | 35,72 | 39,82 | 44,01 | 48,11 | 52,30 | 56,30 | 60,50 | 64,59 |
| Бюджет | тыс. м3/год | 1,46 | 1,46 | 1,67 | 1,88 | 1,99 | 2,21 | 2,32 | 2,53 | 2,64 | 2,85 | 3,07 |
| Прочие | тыс. м3/год | 1,36 | 1,36 | 1,47 | 1,58 | 1,69 | 1,91 | 2,02 | 2,13 | 2,24 | 2,45 | 2,57 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |
| Общее поступление сточных вод | тыс. м3/год | 7,6 | 9,2 | 10,8 | 12,4 | 14,0 | 15,6 | 17,1 | 18,7 | 20,3 | 21,9 | 23,5 |
| Население |  | 6,6 | 8,0 | 9,4 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,0 | 16,4 | 17,8 | 19,2 | 20,6 |
| Бюджет |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Прочие |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение |
| Общие затраты газа по поселению, в т.ч. | тыс.м.куб | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 548,8 | 549,8 | 549,8 | 550,8 | 550,8 | 550,8 | 550,8 |
| количество газа на нужды населения | тыс.м.куб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| количество газа на нужды котельной | тыс.м.куб | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |
| Всего | м3/год | 598,6 | 608,6 | 618,6 | 628,6 | 638,6 | 648,6 | 658,6 | 668,6 | 678,6 | 688,6 | 700,0 |

# Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

## Система водоснабжения

- Износ водопроводных сетей и скважин.

- Необходимость промывки скважины и реконструкции сетей в д. Петромихайловка

- Показатели качества питьевой воды, превышающие нормативные.

## Система водоотведения

- Станция очистки сточных вод морально и физически устарела

- Износ оборудования

## Система теплоснабжения

Основными существующими проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

- отсутствие технического освидетельствования тепловых сетей;

- отсутствие общедомовых приборов учета потребляемой энергии;

Основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения являются:

- периодические перебои поставки электроэнергии;

- отсутствие полноценного резервного водоснабжения и аварийной подпитки;

- моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования котельной более 40%;

- высокий износ части трубопроводов тепловых сетей более 80%.

- часть системы теплоснабжения работает по открытой схеме.

- низкая обеспеченность систем теплоснабжения средствами автоматизации и телемеханизации.

Основными существующими проблемами развития систем теплоснабжения являются:

- отсутствие периодического технического контроля

- отсутствие необходимого финансирования;

- отсутствие приборов учета отпущенной тепловой энергии;

## Система электроснабжения

- ветхое состояние  и высокая повреждаемость электрических сетей;

- высокий процент технических потерь в сетях 0,4 и 6 кВ, обусловленный  большим процентом износа электрооборудования, а также неучтенными отборами электроэнергии;

- неудовлетворительное техническое состояние большинства воздушных и кабельных линий 6-10 кВ, а также центров питания;

- отсутствие гибкости системы электроснабжения;

## Система газоснабжения

- Отсутствует газоснабжение жилых домов.

## Система вывоза ТКО

- наличие несанкционированных свалок;

- низкий  уровень сортировки отходов и  переработки  вторичного сырья;

- недостаточный уровень  организации контейнерного сбора ТБО;

- химическое загрязнение почвы на территориях, прилегающих к свалкам, загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения отходов;

# Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствует.

Таблица 66 Характеристика сроков установки ПУ

| Срок установки | Обозначение в таблице |
| --- | --- |
| Установка в 2018 году |  |
| Установка в 2019 году |  |
| Установка в 2020 году |  |
| Установка в 2021 году |  |
| Установка в 2022 году |  |
| Установка в 2023 году |  |

## Планы по установке приборов учета в системе водоснабжения

В Айлинском сельском поселении 10 многоквартирных домов.  Из них 7 имеют централизованное ХВС. Приборы учета в этих домах отсутствуют (уровень обеспеченности 0%). Необходимо установить 7 ОДПУ.

ГВС отсутствует.

| № п\п | Адрес МКД | ХВС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего установлено | подлежит установке | Заключен договор |  |
| 1 | с. Айлино, ул. Пугачева, 1 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: установлен ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 2 | с. Айлино, ул. Пугачева, 2 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: установлен ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: установлен Газоснабжение: нет услуги |
| 3 | с. Айлино, ул. Пугачева, 18 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 4 | с. Айлино, ул. Пугачева, 19 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 5 | с. Айлино, ул. Пугачева, 20 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 6 | с. Айлино, ул. Пугачева, 21 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 7 | с. Айлино, ул. Пугачева, 22 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |

## Планы по установке приборов учета в системе теплоснабжения

В Айлинском сельском  поселении 10 многоквартирных домов. В восьми МКД потребление менее 0,2 Гкал/час. В двух домах, где есть централизованное теплоснабжение ОДПУ установлены.

Установка ОДПУ не требуется.

## Планы по установке приборов учета в системе газоснабжения

Газ имеется только на котельной. В перспективе планируется строительство сетей газоснабжения частного сектора. Приборы учета будут устанавливаться согласно проектно-сметной документации и в соответствие с требованиями Федерального закона 261-ФЗ

## Планы по установке приборов учета в системе электроснабжения

Приборы учета электрической энергии установлены в пяти из 10 МКД (уровень обеспеченность – 50%).

| № п\п | Адрес МКД |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего установлено | подлежит установке | Заключен договор |  |
| 1 | с. Айлино, ул. Пугачева, 18 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 2 | с. Айлино, ул. Пугачева, 19 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 3 | с. Айлино, ул. Пугачева, 20 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 4 | с. Айлино, ул. Пугачева, 21 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |
| 5 | с. Айлино, ул. Пугачева, 22 | 0 | 1 | 1 | Тепловая энергия: Потребление менее 0,2 Гкал/час ХВС: договор б/н от 15.01.2014 ГВС: нет услуги централизованного снабжения Электроснабжение: договор №Z236200006645 от 02.06.2014 Газоснабжение: нет услуги |

## Перспективная обеспеченность приборами учета потребителей

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень обеспеченности приборами учета В СИСТЕМЕ ХВС, % | 0 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности приборами учета В СИСТЕМЕ ГВС, % | Нет ГВС |
| Уровень обеспеченности приборами учета В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности приборами учета В СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, % | Нет газа (Газ имеется только на котельной) |
| Уровень обеспеченности приборами учета В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, % | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня  запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры определен в частности:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в разделе "Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, доступность тарифов на коммунальные услуги".

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды.

Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями. Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. Ключевые целевые показатели развития коммунальных систем представлены в Приложении 1.

К основным принципам формирования значений целевых показателей по периодам реализации Программы, а также основным их значениям по ключевым годам реализации, относятся:

Электроснабжение

Объем потребления электрической энергии всеми категориями потребителей:

в 2017 г. составит 1,25 млн. кВт.ч;

в 2025 году составит  1,36 млн. кВт.ч;

в 2027 году составит  1,36 млн. кВт.ч;

Теплоснабжение

Объем тепловой нагрузки всеми категориями потребителей:

в 2016 г. составил 1,104 Гкал/ и до 2027 года не изменится;

Сохранение резерва мощности к 2027 году 0,84  Гкал/ч (42,3 %);

Газоснабжение

Объем потребления газа всеми категориями потребителей:

к 2027 году составит  10,8 тыс.м3;

Вывоз и утилизация ТКО

Объем вывоза ТКО:

в 2016 г. составил 598,6 тыс.м3 (только котельная);

в 2025 году составит  678,6  тыс.м3;

в 2027 году составит  700 тыс.м3;

Водоснабжение

Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей:

в 2017 г. составил 25,3тыс. м.куб.;

в 2025 году составит  52,1 тыс. м.куб.;

в 2027 году составит  59,8 тыс. м.куб.;

Снижение  потерь воды к 2027 году до 18,1  тыс.куб.;

Сохранение аварийности системы к 2027 году до 0 ед/(км*год)

Показатели энергоэффективности процесса производства воды к 2027 году – 0,392 кВт*ч/ куб. м

Водоотведение

Объем поступления сточных вод от всех категорий потребителей:

в 2017 г. составил 7,6 тыс. м.куб.;

в 2025 году составит  20,3 тыс. м.куб.;

в 2027 году составит  23,5 тыс. м.куб.;

Перспективная обеспеченность приборами учета потребителей

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень обеспеченности приборами учета В СИСТЕМЕ ХВС, % | 0 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности приборами учета в СИСТЕМЕ ГВС, % | Нет ГВС |
| Уровень обеспеченности приборами учета в СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности приборами учета в СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, % | Нет газа (Газ имеется только на котельной) |
| Уровень обеспеченности приборами учета в СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, % | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Доступность для населения коммунальных услуг

| Наименование параметра | ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи | % | 7,4 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | 13,8 | 14,7 | 14,5 | 13,9 |
| Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | Электроснабжение | % | 0,724 | 0,750 | 0,735 | 0,741 | 0,685 | 0,724 | 0,786 | 0,765 |
|  | Водоснабжение |  | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,24 |
|  | Водоотведение |  | 0,020 | 0,026 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,031 | 0,040 | 0,044 |
|  | Теплоснабжение |  | 0,76 | 0,72 | 0,65 | 0,60 | 0,56 | 0,55 | 0,52 | 0,49 |
|  | Газоснабжение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 9,06 | 9,34 | 8,86 |
|  | ТКО |  | 5,79 | 5,37 | 4,98 | 4,62 | 4,40 | 4,18 | 3,609 | 3,500 |

# Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

## Система водоснабжения

| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Цели мероприятия | Краткая характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство скважин с. Айлино | 2019 | Поскольку качество воды в имеющихся в с. Айлино скважинах не соответствует нормативам, требуется ее очистка. Очищать воду на каждой скважине затруднительно и экономически нецелесообразно. Строительство новой группы скважин позволит развивать систему водоснабжения в поселении, в том числе осуществлять полноценное наружное пожаротушение соответственно строительным нормам | 4 скважины, в т.ч: Бурение артскважины и устройство кессона; Покупка и установка насоса Grundfos SQE 3-95; Промывка скважины, установка фильтра; Установка расходомера |
| 2 | Реконструкция сетей в с. Айлино | 2019-2027 | Рекомендуется в связи с износом сетей, эксплуатируемых более 40 лет, и имеющих износ порядка 100%. Позволит скоратать потери воды при транспортировке | Протяженностью 8,298 км |
| 3 | Строительство сетей с. Айлино | 2019-2027 | Рекомендуется в рамках исполнения Ст. 3 ФЗ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" | Протяженностью 5 км |
| 4 | Строительство двух резервуаров чистой воды | 2019 | Требуется соответственно п 9.3 СП 8.13130.2009 | Объем - 162 куб.м |
| 5 | Строительство насосной станции второго подъема | 2019 | Требуется соответственно п 9.3 СП 8.13130.2009 для содержания 50% противопожарного расхода, и регулирующего расхода на хозяйственно-питьевые нужды | мощность оборудования - 48,42 м.куб/час |
| 6 | Строительство станции очистки воды | 2019 | Требуется для соответствия воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию в воде нитратов, солей жесткости, и микробиологических показателей | - |
| 7 | Реконструкция скважин д. Алексеевка | 2019 | Рекомендуется в связи с износом скважин; Установленные в настоящий момент насосы имеют мощность больше, чем требуется. Предлагаемый насос имеет меньшую мощность, и будет потреблять меньше электроэнергии. | Реконструкция скважин д. Алексеевка, в том числе: Покупка и установка насоса Grundfos SQE 1-80 Промывка скважины, замена фильтра Установка расходомера Устройство ЗСО |
| 8 | Строительство скважин д. Алексеевка | 2020 | Рекомендуется для повышения надежности системы ВС, в соответствии с п. 8.12 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84, число резервных скважин в данном поселении должно быть равным 1. | Строительство скважин д. Алексеевка, в том числе: Бурение артскважины и устройство кессона Покупка и установка насоса Grundfos SP 1A-18 Установка расходомера |
| 9 | Реконструкция скважин д. Петромихайловка | 2019 | Рекомендуется в связи с износом скважин; Установленные в настоящий момент насосы имеют мощность больше, чем требуется. Предлагаемый насос имеет меньшую мощность, и будет потреблять меньше электроэнергии. | Реконструкция скважин д. Петромихайловка, в том числе: Покупка и установка насоса Grundfos SQE 1-80 Промывка скважины, замена фильтра Установка расходомера Устройство ЗСО |
| 10 | Строительство скважин д. Петромихайловка | 2020 | Рекомендуется для повышения надежности системы ВС, в соответствии с п. 8.12 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84, число резервных скважин в данном поселении должно быть равным 1. | Строительство скважин д. Петромихайловка, в том числе: Бурение артскважины и устройство кессона Покупка и установка насоса Grundfos SP 2A-18 Установка расходомера |
| 11 | Реконструкция сетей д. Петромихайловка | 2019-2027 | Рекомендуется в связи с износом сетей, эксплуатируемых более 40 лет, и имеющих износ порядка 100%. Позволит скоратать потери воды при транспортировке | Протяженностью 0,8 км |

## Система водоотведения

| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Цели мероприятия | Краткая характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей с. Айлино | 2019-2021 | Улучшение экологической ситуации, снижение сбросов сточных вод в окружающую среду | Существующий износ канализационных сетей составляет 100%. Замене полежат сети протяженностью 2,5 км |
| 2 | Строительство блочно-модульной станции очистки сточных вод | 2019 | Улучшение экологической ситуации, снижение сбросов сточных вод в окружающую среду | Рекомендуется для очистки сточных вод до показателей, предусмотренных проектом нормативно-допустимых сбросов. Строительство двух единиц станций |

## Система теплоснабжения

| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Цели мероприятия | Краткая характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ изоляции | 2018-2023 | повышение надежности теплоснабжения потребителей; сокращение потерь, как следствие сохранение требуемого качества воды при транспортировке. | Замена стальных трубопроводов на трубы в ППУ изоляции. Протяженностью 18367,2 м |
| 2 | Разработка проектной документации на бурение скважины на цели резервного водоснабжения | 2019 | повышение надежности системы; повышение энергетической эффективности; организация резервного водоснабжения | - |
| 3 | Бурение скважины | 2020 | повышение надежности системы; повышение энергетической эффективности; организация резервного водоснабжения | - |
| 4 | Установка насосного оборудования | 2019-2020 | повышение надежности системы; повышение энергетической эффективности; | Погружной насос Grundfos SP 30-14 - 25 м3/ч; Насос на аварийную подпитку - Grundfos - 0,5 м3/час (2 ед.) |
| 5 | Разработка проектной документации на подключение газовой электроустановки | 2019 | повышение надежности системы; повышение энергетической эффективности; | - |
| 6 | Монтаж газовой электроустановки | 2020 | повышение надежности системы; повышение энергетической эффективности; | - |

## Система электроснабжения

| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Цели мероприятия | Краткая характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подключение к системе электроснабжения (Жилой дом д. Петромихайловка ул. Садовая 40) | 2019 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д. Петромихайловка ул. Садовая 40, 30 кВт |
| 2 | Подключение к системе электроснабжения (Жилой дом д.Сикиязтамак, ул.Лесная, 18) | 2019 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Сикиязтамак, ул.Лесная, 18, 5 кВт |
| 3 | Подключение к системе электроснабжения (Жилой дом д.Сикиязтамак, ул.Центрапьная, 44) | 2019 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Сикиязтамак, ул.Центрапьная, 44, 10 кВт |
| 4 | Подключение к системе электроснабжения (Жилой дом д. Старая Пристань, ул. Полевая, дом N52) | 2019 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д. Старая Пристань, ул. Полевая, дом Ns 52, 5 кВт |
| 5 | Подключение к системе электроснабжения (Жилой дом с. Айлино, ул. Комсомольская, дом № 32) | 2019 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с. Айлино, ул. Комсомольская, дом № 32, 15 кВт |
| 6 | Подключение к системе электроснабжения (Жилой дом д. Старая Пристань, ул. Полевая, дом № 36) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д. Старая Пристань, ул. Полевая, дом № 36, 10 кВт |
| 7 | Подключение к системе электроснабжения (д. Верхний Айск Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Верхний Айск, ул.Центрапьная 28 домов, 420 кВт |
| 8 | Подключение к системе электроснабжения (Очистные сооружения) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | Очистные сооружения, 15 кВт |
| 9 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Верхний Айск, ул.Юбилейная 134 домов, 2010 кВт |
| 10 | Подключение к системе электроснабжения (д. Старая пристань Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Старая Пристань, ул.Лесная 23 дома, 345 кВт |
| 11 | Подключение к системе электроснабжения (д. Сикиязтамак Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Сикиязтамак, ул.Березовая 28 домов, 420 кВт |
| 12 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Сикиязтамак, ул.Сосновая 46 домов, 690 кВт |
| 13 | Подключение к системе электроснабжения (с. Айлино Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино, ул.Гагарина 2 дома, 30 кВт |
| 14 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Сикиязтамак, ул.Сосновая 46 домов, 690 кВт |
| 15 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино, ул.Каменная, д.16а, 30 кВт |
| 16 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино, ул.Свободы 3 дома, 15 кВт |
| 17 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино.ул.Лесная 5 домов, 75 кВт |
| 18 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино, ул.Школьная 5 домов, 75 кВт |
| 19 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино, ул.Комсомольская 5 домов, 75 кВт |
| 20 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино, ул.Меньшикова 2 дома, 30 кВт |
| 21 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино, ул.Советская 3 дома, 45 кВт |
| 22 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино, ул.Пушкина 3 дома, 45 кВт |
| 23 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2020 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино, ул.Степана Разина, д.8, 15 кВт |
| 24 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2021 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино, ул.Карла Маркса, д.ба, 15 кВт |
| 25 | Подключение к системе электроснабжения (Ввод жилья) | 2021 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | с.Айлино, ул.Береговая 4 дома, 60 кВт |
| 26 | Подключение к системе электроснабжения (Уличное освещение) | 2021 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Верхний Айск, ул.Центральиая, 15 кВт |
| 27 | Подключение к системе электроснабжения (Уличное освещение) | 2021 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Верхний Айск, ул.Юбилейная, 40 кВт |
| 28 | Подключение к системе электроснабжения (Уличное освещение) | 2021 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Старая Пристань, ул.Лесная, 15 кВт |
| 29 | Подключение к системе электроснабжения (Уличное освещение) | 2022 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Сикиязтамак, ул.Березовая, 20 кВт |
| 30 | Подключение к системе электроснабжения (Уличное освещение) | 2022 | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | д.Сикиязтамак, ул.Сосновая, 15 кВт |

## Система газоснабжения

| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Цели мероприятия | Краткая характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации на газификацию жилых домов улиц Лесная, Пугачева, Гагарина, Каменная, Молодежная, Окраинная, Пионерская, Свободы с. Айлино (115 домов /182 квартиры) | 2018 | Обеспечение перспективных потребителей газом | Разработка проектной и рабочей документации |
| 2 | Строительство сетей газоснабжения жилых домов улиц Лесная, Пугачева, Гагарина, Каменная, Молодежная, Окраинная, Пионерская, Свободы с. Айлино (115 домов /182 квартиры) | 2019 | Обеспечение перспективных потребителей газом | Улицы: Лесная, Пугачева, Гагарина, Каменная, Молодежная, Окраинная, Пионерская, Свободы с. Айлино (115 домов /182 квартиры) |
| 3 | Разработка проектной документации по строительству сетей газоснабжения в с. Айлино. | 2019-2021 | Обеспечение перспективных потребителей газом | Разработка проектной и рабочей документации |
| 4 | Строительство сетей газоснабжения в с. Айлино | 2020-2024 | Обеспечение перспективных потребителей газом | - |

## Система вывоза ТКО

| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов |
| --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Цели мероприятия | Краткая характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ликвидация имеющихся свалок | 2025 | улучшение санитарного состояния территорий; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории; улучшение экологического состояния; | - |
| 2 | Строительство контейнерных площадок | 2019-2020 | улучшение санитарного состояния территорий; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории; улучшение экологического состояния; -обеспечение надлежащего сбора и утилизации коммунальных отходов. | д. Алексеевка - 6 ед; д. Сикиязтамак - 1ед; д. Петро-Михайловка - 10 ед; д. Верхнее-Айское - 8 ед; д. Старая Пристань - 3 ед; |
| 3 | Установка контейнеров | 2019-2020 | улучшение санитарного состояния территорий; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории; улучшение экологического состояния; -обеспечение надлежащего сбора и утилизации коммунальных отходов. | д. Алексеевка - 6 ед; д. Сикиязтамак - 1ед; д. Петро-Михайловка - 10 ед; д. Верхнее-Айское - 8 ед; д. Старая Пристань - 3 ед; |

# Общая программа проектов

| Объемы финансирования проектов Программ по источникам |
| --- |
| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
|  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | всего | 17 800 | 0 | 0 | 1 500 | 12 900 | 2 400 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 17 800 | 0 | 0 | 1 500 | 12 900 | 2 400 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | всего | 39 334 | 6 146 | 8 312 | 8 984 | 5 888 | 4 340 | 5 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 37 368 | 5 839 | 7 896 | 8 535 | 5 593 | 4 123 | 5 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 1 967 | 307 | 416 | 449 | 294 | 217 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | всего | 11 688 | 0 | 7 896 | 1 896 | 1 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 11 104 | 0 | 7 501 | 1 801 | 1 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 584 | 0 | 395 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении | всего | 61 029 | 0 | 15 464 | 5 910 | 5 665 | 5 665 | 5 665 | 5 665 | 5 665 | 5 665 | 5 665 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 57 978 | 0 | 14 691 | 5 615 | 5 382 | 5 382 | 5 382 | 5 382 | 5 382 | 5 382 | 5 382 |
|  | бюджет МО | 3 051 | 0 | 773 | 296 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов | всего | 2 584 | 0 | 0 | 1 152 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 1 672 | 0 | 0 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 992 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | всего | 42 100 | 1 400 | 7 200 | 7 600 | 7 600 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 35 600 | 0 | 5 600 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет МО | 6 500 | 1 400 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая Программа проектов | всего | 174 535 | 7 546 | 38 872 | 27 042 | 35 181 | 18 505 | 18 430 | 11 765 | 5 665 | 5 865 | 5 665 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 143 721 | 5 839 | 35 688 | 22 787 | 19 612 | 15 505 | 16 763 | 11 382 | 5 382 | 5 382 | 5 382 |
|  | бюджет МО | 13 095 | 1 707 | 3 184 | 2 836 | 2 668 | 600 | 666 | 383 | 283 | 483 | 283 |
|  | внебюджетные источники | 17 800 | 0 | 0 | 1 500 | 12 900 | 2 400 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения.

Таблица 67 Достоинства и недостатки вариантов реализации

| Виды проектов | Источник финансирования | Достоинства/недостатки |
| --- | --- | --- |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории) | Частные инвестиции, в том числе концессионная схема | Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора |
| Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями (в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры) | 1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя. 2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами – инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса. 3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект - плата заявителя | Наличие выпадающих доходов - длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1 - 2 года), в частности в отношении "льготной категории" заявителей |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории) | Бюджетные средства (муниципальные и государственные финансы) | Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей) |

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутсвуют.

# Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Обоснование финансовых потребностей инвестиционной программы предполагает выбор методов финансирования, определение источников финансирования инвестиций и их структуры.

Согласно Законодательству об инвестиционных программах, инвестиционная программа не должна содержать мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования.

Источники финансирования инвестиционных проектов представляют собой денежные средства, используемые в качестве инвестиционных ресурсов. Их подразделяют на внутренние (собственный капитал) и внешние (привлеченный и заемный капитал).

Внутреннее финансирование (самофинансирование) обеспечивается за счет предприятия, планирующего осуществление инвестиционного проекта. Оно предполагает использование собственных средств – уставного (акционерного) капитала, а также потока средств, формируемого в ходе деятельности предприятия, прежде всего, чистой прибыли и амортизационных отчислений. При этом формирование средств, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, должно носить строго целевой характер, что достигается, в частности, путем выделения самостоятельного бюджета инвестиционного проекта.

Самофинансирование может быть использовано только для реализации небольших инвестиционных проектов. Капиталоемкие инвестиционные проекты, как правило, финансируются за счет не только внутренних, но и внешних источников.

Внешнее финансирование предусматривает использование внешних источников: средств финансовых институтов, нефинансовых компаний, населения, государства, иностранных инвесторов, а также дополнительных вкладов денежных ресурсов учредителей предприятия. Оно осуществляется путем мобилизации привлеченных (долевое финансирование) и заемных (кредитное финансирование) средств.

Каждый из используемых источников финансирования обладает определенными достоинствами и недостатками (Таблица 68). Поэтому реализация любого инвестиционного проекта предполагает обоснование стратегии финансирования, анализ альтернативных методов и источников финансирования, тщательную разработку схемы финансирования.

Таблица 68 Сравнительная характеристика источников финансирования

| Источники финансирования | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Внутренние источники (собственный капитал) | Легкость, доступность и быстрота мобилизации. | Ограниченность объемов привлечения средств. |
|  | Снижение риска неплатежеспособности и банкротства | Отвлечение собственных средств от хозяйственного оборота. |
|  | Более высокая прибыльность в связи с отсутствием необходимости выплат по привлеченным и заемным источникам | Ограниченность независимого контроля над эффективностью использования инвестиционных ресурсов |
|  | Сохранение собственности и управления учредителей |  |
| Внешние источники (привлеченный и заемный капитал) | Возможность привлечения средств в значительных масштабах | Сложность и длительность процедуры привлечения средств. |
|  |  | Необходимость предоставления гарантий финансовой устойчивости. |
|  | Наличие независимого контроля над эффективностью использования инвестиционных ресурсов | Повышение риска неплатежеспособности и банкротства. |
|  |  | Уменьшение прибыли в связи с необходимостью выплат по привлеченным и заемным источникам. |
|  |  | Возможность утраты собственности и управления компанией |

Метод финансирования инвестиционной программы выступает как способ привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспечения финансовой реализуемости проекта.

В качестве методов финансирования инвестиционных программ могут рассматриваться:

- акционирование - дополнительная эмиссия акций;

- самофинансирование - за счет нераспределенной прибыли и амортизационных отчислений;

- кредитное финансирование - за счет займов и кредитов, погашение которых осуществляется в последующие периоды регулирования;

- бюджетное финансирование - за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности);

- смешанное финансирование.

Рассмотрим возможность использования каждого из перечисленных источников.

Акционирование предусматривает проведение дополнительной эмиссии акций действующего предприятия, являющегося по организационно-правовой форме акционерным обществом, в целях финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта.

Финансирование за счет займов и кредитов (кредитное финансирование).

Инвестиционные кредиты банков выступают как одна из наиболее эффективных форм внешнего финансирования инвестиционных проектов в тех случаях, когда компании не могут обеспечить их реализацию за счет собственных средств и эмиссии ценных бумаг. Привлекательность данной формы объясняется, прежде всего:

- возможностью разработки гибкой схемы финансирования;

- использованием эффекта финансового рычага, позволяющего увеличить рентабельность собственного капитала в зависимости от соотношения собственного и заемного капитала в структуре инвестируемых средств и стоимости заемных средств.

Бюджетное финансирование инвестиционных проектов проводится, как правило, посредством финансирования в рамках целевых программ и финансовой поддержки. Оно предусматривает использование бюджетных средств в следующих основных формах: инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых предприятий, бюджетных кредитов (в том числе инвестиционного налогового кредита), предоставления гарантий и субсидий.

В России финансирование инвестиционных проектов в рамках целевых программ связано с осуществлением федеральных инвестиционных программ (Федеральная адресная инвестиционная программа, федеральные целевые программы), ведомственных, региональных и муниципальных целевых инвестиционных программ.

Федеральные целевые программы являются инструментом реализации приоритетных задач в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития страны. Они финансируются за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов федерации, муниципальных образований и внебюджетных средств.

Ведомственные целевые инвестиционные программы предусматривают реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих развитие отраслей и подотраслей экономики.

Региональные и муниципальные целевые инвестиционные программы предназначены для реализации приоритетных направлений социально-  экономического развития на региональном и муниципальном уровнях соответственно.

Бюджетные средства, предусмотренные для финансирования инвестиционных программ, включаются в состав расходов бюджета соответствующего уровня.

Финансирование реализации большинства мероприятий рассматриваемого инвестиционного проекта счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, является на сегодняшний день самой жизнеспособной моделью.

Источники финансирования мероприятий Программы  указаны в Приложениях 2-9 Программного документа

# Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги определяется по следующим принципам:

      - Определение перспективных тарифов согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2030 года (Министерство экономического развития российской Федерации)

      - Прогнозирование расходов населения на коммунальные услуги  путем сопоставления тарифа на ресурс и его объема потребления населением.

      - Определение доходов населения

      - Проверка на соответствие критериям доступности

## Определение перспективных тарифов

Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016 - 2030 гг. (по вариантам)

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2030 года (Министерство экономического развития российской Федерации)

Ключевым фактором роста цен на электроэнергию является рост цен на основной вид топлива – газ, с учетом межтопливной конкуренции. Через рост цен на электроэнергию для большинства отечественных потребителей транслируется рост цен на газ (на энергетику приходится 55% внутреннего потребления газа). Также рост цен на электроэнергию дает наибольший вклад в инфляцию по сравнению с другими инфраструктурными отраслями.

Рост цен на электроэнергию оказывает значительное влияние на издержки всех отраслей экономики, и особенно на энергоемкие производства российских товаров, торгуемых на внешних рынках.

Высокий уровень цен на электроэнергию на розничном рынке стимулирует крупных потребителей товаров российской промышленности строить собственную генерацию или покупать электроэнергию на оптовом рынке, что для остальных потребителей, покупающих электроэнергию на розничном рынке –  малого и среднего бизнеса, приводит к росту более высокому, чем в среднем.

Рост цен на электроэнергию в долгосрочный прогнозный период прежде всего будет обусловлен ростом цен на топливо, вводом новых мощностей и ростом сетевых тарифов. При этом внутренние цены должны быть ниже европейских цен для промышленных потребителей (придерживаясь дисконта около 20%).

На оптовом рынке электрической энергии рост цен на электрическую энергию  обусловлен ростом цен на топливо, вводом новых мощностей (новых генерирующих объектов (АЭС, ГЭС, ТЭС и на основе возобновляемых источников энергии) по договорам, обеспечивающим гарантию возврата инвестиций (договора предоставления мощности и иные договора).

Для  предсказуемости цен на электрическую энергию в ближайшие годы предстоит сформировать целевую модель рынка электрической энергии (мощности), которая будет обеспечивать баланс уровня надежности энергоснабжения, стимулировать энергосбережение, оптимальный уровень инвестиционных расходов и выбор технологического решения, вести к усилению  конкуренцию на оптовом рынке.

В консервативном сценарии (вариант 1) предполагается, что дисконт в 20% от европейской цены будет достигнут в 2027-2028 годах, в умеренно-оптимистичном сценарии (вариант 2) – в 2026-2027 годах. При этом регулирование динамики сетевых тарифов определяется уровнем инфляции за предшествующий год (декабрь к декабрю), а после достижения внутренними ценами 20% дисконта рост регулируемого тарифа может определяться  динамикой цен для промышленных потребителей в Европе (Германия) с поправкой на обменный курс доллара США.

В форсированном сценарии (вариант 3) разрыв с ценами Германии достигнет 19% уже в 2016 году, поэтому ориентация цен на динамику в Европе предполагается уже с 2017 года с постепенным сокращением размера дисконта до 15% к 2025 году и до 10% к 2030 году.  Индексация сетевых тарифов будет определяться с учетом установленного дисконта для цен на электроэнергию.

В целях создания финансовых условий для устойчивой деятельности сетевых компаний в период до 2030 года в электросетевом комплексе необходимо решить ряд структурных проблем: а) сократить потери электрической энергии в энергосетях при ее передаче и распределении, почти в два раза превышающие зарубежные показатели, за счет ввода современных и высокотехнологичных новых мощностей; б) значительно повысить эффективность инвестиционных расходов за счет увязки инвестиционных программ с целевыми показателями надежности и качества путем усиления контроля (к 2020 году предполагается снизить удельные инвестиционные расходы на 30% относительно уровня 2012 года); в) совершенствовать систему тарифного регулирования; г) сократить количество территориальных сетевых организаций в 2,5 раза в целях оптимального распределения ресурсов, связанных с их эксплуатацией, поддержанием и развитием.

Принятое решение об ограничении роста тарифов для населения в 2015-2016 годах коэффициентом  0,7 от уровня инфляции (декабрь к декабрю) предыдущего года приведет к увеличению масштабов перекрестного субсидирования.

Прогноз роста тарифов за 2016-2020 года указаны в соответствие с базовым вариантом сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы.

Таблица 69 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг. (по вариантам) прирост цен (тарифов) в %, в среднем за год

| Наименование показателя | вариант | 2011-2015 гг. | 2016-2030 гг. | 2016-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| Рост оптовых цен на газ для населения % | 1 | 197 | 112* | 166 | 113 | 377 |
|  | 2 |  | 201 | 136 | 110 | 301 |
|  | 3 |  | 176 | 124 | 123 | 268 |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке, % | 1 | 155-165 | 124,2* | 164 | 136 | 401 |
|  | 2 |  | 179 | 154 | 128 | 352 |
|  | 3 |  | 179 | 154 | 114 | 313 |
| Соотношение тарифов на электроэнергию для населения и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода (в разах) | 1 | 0,77 | 0,99 | 1,3 | 1,7 |  |
|  | 2 |  | 1,1 | 1,4 | 1,7 |  |
|  | 3 |  | 1,2 | 1,7 | 1,7 |  |
| Тепловая энергия прирост тарифов, % | 1 | 163-164 | 116,3* | 130 | 115 | 209 |
|  | 2 |  | 134 | 127 | 115 | 195 |
|  | 3 |  | 131 | 126 | 117 | 193 |
| Справочно: Тарифы на услуги ЖКХ, т.ч. Водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО % | 1 | 160-161 | 116,3* | 137 | 119 | 243 |
|  | 2 |  | 147 | 132 | 119 | 231 |
|  | 3 |  | 143 | 131 | 120 | 223 |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 | 134-134,5 | 127 | 121 | 114 | 176 |
|  | 2 |  | 127 | 120 | 114 | 174 |
|  | 3 |  | 124 | 119 | 116 | 171 |
| *Прогноз роста тарифов за 2016-2020 года указаны в соответсвие с базовым вариантом сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы. |

На 2017 – 2027 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан  на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, ТКО  с учётом доли потребителей того или иного ресурса от общего числа граждан (таблица ниже).

Таблица 70 Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

| Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы |
| --- |
| Наименование | Ед. изм. |  | 2020/ 2016, % | 2027/ 2016, % |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Ежегодный процент повышения цен за счёт естественного прироста |
| к уровню: |  | 2020 г | 2025 г |  |  |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ) | % | 102,0 | 105,7 | 108,9 | 112,0 | 100,0 | 110,5 | 121,0 | 131,5 | 142,0 | 100,0 | 103,8 | ― | ― |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории) | % | 109,0 | 111,8 | 120,6 | 124,2 | 100,0 | 114,3 | 128,7 | 143,0 | 157,3 | 100,0 | 106,5 | ― | ― |
| Тепловая энергия рост тарифов | % | 104,7 | 108,3 | 112,3 | 116,3 | 100,0 | 106,9 | 113,9 | 120,8 | 127,7 | 100,0 | 103,9 | ― | ― |
| Рост тарифов на услуги ЖКХ, в т.ч. водоснабжение и водоотведение | % | 104,9 | 108,4 | 112,3 | 116,3 | 100,0 | 108,3 | 116,7 | 125,0 | 133,3 | 100,0 | 104,8 | ― | ― |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт•ч | 2,98 | 3,15 | 3,43 | 3,84 | 3,84 | 4,39 | 4,94 | 5,49 | 6,04 | 6,04 | 6,43 | 131,5 | 220,3 |
| тариф | руб./кВт•ч | 2,98 | 3,15 | 3,43 | 3,84 | 3,84 | 4,39 | 4,94 | 5,49 | 6,04 | 6,04 | 6,43 | ― | ― |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./кВт•ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ― | ― |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2438,47 | 2551,88 | 2563,46 | 2636,44 | 2636,44 | 2819,01 | 3001,58 | 3184,15 | 3365,85 | 3365,85 | 3497,96 | 112,0 | 148,6 |
| тариф | руб./Гкал | 2438,47 | 2551,88 | 2563,46 | 2636,44 | 2636,44 | 2819,01 | 3001,58 | 3184,15 | 3365,85 | 3365,85 | 3497,96 | ― | ― |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ― | ― |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 27,65 | 28,38 | 29,29 | 30,33 | 30,33 | 32,86 | 35,39 | 37,91 | 40,44 | 40,44 | 42,39 | 116,3 | 162,5 |
| тариф | руб./м3 | 27,65 | 28,38 | 29,29 | 30,33 | 30,33 | 32,86 | 35,39 | 37,91 | 40,44 | 40,44 | 42,39 | ― | ― |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 15,59 | 15,77 | 16,98 | 17,58 | 17,58 | 19,05 | 20,52 | 21,98 | 23,45 | 23,45 | 24,58 | 116,3 | 162,5 |
| тариф | руб./м3 | 15,59 | 15,77 | 16,98 | 17,58 | 17,58 | 19,05 | 20,52 | 21,98 | 23,45 | 23,45 | 24,58 | ― | ― |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 6,15 | 6,39 | 6,70 | 6,89 | 6,89 | 7,61 | 7,69 | 9,06 | 9,07 | 9,07 | 9,41 | 112,00 | 153,08 |
| тариф | руб./м3 | 6,15 | 6,39 | 6,70 | 6,89 | 6,89 | 7,61 | 7,69 | 9,06 | 9,07 | 9,07 | 9,41 | ― | ― |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ― | ― |
| Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./мес/м3 | 300,00 | 410,62 | 422,94 | 435,63 | 448,70 | 462,16 | 476,02 | 490,30 | 505,01 | 520,16 | 535,77 | ― | ― |
| тариф | руб./мес/м3 | 398,66 | 410,62 | 422,94 | 435,63 | 448,70 | 462,16 | 476,02 | 490,30 | 505,01 | 520,16 | 535,77 | ― | ― |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |

## Прогнозирование расходов населения на коммунальные услуги

Расчет расходов населения поселения на коммунальные услуги до 2027 г. произведен на основании показателей спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

Таблица 71 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

| Прогноз расходов населения на коммунальные услуги |
| --- |
| Наименование | Ед. изм. |  |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Электроснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | млн. кВт*ч | 1,25 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт*ч | 2,98 | 3,15 | 3,43 | 3,84 | 3,84 | 4,39 | 4,94 | 5,49 | 6,04 | 6,04 | 6,43 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 3 723,0 | 4 281,5 | 4 662,6 | 5 222,1 | 5 222,1 | 5 970,4 | 6 718,7 | 7 467,0 | 8 216,1 | 8 216,1 | 8 750,1 |
| Теплоснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | Гкал | 1608,0 | 1608,0 | 1608,0 | 1608,0 | 1608,0 | 1608,0 | 1608,0 | 1608,0 | 1608,0 | 1608,0 | 1608,0 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2438,47 | 2551,88 | 2563,46 | 2636,44 | 2636,44 | 2819,01 | 3001,58 | 3184,15 | 3365,85 | 3365,85 | 3497,96 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 3 921 | 4 103 | 4 122 | 4 239 | 4 239 | 4 533 | 4 826 | 5 120 | 5 412 | 5 412 | 5 625 |
| Водоснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 27,40 | 27,40 | 31,63 | 35,72 | 39,82 | 44,01 | 48,11 | 52,30 | 56,30 | 60,50 | 64,59 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 27,65 | 28,38 | 29,29 | 30,33 | 30,33 | 32,86 | 35,39 | 37,91 | 40,44 | 40,44 | 42,39 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 758 | 778 | 926 | 1 083 | 1 208 | 1 446 | 1 702 | 1 983 | 2 277 | 2 447 | 2 738 |
| Водоотведение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м3 | 6,6 | 8,0 | 9,4 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,0 | 16,4 | 17,8 | 19,2 | 20,6 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 15,59 | 15,77 | 16,98 | 17,58 | 17,58 | 19,05 | 20,52 | 21,98 | 23,45 | 23,45 | 24,58 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 103 | 149 | 160 | 190 | 215 | 259 | 308 | 360 | 417 | 450 | 506 |
| Газоснабжение |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс.м.куб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 9,82 | 9,82 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,76 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 6,15 | 6,39 | 6,70 | 6,89 | 6,89 | 7,61 | 7,69 | 9,06 | 9,07 | 9,07 | 9,41 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 546 | 74 742 | 75 490 | 97 552 | 97 649 | 97 649 | 101 298 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | м3 | 598,60 | 608,60 | 618,60 | 628,60 | 638,60 | 648,60 | 658,60 | 668,60 | 678,60 | 688,60 | 700,00 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./мес | 398,66 | 410,62 | 422,94 | 435,63 | 448,70 | 462,16 | 476,02 | 490,30 | 505,01 | 520,16 | 535,77 |
| Среднегодовая численность населения | чел. | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 29 780 | 30 673 | 31 593 | 32 541 | 33 518 | 34 523 | 35 559 | 36 626 | 37 724 | 38 856 | 40 022 |
| Расходов населения на услуги организаций коммунальной инфраструктуры, ВСЕГО | тыс. руб. | 38 285 | 37 293 | 38 533 | 39 993 | 101 664 | 117 720 | 120 380 | 144 413 | 146 530 | 147 865 | 153 437 |

## Определение доходов населения

Расчёт прогноза доходов населения произведён в соответствии с прогнозом долгосрочного социально – экономического развития РФ  на  период до 2030 года Минэкономразвития России

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года Минэкономразвития России можно спрогнозировать среднемесячный доход на душу населения. В зависимости от варианта развития экономики РФ средняя заработная плата в поселении может составить к 2027 году:

1 вариант развития – 31620,5 руб;

2 вариант развития – 34506,0 руб;

3 вариант развития – 48323,1 руб.

Результаты расчетов представлены в Разделе 2.1.5.

## Проверка на соответствие критериям доступности

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2030 года представлен в разделе 11.1.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» впервые в официальном порядке ввел такое понятие как доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Исходя из определения понятия доступности, она может рассматриваться в двух аспектах: как доступность приобретения и как доступность оплаты.

Доступность приобретения потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяется уровнем благоустроенности жилищного фонда и качеством коммунального обслуживания в части бесперебойности обеспечения соответствующими товарами и услугами.

Поэтому доступность приобретения товаров и услуг организаций коммунального комплекса в данном случае могут определять следующие показатели:

• удельная доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства;

• бесперебойность обеспечения потребителя товарами и услугами организаций коммунального комплекса.

Изменение уровня благоустроенности, как бесперебойности обеспечения потребителя товарами и услугами организаций коммунального комплекса может быть учтено за счет изменения нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг.

Исходя из этого, можно заключить, что понятие «доступность приобретения и оплаты потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса» связано в первую очередь с показателями доступности оплаты потребителями коммунальных услуг. Причем оплата определяется не только величиной цены (тарифа), но и величиной норматива потребления.

Законом № 210-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления (ст. 5) отнесено установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Критерием является признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо. Применительно к данной работе в качестве критерия рассматривается показатель, на основании которого производится определение доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Соответственно, под системой критериев понимается набор таких показателей. В качестве потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса можно рассматривать население.

В качестве критериев доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса предлагается использовать ряд показателей, которые условно можно разделить на 3 группы (Таблица 72).

Каждая из трех групп показателей имеет свои преимущества и недостатки. Основным недостатком использования показателей I группы – «Расходные (долевые) показатели» в качестве критериев доступности является невозможность сделать однозначный вывод о доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса только на основании использования указанных показателей, поскольку для населения с низкими доходами превышение фактической долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг установленных предельных значений свидетельствует, с одной стороны, о недоступности жилищно- коммунальных услуг, а, с другой стороны, о праве граждан на получение адресной социальной помощи на их оплату (в виде субсидий).

Этот же недостаток затрудняет использование и II-ой группы показателей – «Показатели задолженности». Кроме того, отсутствует математическая модель, позволяющая определить величину показателей данной группы расчетным путем. В тоже время наличие достаточного объема средств для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гарантирует доступность не только товаров и услуг организаций коммунального комплекса, но и жилищно-коммунальных услуг для низкодоходных групп населения, т.е. именно для тех категорий населения, для которых проблема оплаты жилищно- коммунальных услуг является наиболее актуальной.

Поэтому в качестве критериев доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса целесообразно использовать «Показатели социальной помощи при оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (III группа показателей), и, в первую очередь - «Размер субвенций, направляемых бюджету из бюджета области для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и «Число жителей, имеющих право на получение субсидий (доля жителей, имеющих право на получение субсидий)».

К достоинствам показателей данной группы можно отнести наличие математической модели, базирующейся на использовании «Методики расчета платежеспособной возможности населения на жилищно-коммунальные услуги», утвержденной постановлением Госстроя России от 11.11.98 № 12.

Систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, также следует дополнить показателем «максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи», который играет определяющую роль при расчете первых двух показателей системы.

В пользу выбора именно такой системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, свидетельствует следующее:

1. Выбранные показатели определяют масштабы социальной помощи при оплате населением жилых помещений и коммунальных услуг, от которой, в конечном итоге, зависит доступность для потребителей не только товаров и услуг организаций коммунального комплекса, но и жилищно-коммунальных услуг в целом.

2. Использование предложенной системы критериев позволяет проводить многовариантные расчеты доступности для населения жилищно-коммунальных услуг, что облегчает поиск оптимального решения.

Таблица 72 Критерии доступности

| 1 группа "Расходные (долевые) показатели" |
| --- |
| Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи | Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |
| 2 группа "Показатели задолженности" |
| Удельная доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Уровень просроченной задолженности по оплате конкретного вида коммунальной услуги с среднегодовом исчислении | Уровень сбора платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от населения |
| 3 группа «Показатели социальной помощи при оплате жилого помещения и коммунальных услуг» |
| Размер субвенций, направляемых бюджету из бюджета области для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Прогнозируемый рост расходов бюджета на оказание социальной помощи населению при оплате жилых помещений и коммунальных услуг (субсидии, компенсации, льготы) | Доля жителей, имеющих право на получение субсидий | Доля семей, имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Объем расходов на обеспечение предоставления субсидий гражданам |

Определение доли платы (от дохода) населения за услуги организаций коммунального комплекса и сопоставление с региональным стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг

Совокупный объём платежей за коммунальные услуги сопоставили с прогнозом доходов населения, а так же сравнили с региональным стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг. Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 15-22%. (Постановление Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 года № 351-П «О региональных стандартах нормативной площади жилого помещения, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи»).

В целях осуществления дополнительной социальной поддержки граждан и обеспечения доступности платы за жилищно-коммунальные услуги введен дифференцированный размер максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКУ в зависимости от среднедушевого дохода семьи  (Таблица 73).

Таблица 73 Размер максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКУ

| Среднедушевой доход семьи (руб.) | Максимально допустимая доля расходов ЖКУ (МДДр) в % к совокупному доходу семьи |
| --- | --- |
| До 6000 руб. (включительно) | 15 |
| Свыше 6000 руб. до 8000 руб. (включительно) | 18 |
| Свыше 8000 руб. до 10000 руб. (включительно) | 20 |
| Свыше 10000 | 22 |

Таблица 74 Доля платы за услуги ЖКХ

| Наименование параметра | ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи | % | 7,4 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | 13,8 | 14,7 | 14,5 | 13,9 |
| Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | Электроснабжение | % | 0,724 | 0,750 | 0,735 | 0,741 | 0,685 | 0,724 | 0,786 | 0,765 |
|  | Водоснабжение |  | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,24 |
|  | Водоотведение |  | 0,020 | 0,026 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,031 | 0,040 | 0,044 |
|  | Теплоснабжение |  | 0,76 | 0,72 | 0,65 | 0,60 | 0,56 | 0,55 | 0,52 | 0,49 |
|  | Газоснабжение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 9,06 | 9,34 | 8,86 |
|  | ТКО |  | 5,79 | 5,37 | 4,98 | 4,62 | 4,40 | 4,18 | 3,609 | 3,500 |

Доля затрат на коммунальные услуги:

- 2017.г  –7,4 %;

- 2020г – 6,1  %;

- 2025г – 14,5 %

- 2027г  – 13,9  %;

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг используются для расчета субсидий и определения размера социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам. Определяются в рублях из расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон и в межотопительный сезон.

# Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги.

# Управление программой

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района

Координатором реализации Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района, которое осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется по годам:  2017 - 2027 гг.;

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2017 - 2027 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Челябинской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок и сроки корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов Саткинского муниципального района Челябинской области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.