Приложение № 1 от 10.04.2015г.

к решению Совета депутатов Айлинского сельского поселения

Схема водоснабжения Айлинского сельского поселения

Саткинского муниципального района

Челябинской области до 2025 года

Перспективная схема водоснабжения и водоотведения  Айлинского сельского поселения Саткинского муниципального района

Ключевые слова: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СХЕМА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ.

Выполнен анализ исходных данных и намечены мероприятия по реконструкции и развитию сетей и сооружений Айлинского СП, до 2025 г.

Выполнена оценка стоимости реализации предлагаемых мероприятий по повышению объема и  качества оказания услуг по водоснабжению и водоотведению и эффективности работы сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения.

Подготовлены рекомендации по повышению эффективности работы сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения.

Выполнена оценка величины эффектов от реализации мероприятий по реконструкции и развитию систем ВС и ВО Айлинского СП,.

Определена величина потребных для реализации намеченных мероприятий инвестиций и намечены пути возврата инвестиционных расходов по Айлинскому СП,.

Результаты работы будут использованы при проектировании и строительстве в процессе реконструкции и развития систем ВС и ВО Айлинского СП.

Содержание                                                стр.

Введение	5

1. Анализ исходных данных и мероприятия по реконструкции и развитию сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения	6

1.1.Айлинское  СП	6

2. Оценка стоимости реализации предлагаемых мероприятий	26

3. Рекомендации по повышению эффективности работы сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения	28

4. Оценка величины эффектов от реализации мероприятий по реконструкции и развитию систем ВС и ВО. Величина потребных для реализации схемы инвестиций и пути возврата инвестиционных расходов	49

Заключение	52

Список использованных источников	53

Список таблиц

Таблица 1.1. Водопотребление  Айлинского СП на перспективу до 2025 г.	6

Таблица 1.2. Общая характеристика наличия централизованного ВС и ВО в Айлинском СП	7

Таблица 1.3. Сводная характеристика водозаборов на территории Айлинского СП	9

Таблица 1.4. Сводная характеристика сетей Айлинского СП	10

Таблица 2.1. Оценка стоимости реализации предлагаемых мероприятий на территории Айлинского СП	26

Таблица 2.5. Оценка затрат на инженерно-геологические изыскания и проектирование	27

Таблица 4.1. Эффекты и окупаемость мероприятий в Айлинском СП	49

Таблица 4.5. Платежи за сброс с очистных сооружений	Ошибка! Закладка не определена.

# Введение

На данном этапе выполнен анализ исходных данных и намечены мероприятия по реконструкции и развитию сетей и сооружений Айлинского СП, до 2025 г.

Выполнена оценка стоимости реализации предлагаемых мероприятий по повышению объема и  качества оказания услуг по водоснабжению и водоотведению и эффективности работы сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения.

Подготовлены рекомендации по повышению эффективности работы сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения.

Выполнена оценка величины эффектов от реализации мероприятий по реконструкции и развитию систем ВС и ВО Айлинского СП.

Определена величина потребных для реализации намеченных мероприятий инвестиций и намечены пути возврата инвестиционных расходов по Айлинскому СП..

Результаты работы планируется использовать при проектировании и строительстве в процессе реконструкции и развития систем ВС и ВО Айлинского СП.

# 1. Анализ исходных данных и мероприятия по реконструкции и развитию сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения

## 1.1.Айлинское  СП

Система водоснабжения Айлинского СП требует дальнейшего развития и совершенствования:

- реконструкции схемы организации водоснабжения;

- расширения сети централизованного водоснабжения;

- реконструкции сооружений на сетях;

- разработки автоматизированных систем управления  водоснабжением;

- обеспечения надежности и экономичной работы систем водоснабжения.

В числе основных направлений развития системы водоснабжения в Айлинском СП выделены следующие:

- обеспечение водой населенных пунктов, испытывающих дефицит воды, в том числе поиск  новых источников водоснабжения;

- обеспечение всех населенных пунктов водой, соответствующей требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01;

- ремонт водопроводных сетей и сооружений на них (более 50% практически по каждому населенному пункту, имеющему систему водоснабжения), расширение водопровода на старую часть поселения, ремонт водонапорной башни;

- восстановление документации на скважины, сети и сооружения на сетях водоснабжения (8 скважин, сети и сооружения при них);

- решение проблемы собственности на бесхозные сети и сооружения водоснабжения (те же 8 объектов).

Таблица 1.1. Водопотребление  Айлинского СП  за 2014 и на 2015 год.

| Полезный отпуск по водоснабжению, тыс.м3/год | ВСЕГО |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | население | бюджет | прочие |  |
|  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Алексеевка | 1,07 | 1,07 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 |
| ПетроМихайловка | 3,61 | 3,61 | 0,22 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 3,85 | 3,89 |
| Айлино | 40,97 | 40,97 | 1,97 | 1,93 | 1,12 | 5,34 | 44,06 | 48,24 |
| Всего | 45,65 | 45,65 | 2,23 | 2,23 | 1,13 | 5,35 | 49,01 | 53,23 |

Таблица 1.2. Водопотребление  Айлинского СП на перспективу до 2025 г.

| Сельское поселение, центр | Насе-ление 2010 г. | Насе-ление на перс-пек-тиву | Максимальное водопотребление в сутки, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При норме 300 л/(чел.*сут.) | При норме 230 л/(чел.*сут.) | При норме 180 л/(чел.*сут.) | При норме 50 л/(чел.*сут.) (возможно для малых поселков) |
| Айлинское СП, с. Айлино | 2440 | 2560 | 770 | 590 | 460 | 130 |
| На производственные цели (включая котельные, собственные нужды водоснабжения и водоотведения и) бюджетные организации | 115 | 45 | 70 | 20 |
| На полив территории (расчет по таб. 3 СНиП 2-04-02-84*) | 180 | 140 | 110 | 30 |
| На пожарное водоснабжение (расчет по таб. 5 и 6 СНиП 2-04-02-84*) | 175 | 135 | 110 | 30 |
| ВСЕГО | 1240 | 910 | 750 | 210 |

Основная проблема водоотведения Айлинского СП заключается в неразвитости канализационных сетей и отсутствии очистных сооружениях практически по всем населенным пунктам поселения. Основной вид водоотведения в населенных пунктах –  выгреба.

При этом для Айлинского СП нет разработанной генеральной схемы развития системы водоотведения.

Отсутствуют технико-экономические расчеты сравнения вариантов единых и рассредоточенных очистных сооружений. Поскольку выбор варианта ОСК диктует и вариант схемы развития сетей, отсутствие технико-экономических сравнений влечет за собой в дальнейшем возможные серьезные малоэффективные затраты.

Таблица 1.3. Общая характеристика наличия централизованного ВС и ВО, подвоз воды  в Айлинском СП

| Сельское поселение, центр | Населенные пункты | Население,чел. (2007 г.) | Наличие централизованного ВС и ВО | Поставщик услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВС | ВО |  |
| Айлинское СП, с. Айлино | 6 населенных пунктов | 1983 | 70%+колонки |  |  |
|  | с. Айлино | 1378 | 78%+колонки | Есть сети, ОСК отсутствуют | ООО "Уралэнергогрупп" |
|  | д. Петромихайловка (подвоз воды) | 224 | 90%+колонки |  |  |
|  | д. Алексеевка | 123 | 90%+колонки |  |  |
|  | д. Верхний Айск | 168 | Колонки | Отс. |  |
|  | д. Сикиязтамак | 19 | Отс. | Отс. |  |
|  | д. Старая Пристань | 71 | Колонки | Отс. |  |

Таблица 1.4. Сводная характеристика водозаборов на территории Айлинского СП

| Сельское поселение, центр | Населенные пункты | Источник водоснабжения | Водовмещающие породы, глубина залегания, м (для подз. источника) | Производительность водозаборных сооружений | Наличие РЧВ, объем, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |  |  |
| Айлинское СП, с. Айлино | с. Айлино | Скважины, 4 раб., 4 законсерв. | Известняки трещиноватые, доломиты, 20-100м | 983,0 | 359,0 | Подача непосредственно в сеть Подвоз воды | Недостаток питьевой воды. ЗСО-1 пояса нет на 2 скв. |
|  | д. Петромихайловка | Децентрализовано (подвоз воды) |  |  | 63,1 |  |  |
|  | д. Верхний Айск | Децентрализованное |  |  |  |  | Документы не оформлены |
|  | д. Алексеевка | Скважины, 1 раб. |  | 216,0 | 79,0 | Подача непосредственно в сеть | Документы не оформлены, ЗСО 1 пояса нет |
|  | д. Сикиязтамак |  |  |  |  | Недостаток питьевой воды |
|  | д. Старая Пристань |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5. Сводная характеристика сетей Айлинского СП

| Сельское поселение, центр | Населенные пункты | Длина, м | Диаметрмм | Материал | Степень износа, %. Срок ввода в эксплуатацию | Резервуары, местоположение (назначение)/емкость, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Айлинское СП, с. Айлино | с. Айлино | 6527,0 | 50,0 | сталь | 50,0-82,0/1957-2006гг. |  | Несмотря на большой разброс в сроках строительства износ практически одинаков. Сети изношены, значительная часть водопразборных колонок требует замены. Потери воды достигают 50%. |
|  | д. Петромихайловка | н/д* |  |  |  |  |  |
|  | д. Верхний Айск |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Алексеевка | н/д* | 50,0 | сталь | 64,0/1991 |  |  |
|  | д. Сикиязтамак |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Старая Пристань |  |  |  |  |  |  |

*нет данных (не предоставлены)

Сети и сооружения водоснабжения характеризуются высоким износом, что является одной из причин больших потерь при транспортировке воды – до 60%.

Наиболее рационально в сложившейся ситуации проведение следующих мероприятий по реконструкции и развитию систем водоснабжения и водоотведения Айлинского СП:

Реконструкция и развитие системы водоснабжения

- реконструкция системы водоснабжения с. Айлино (восстановление башни, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей водоснабжения);

- реконструкция системы водоснабжения д. Алексеевка (восстановление башни, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей  водоснабжения);

- реконструкция системы водоснабжения д. Петромихайловка (восстановление башни, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей  водоснабжения);

- реконструкция системы водоснабжения д. Верхний Айск (восстановление башни, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей  водоснабжения);

- реконструкция системы водоснабжения д. Старая Пристань (восстановление башни, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей  водоснабжения).

Новое строительство систем водоснабжения

- строительство системы водоснабжения д. Сикиязтамак (20 чел)  - ВЗУ,  башня/резервуар, автоматизированная комплектно блочная установка очистки воды, сети водоснабжения

Реконструкция и развитие системы водоотведения

- реконструкция системы водоотведения с. Айлино (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, реконструкция и расширение сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции);

- реконструкция системы водоотведения д. Алексеевка (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, реконструкция и расширение сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции);

- реконструкция системы водоотведения д. Петромихайловка (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, реконструкция и расширение сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции).

Новое строительство систем водоотведения

- строительство системы водоотведения д. Верхний Айск (170 чел.) - монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, строительство сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции;

- строительство системы водоотведения д. Сикиязтамак (20 чел.) - монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, строительство сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции);

- строительство системы водоотведения д. Старая Пристань (70 чел.) - монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, строительство сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции).

Необходимость осуществления всех заложенных в программе мероприятий должна полностью определяться принятой в генеральной схеме концепцией развития.

# 2. Оценка стоимости реализации предлагаемых мероприятий

Оценка стоимости реализации предлагаемых мероприятий  по реконструкции  и развитию систем водоснабжения и водоотведения поселений приведена в таблицах 2.1 – 2.4.

Таблица 2.1. Оценка стоимости реализации предлагаемых мероприятий на территории Айлинского СП

| Мероприятия | Затраты на СМР, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2020 | 2025 | Всего |
| 1. Реконструкция и развитие системы водоснабжения | 25,43 | 0 | 0 | 25,43 |
| 1.1. Реконструкция системы водоснабжения с. Айлино (восстановление башни, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей водоснабжения) | 16,56 |  |  | 16,56 |
| 1.2. Реконструкция системы водоснабжения д. Алексеевка (восстановление башни, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей водоснабжения) | 1,80 |  |  | 1,80 |
| 1.3. Реконструкция системы водоснабжения д. Петромихайловка (восстановление башни, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей водоснабжения) | 3,30 |  |  | 3,30 |
| 1.4. Реконструкция системы водоснабжения д. Верхний Айск (башня, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей водоснабжения) | 2,55 |  |  | 2,55 |
| 1.5. Реконструкция системы водоснабжения д. Старая Пристань (башня, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей водоснабжения) | 1,22 |  |  | 1,22 |
| 2. Новое строительство систем водоснабжения | 0,40 | 0 | 0 | 0,40 |
| 2.1. Строительство системы водоснабжения д. Сикиязтамак (ВЗУ, башня/резервуар, автоматизированная комплектно блочная установка очистки воды, сети водоснабжения) (20 чел) | 0,4 |  |  | 0,40 |
| Итого по Айлинскому СП (водоснабжение) | 25,83 | 0 | 0 | 25,83 |
| 1. Реконструкция и развитие системы водоотведения | 28,63 | 0 | 0 | 28,63 |
| 1.1. Реконструкция системы водоотведения с. Айлино (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, реконструкция и расширение сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции) | 23,00 |  |  | 23,00 |
| 1.2. Реконструкция системы водоотведения д. Алексеевка (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, реконструкция и расширение сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции) | 1,99 |  |  | 1,99 |
| 1.3. Реконструкция системы водоотведения д. Петромихайловка (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, реконструкция и расширение сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции) | 3,64 |  |  | 3,64 |
| 2. Новое строительство систем водоотведения | 5,72 | 0 | 0 | 5,72 |
| 2.1. Строительство системы водоотведения д. Верхний Айск (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, строительство сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции)(170 чел) | 3,71 |  |  | 3,71 |
| 2.2. Строительство системы водоотведения д. Сикиязтамак (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, строительство сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции)(20 чел) | 0,44 |  |  | 0,44 |
| 2.3. Строительство системы водоотведения д. Старая Пристань (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, строительство сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции)(70 чел) | 1,57 |  |  | 1,57 |
| Итого по Айлинскому СП (водоотведение) | 34,35 | 0 | 0 | 34,35 |
| Всего по Айлинскому СП | 60,18 | 0 | 0 | 60,18 |

Дополнительные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий  по реконструкции  и развитию систем водоснабжения и водоотведения включают в себя затраты на инженерно-геологические изыскания и проектирование, которые, по усредненным данным, составляют от 6 до 10 % от затрат на СМР.

Оценка затрат на инженерно-геологические изыскания и проектирование по поселениям приведена в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Оценка затрат на инженерно-геологические изыскания и проектирование

| Поселение | Стоимость реализации предлагаемых мероприятий, млн. руб. | Затраты на инженерно-геологические изыскания и проектирование, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Айлинское СП | 60,18 | 3,61 ÷ 6,02 |

# 3. Рекомендации по повышению эффективности работы сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения

Общая стратегия Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района Челябинской области  – определить комплекс взаимосвязанных научно-технических, производственных, организационных и экономических мероприятий по улучшению снабжения населения качественной водой направленных на:

• повышение эффективности использования энергетического и механического оборудования;

•  повышение качества подаваемой потребителям воды;

•  экономное использование и сокращение непроизводительных потерь воды;

•  повышение надежности инженерных систем;

• защиту окружающей среды от загрязнения и истощения источников водоснабжения;

•  повышение эффективности организации и управления эксплуатацией инженерных систем.

Комплексное решение поставленных выше стратегических проблем невозможно решать сегодня без использования передовых мировых технологий и техники.

Зарубежный и отечественный опыт показывают, что при использовании современного оборудования и технологий реконструированные и модернизированные системы водоснабжения и водоотведения в комплексе с другими техническими решениями являются ключом  к развитию новых энергосберегающих технологий и обновлению всех инженерных систем жизнеобеспечения населения и производств.

В инженерных системах большое значение принадлежит применяемому оборудованию. От технических параметров, качества и степени надежности оборудования зависит эффективность работы сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения.

Сегодня на мировом и внутреннем рынке существует  множество компаний, предусматривающих применение всего комплекса оборудования, позволяющего решать вопросы технического оснащения любой технологической схемы водоснабжения и водоотведения с наименьшими эксплуатационными затратами. В этих системах насосное оборудование является основным потребителем электроэнергии (до 90% общего энергопотребления) и применяется для транспортировки воды, повышения давления и циркуляции воды.

От правильности подбора насосов зависят надежность и соответствие режимов подачи и потребления. Широко распространено применение насосов с частотным регулированием, позволяющее значительно снизить энергопотребление.

Общую реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения поселений Саткинского муниципального района следует проводить на основании гидравлических оптимизационных расчетов, которые могут позволить обеспечить подачу воды  со значительно меньшими затратами и существенно повысить энергоэффективность водоснабжения.

Желательно выполнить такие вариантные расчеты на модели с последующим выбором наиболее эффективного варианта путем сравнения суммарных технико-экономических показателей.

Учитывая, что существующие системы водоснабжения и водоотведения во многом унаследованы от предыдущего периода развития страны с другой экономической моделью организации коммунального хозяйства, для реализации этих перспектив, прежде всего, необходимо в кратчайшие сроки  пересмотреть план перспективного развития Саткинского МР и разработать генеральную схему развития водоснабжения на расчетный срок  20-25 лет, в составе которой отразить следующие моменты:

- обозначить потребности поселений в питьевой воде на ближайшие 20…25 лет с учетом перспективы их развития на основании разработанной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района Челябинской области;

- до начала проектирования выполнить оптимизационные гидравлические расчеты сетей водоснабжения и водоотведения;

- произвести переоценку запасов месторождений подземных вод для водозаборов по населенным пунктам поселений;

- произвести доразведку запасов подземных вод для организации водоснабжения населенных пунктов поселений;

-  включить в схему водоснабжения использование существующих и вновь найденных месторождений подземных вод;

- пересмотреть заложенные в плане мероприятия эксплуатирующих организаций на перспективу, исключив заведомо неэффективные и более детально изучив те, эффективность которых сомнительна (реконструкция ОСК вместо их замены на современные блочно-модульные сооружения).

На основе проведенных расчетов и предложенных мероприятий выполнить инженерно-геологические изыскания и проектирование систем водоснабжения и водоотведения.

Учитывая необходимость реконструкции очистных сооружений как водопровода, так и канализации, их необходимую модернизацию, дальнейшее направление развития очистных сооружений следует осуществлять, используя современные блочно-модульные автоматизированные очистные сооружения с поставкой «под ключ» с полным циклом обработки природных или сточных вод и комплексной обработкой отходов от очистки.

В Айлинском нет очистных сооружений водоснабжения или водоотведения, которые можно было бы реконструировать и модернизировать. Приемлемым вариантом модернизации очистки сточных вод может быть только проектирование и строительство блочно-модульных автоматизированных ОСК.

При реконструкции и развитии канализационных насосных станций предпочтение следует отдавать современным полностью автоматизированным станциям комплектно-блочной поставки с погружными насосами с режущей кромкой. Такие КНС со встроенной системой дистанционного управления широко представлены на современном рынке.

Для сокращения обслуживающего персонала необходимо переходить на автоматизированное оборудование транспортировки и очистки воды с дистанционным управлением из центральной диспетчерской и сервисным характером обслуживания.

# 4. Оценка величины эффектов от реализации мероприятий по реконструкции и развитию систем ВС и ВО. Величина потребных для реализации схемы инвестиций и пути возврата инвестиционных расходов

Таблица 4.1. Эффекты и окупаемость мероприятий в Айлинском СП

| Айлинское СП | Всего затраты на СМР, млн. руб. | Ожидаемый эффект, млн. руб. в год | Простой срок окупаемости, лет | Источник формирования эффектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экономия воды | Экономия э/энергии | Оплата услуг | Всего |  |  |
| 1. Реконструкция и развитие системы водоснабжения | 25,43 | 0,70 | 0 | 2,96 | 3,66 | 6,95 |  |
| 1.1. Реконструкция системы водоснабжения с. Айлино (восстановление башни, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей водоснабжения) | 16,56 | 0,50 |  | 2,08 | 2,58 | 6,42 | 1. Рост водопотребления 2. Сокращение утечек воды |
| 1.2. Реконструкция системы водоснабжения д. Алексеевка (восстановление башни, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей водоснабжения) | 1,80 | 0,04 |  | 0,18 | 0,22 | 8,18 |  |
| 1.3. Реконструкция системы водоснабжения д. Петромихайловка (восстановление башни, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей водоснабжения или организация подвоза воды) | 3,30 | 0,08 |  | 0,33 | 0,41 | 8,05 |  |
| 1.4. Реконструкция системы водоснабжения д. Верхний Айск (башня, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей водоснабжения) | 2,55 | 0,06 |  | 0,26 | 0,32 | 7,97 |  |
| 1.5. Реконструкция системы водоснабжения д. Старая Пристань (башня, монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки воды, реконструкция и расширение сетей водоснабжения) | 1,22 | 0,02 |  | 0,11 | 0,13 | 9,38 | 1. Рост водопотребления 2. Сокращение утечек воды |
| 2. Новое строительство | 0,40 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 13,33 |  |
| 2.1. Строительство системы водоснабжения д. Сикиязтамак (ВЗУ, башня/резервуар, автоматизированная комплектно блочная установка очистки воды, сети водоснабжения) (20 чел) | 0,40 |  |  | 0,03 | 0,03 | 13,33 | Рост водопотребления |
| Итого по Айлинскому СП (водоснабжение) | 25,83 | 0,70 | 0 | 3,02 | 3,72 | 8,55 |  |
| 1. Реконструкция и развитие системы водоотведения | 28,63 | 0,37 | 0 | 1,56 | 1,93 | 14,83 |  |
| 1.1. Реконструкция системы водоотведения с. Айлино (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, реконструкция и расширение сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции) | 23,00 | 0,26 |  | 1,11 | 1,37 | 16,79 | 1. Рост потребления услуг 2. Сокращение утечек воды |
| 1.2. Реконструкция системы водоотведения д. Алексеевка (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, реконструкция и расширение сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции) | 1,99 | 0,04 |  | 0,16 | 0,20 | 9,95 | 1. Рост водопотребления 2. Сокращение утечек воды |
| 1.3. Реконструкция системы водоотведения д. Петромихайловка (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, реконструкция и расширение сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции) | 3,64 | 0,07 |  | 0,29 | 0,36 | 10,11 |  |
| 2. Новое строительство | 5,72 | 0 | 0 | 1,08 | 1,08 | 5,30 |  |
| 2.1. Строительство системы водоотведения д. Верхний Айск (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, строительство сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции)(170 чел) | 3,71 |  |  | 0,2 | 0,20 | 18,55 | Рост потребления услуг |
| 2.2. Строительство системы водоотведения д. Сикиязтамак (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, строительство сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции)(20 чел) | 0,44 |  |  | 0,02 | 0,02 | 22,00 | 1. Рост водопотребления 2. Сокращение утечек воды |
| 2.3. Строительство системы водоотведения д. Старая Пристань (монтаж автоматизированной комплектно блочной установки очистки стоков, строительство сетей, монтаж автоматизированной комплектно-блочной насосной станции)(70 чел) | 1,57 |  |  | 0,86 | 0,86 | 1,83 |  |
| Итого по Айлинскому СП (водоотведение) | 34,35 | 0,37 | 0 | 2,64 | 3,01 | 11,41 |  |

Таким образом, определены необходимые размеры инвестиций для осуществления намеченных мероприятий по реконструкции и развитию систем водоснабжения и водоотведения Айлинского СП. Определены технико-экономическая эффективность  осуществления указанных мероприятий и срок их окупаемости. Наиболее значимыми путями возврата инвестиционных расходов являются плата за рост потребляемых услуг в области водоснабжения и водоотведения в связи ростом комфортности жилья и связанного с этим роста удельного водопотребления и плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь строящегося или дополнительно охваченного данным видом услуг жилья, а также снижение расходов на производственные потери за счет утечек из систем водоснабжения и водоотведения.

Кроме технико-экономического эффекта при осуществлении намеченных мероприятий наблюдается эффект за счет прекращения подтопления территорий вследствие утечек из систем водоснабжения и водоотведения. Количественно данный эффект трудно оценить, т.к. сведения о размере утечек  крайне недостаточны, а расчет ущерба от подтопления может быть рассчитан только в результате самостоятельного исследования.

Экологический ущерб от сброса недостаточно очищенных (или неочищенных) сточных вод косвенно отражается в плате за сброс сточных вод в природные объекты.

В таблице 4.5 приведены данные по величине платежей за сброс с очистных сооружений поселений.

Помимо всего прочего, в результате осуществления  мероприятий возникает социальный эффект  – экономический эффект природоохранных затрат на предотвращение потерь чистой продукции вследствие заболеваемости, снижение выплат из фонда социального страхования, сокращение расходов общества на лечение трудящихся по причинам загрязнения окружающей среды и т.д. - та часть экономической эффективности, которая отражает результативность затрат, связанных с экологической нормализацией условий жизнедеятельности человека.

Социальный эффект определяется в снижении заболеваемости населения, улучшении условий труда и отдыха. Он непосредственно не имеет стоимостной формы, вместе с тем улучшение здоровья населения сопровождается целым рядом экономических результатов: экономией затрат на социальное страхование и лечение больных, ликвидацией потерь продукции за дни болезни и из-за снижения производительности труда и т.п.

Расчет социального эффекта природоохранных мероприятий представляет известные сложности: на состояние здоровья, помимо загрязнителей среды обитания, влияют и другие факторы, поэтому трудно выделить «вклад» загрязнения в ухудшение здоровья населения. Однако, по экспертным оценкам, каждый занятый в общественном производстве болеет в среднем 10 дней в году по причинам, связанным с неблагополучной экологической обстановкой.

Эффективность природоохранной деятельности общества следует рассматривать как составную часть эффективности общественного производства. Практика показывает, что высокая экономическая эффективность производства с позиций предприятия не всегда является таковой с позиции общества, если она достигается ценой расточительного использования природных ресурсов и загрязнения природы.

Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, современные инвестиции в охрану природы и рациональное природопользование оказываются в несколько раз меньше тех затрат, которые несет общество при возмещении нанесенного ущерба (если он вообще может быть восполнен). Капитальные вложения на эти цели, по некоторым оценкам, окупаются в 1,3 раза быстрее, чем в целом по народному хозяйству.

# Заключение

Технико-экономическая, экологическая и социальная эффективность предложенных мероприятий по реконструкции и развитию систем водоснабжения и водоотведения Айлинского СП является следствием рационального решения проблемы создания перспективных схем водоснабжения и водоотведения указанных поселений.

Результаты проведенной работы позволяют применить на практике намеченные мероприятия и являются основой для разработки проектных решений по созданию перспективных схем водоснабжения и водоотведения Айлинского СП. Реальные источники и относительно небольшой срок окупаемости инвестиций (менее 10 лет) в реконструкцию и развитие систем водоснабжения и водоотведения Айлинского СП позволяют считать разработку перспективных схем водоснабжения и водоотведения указанных поселений инвестиционно привлекательной, а,  следовательно, и реально осуществимой.

# Список использованных источников

Айлинское СП

# Перечень необходимой информации для обоснования инвестиционных программ, реализуемых в рамках программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливаются Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области»

# Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливаются Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области»

# Анализ экономической деятельности организаций коммунального комплекса Саткинского муниципального района за 9 месяцев 2009г. Наименование предприятия МУП МО "ЖКХ" с. Айлино

# План  реализации  коммунальных  услуг  с  января  по   декабрь   2010 год по предприятию  прочих организаций

# Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды за 9 месяцев 2010 года

# Расход воды за январь 2011 г.

# Смета затрат и расчет тарифа на услуги водоснабжение оказываемые ООО  "ЖКХ"  с. Айлино

# Сведения о численности постоянного населения на 1 января 2011 г. по Айлинскому СП.

# Лицензия на пользование недрами Чел 02227 ВЭ

# Лицензия на пользование недрами Чел 02228 ВЭ

# Лицензия на пользование недрами Чел 02229 ВЭ

# Структура полезного отпуска питьевой воды за 2014 г.

# Общая характеристика скважин УП О «ЖКХ» с. Айлино

# С. Айлино. База данных по застройке