|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Айлинского сельского поселения Шуть Тамара Павловна ____________/ Шуть Т.П./ «___» _____________ 2023 г. М.П. |
| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЙЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ до 2034 года Обосновывающие материалы |
|  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ____________/Крылов И.В./ «___» _____________ 2023 г. М.П. |
| г. Вологда 2023 год |

Заказчик:

Администрация Айлинского сельского поселения

Юридический адрес: 456926, Челябинская область, Саткинский район, с. Айлино, ул. Пугачева, д. 32

Фактический адрес: 456926, Челябинская область, Саткинский район, с. Айлино, ул. Пугачева, 
д. 32

_________________ Шуть Т.П.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	4

1.1	Электрическая энергия	4

1.2 Тепловая энергия	6

1.3 Газоснабжение	11

1.4 Водоснабжение	12

1.5	Водоотведение	16

1.6	Сбор и вывоз коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	17

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	21

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	23

3.1	Система электроснабжения	23

3.2	Система теплоснабжения	24

3.3	Система газоснабжения	28

3.4	Система водоснабжения	28

3.5	Система водоотведения	31

3.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	33

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	35

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	38

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	41

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	51

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	54

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	58

10	. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	62

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2022-2034 год спрос на коммунальные ресурсы может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Электрическая энергия

Основными задачами развития электроэнергетики являются:

предотвращение возникновения дефицита электрической энергии и мощности в энергосистеме Челябинской области;

размещение новых и реконструкция существующих линий электропередачи, а также подстанций и генерирующих мощностей для обеспечения:

баланса	производства,	потребления	электроэнергии	в	энергосистеме, выдачи мощности электрических станций,

предотвращения возникновения локального дефицита производства электрической энергии и мощности;

недопущение	ограничения	пропускной	способности	электрических	сетей энергосистемы Челябинской области;

обеспечение	надёжного	и	эффективного	энергоснабжения потребителей энергосистемы;

скоординированный ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.

Помимо вышеизложенного, целями и задачами развития электроэнергетики Челябинской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года являются:

реализация государственной программы Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 346-П:

снижение показателей удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе;

снижение показателей удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в многоквартирном жилищном фонде;

оптимизация затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии;

создание и развитие энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Расчёт суммарной электрической нагрузки на расчётный срок (2034 год) анализируемых населённых пунктов с учётом МНГП Айлинского поселения (950 кВт×ч на 1 человека в год при отсутствии стационарных электроплит, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100) приведён ниже

Таблица 1.1.1 – Электрические нагрузки по населенным пунктам Айлинского сельского поселения на расчетный срок (2034 г.)

| Населённый пункт | Расчётный срок (2034 г.) |
| --- | --- |
|  | Население, человек | Расход электроэнергии, тыс. кВт/год | Потребление электроэнергии, тыс. кВт |
| с. Айлино | 994 | 944 | 230,3 |
| д. Алексеевка | 58 | 55 | 13,4 |
| д. Верхний Айск | 108 | 102 | 24,9 |
| д. Петромихайловка | 117 | 111 | 27 |
| д. Сикиязтамак | 18 | 17 | 4,2 |
| д. Старая Пристань | 66 | 63 | 15,3 |
| Итого: | 1360 | 1292 | 315 |

Существующие в настоящее время чисто технические возможности электроснабжения позволяют успешно функционировать и развиваться хозяйственному комплексу поселения и его отдельным отраслям.

Важным блоком задач органов местного самоуправления в сфере энергосбережения является снижение затрат на энергоносители, уменьшение потерь энергоресурсов, укрепление экологической безопасности путём развития малой и альтернативной энергетики с использованием местных ресурсов.

Приоритетные направления для решения поставленных задач связаны с необходимостью использования возобновляемых источников энергии на основе:

биоэнергетики для обеспечения функционирования социальных и промышленных объектов, жилого сектора с использованием древесного сырья как в виде использования отходов лесной отрасли (опил, щепа) в поселениях, предполагающих развитие лесообрабатывающей отрасли, так и использование топливных брикетов, пеллет;

биоэнергетики для индивидуального жилищного строительства с использованием автономных теплогенерирующих установок, использующих пеллеты, топливные брикеты из древесных отходов;

биоэнергетики с использованием биогаза на основе применения мусороперерабатывающих технологий, в основном, для нужд агропромышленного комплекса и населения.

В связи с модернизацией коммунального хозяйства необходимо при приобретении нового оборудования предполагать возможность работы на смешанных видах топлива. В ближайшее время необходим экономический расчёт использования новых видов энергоресурсов, применение которых возможно без изменения действующего оборудования (топливные брикеты).

Кроме того, необходимо осуществлять поиск поставщиков альтернативных видов топлива в соседних районах с целью снижения транспортных расходов, устранения необходимости летнего «досрочного» завоза дизельного топлива и угля.

## 1.2 Тепловая энергия

Программа предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с без подключения новых потребителей, а также реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Необходимо строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей и применение дизель-генераторной установки (уже имеется) на случай выхода из строя источника тепловой энергии или прекращения подачи топлива.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Этот вариант сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории Айлинского сельского поселения предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Организация теплоснабжения Айлинского сельского поселения, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

Установка дизель-генераторных установок

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Айлинского сельского поселения предлагает значительные капиталовложения с большим сроком окупаемости, что повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. В случае аварийной ситуации, при выходе из строя котельной, будет обеспечена возможность использования дизель генераторной установки.

Таблица 1.2.1 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 2021 |
| 1 | Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 2,00 | 0,050 | 0,64 | 2824,30 | 276,41 | 500,00 | 3600,71 |
| 2023-2026 годы |
| 1 | Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 2,00 | 0,049 | 0,70 | 3106,73 | 270,8818 | 500,00 | 3877,61 |
| 2027-2031 годы |
| 1 | Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 2,00 | 0,048 | 0,77 | 3417,40 | 265,4642 | 500,00 | 4182,87 |
| 2032-2034 годы |
| 1 | Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 2,00 | 0,047 | 0,85 | 3759,14 | 260,1549 | 500,00 | 4519,30 |

Таблица 1.2.2 - Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |
| Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 2 | 2 | 0,02 | 1,98 | 0,05 | 0,64 | 0,69 | 1,29 | 64,50 |
| 2023-2026 годы |
| Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 2 | 2 | 0,02 | 1,98 | 0,049 | 0,70 | 0,75 | 1,23 | 61,35 |
| 2027-2031 годы |
| Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 2,00 | 2,00 | 0,020 | 1,98 | 0,048 | 0,77 | 0,82 | 1,16 | 57,88 |
| 2032-2034 годы |
| Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 2,00 | 2,00 | 0,020 | 1,98 | 0,047 | 0,85 | 0,90 | 1,08 | 54,06 |

Таблица 1.2.3 - Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал | Калорийный коэффициент основного топлива, ккал/м3 | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |
| Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 0,71 | 0,64 | 3600,71 | Природный газ | 165,65 | 8000 | 436,02 | 379,15 |
| 2023-2026 годы |
| Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 0,77 | 0,70 | 3877,61 | Природный газ | 165,65 | 8000 | 469,55 | 408,31 |
| 2027-2031 годы |
| Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 0,82 | 0,77 | 4182,87 | Природный газ | 165,65 | 8000 | 506,52 | 440,45 |
| 2032-2034 годы |
| Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 0,90 | 0,85 | 4519,30 | Природный газ | 165,65 | 8000 | 547,25 | 475,88 |

## 1.3 Газоснабжение

В области развития инженерной инфраструктуры основным проектом станет прокладка газовых сетей высокого давления и газификация жилых домов. На данный момент газ подведён только к котельной с. Айлино. В дальнейшем необходимо осуществить газоснабжение жилых домов.

На расчётный срок генерального плана Айлинского сельского поселения предусматривается также газификация всех остальных населённых пунктов поселения. В качестве источника газоснабжения деревень Алексеевка и Сикиязтамак предусматривается проектируемый газопровод высокого давления Межевой – Сикиязтамак (Р=0,6 МПа) общей протяжённостью 17 км. Источником газоснабжения д. Петромихайловка предусматривается газопровод-отвод от газопровода высокого давления Межевой – Айлино (Р=0,6 МПа) протяжённостью 8,5 км. Для д. Старая Пристань и д. Верхний Айск источником газоснабжения рекомендуется также предусмотреть газопровод-отвод от газопровода высокого давления Межевой – Айлино (Р=0,6 МПа) общей протяжённостью 5,5 км.

Определить объёмы строительства и техническую характеристику оборудования будет возможно после проведения проектно-изыскательских работ и разработки проектной и рабочей документации.

Для определения расходов газа на бытовые нужды принят удельный расход газа на человека в год согласно требованиям МНГП Айлинского сельского поселения. Удельное потребление газа на нужды пищеприготовления принимается равным 120 м3 на человека в год. Коэффициент часового максимума принимается 1/2100.

Таблица 1.3.1 Общая потребность в природном газе (действующая котельная и население) на рассчетный срок (2034 г.)

| Направление использования | Численность населения, чел. | Расход газа, тыс. м3/год | Расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Айлино |
| На пищеприготовление | 994 | 119 | 57 |
| На отопление |  | 540 | 257 |
| д. Алексеевка |
| На пищеприготовление | 58 | 7 | 3 |
| На отопление |  | 0 | 0 |
| д. Верхний Айск |
| На пищеприготовление | 108 | 13 | 6 |
| На отопление |  | 0 | 0 |
| д. Петромихайловка |
| На пищеприготовление | 117 | 14 | 7 |
| На отопление | 117 | 0 | 0 |
| д. Сикиязтамак |
| На пищеприготовление | 18 | 2 | 1 |
| На отопление |  | 0 | 0 |
| д. Старая Пристань |
| На пищеприготовление | 66 | 8 | 4 |
| На отопление |  | 0 | 0 |
| Итого по сельскому поселению | 695 | 331 |

Таким образом, общее газопотребление на расчётный срок составит 695 тыс. м3/год. Общая производительность газорегуляторных пунктов (ГРП) составит не менее 331 м3/час

## 1.4 Водоснабжение

В рамках реализации мероприятия по замене водопроводных сетей должно быть обеспечено решение следующих задач:

Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве при сокращении расходов эксплуатирующей организации на электроэнергию;

Сокращение потерь холодной воды при ее транспортировке.

Замена изношенных водопроводных сетей с. Айлино

Замена изношенных водопроводных сетей должна решить следующие задачи:

Замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов;

Сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

Обеспечение абонентов водой в необходимом количестве;

Определение ориентировочного объема инвестиций для реконструкции и модернизации линейных объектов.

Схема водоснабжения Айлинского сельского поселения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Айлинского сельского поселения Саткинского района являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Айлинского сельского поселения;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

улучшение экологической обстановки;

повышение надежности водоснабжения;

экономия электроэнергии.

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

Постоянный контроль качества воды после водоподготовки;

Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (водозаборов, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

Внедрение системы диспетчеризации.

Показатели качества обслуживания абонентов:

Реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

Сокращение времени устранения аварий.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Установить приборы учета воды на водозаборах, у потребителей и общедомовых;

Контроль объемов отпуска и потребления воды;

Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

Использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

Автоматизация системы учета ресурсов;

Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

Для обеспечения указанной потребности в воде, с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:

Ремонт и замена водопроводных сетей в населенных пунктах;

Обустройство СЗЗ у скважин;

Замена погружных насосов на скважинах.

Таблица 1.4.1. - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Потребители | 534870,50 | 1465,40 | 1758,48 | 102,58 | 40,71 | 588357,55 | 1611,94 | 1934,33 | 112,84 | 44,78 | 647193,31 | 1773,13 | 2127,76 | 124,12 | 49,48 |
| 2 | Потери | 5129,50 | 14,05 | 16,86 | 0,98 | 0,39 | 4103,60 | 11,24 | 13,49 | 0,79 | 0,31 | 3282,88 | 8,99 | 10,79 | 0,63 | 0,25 |
| 3 | Итого | 540000,00 | 1479,45 | 1775,34 | 103,56 | 41,10 | 592461,15 | 1623,18 | 1947,82 | 113,62 | 45,09 | 650476,19 | 1782,13 | 2138,55 | 124,75 | 49,73 |

## Водоотведение

Программоой предусмотрены следующие мероприятия:

строительство очистных канализационных сооружений;

строительство канализационной насосной станции;

строительство напорной канализации;

строительство самотечная канализации;

строительство закрытой дождевой самотечной канализации;

строительство насоснаой станции дождевой канализации (НСДК).

Таблица 1.5.1 - Балансы сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Часовой расход, м3/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Часовой расход, м3/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Часовой расход, м3/час |
| 1 | Айлино | 9,22 | 25,26 | 1,05 | 9,22 | 25,26 | 1,05 | 9,22 | 25,26 | 1,05 |

## Сбор и вывоз коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 2.1.3684-21) и схемой санитарной очистки населённых мест. Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляться по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров- накопителей и автомашин-мусоровозов).

В число основополагающих документов регионального уровня в части обеспечения экологической безопасности входят:

Концепция охраны и использования водных объектов Челябинской области на 2008- 2020 годы (утверждена Постановлением Правительства Челябинской области от 22.05.2008 года

№ 133-П);

Концепция по формированию экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства Челябинской области от 20.02.2013 № 23-П);

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Челябинской области (утверждена приказом Министерства экологии Челябинской области от 22.09.2016 № 844);

Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 № 34-П);

Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области»;

Государственная программа Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

большой объем захоронения отходов на территории населённых пунктов свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Генеральным планом рекомендуются мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов.

Первоочередными мероприятиями по реализации данной задачи являются:

создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и вывоз отходов на полигон ТКО;

обустройство и размещение контейнерных площадок в соответствии с СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест». Контейнеры, мусоросборники и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках (мусоросборных площадках). Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов должны иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, ограничены ограждениями или зелёными насаждениями, иметь удобные пути для подъезда специализированного транспорта и подхода жителей;

ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Проектом генерального плана также рекомендуются следующие мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории поселения:

приобретение специализированной техники для вывоза ТКО;

оборудование	придомовой	территории	бункерами	вместимостью	8м для крупногабаритных ТКО;

организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);

развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО;

обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;

ведение реестра объектов образования, обработки и утилизации ТКО;

проведение в школах поселения мероприятий по экологическому воспитанию;

проведение	разъяснительной	работы	среди	жителей	поселения по вопросам соблюдения экологической культуры;

проведение	семинаров,	консультаций	для	жителей	поселени по вопросам санитарной очистки территорий.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твёрдых коммунальных отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов. В соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31.08.2017 № 42/1

«Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Челябинской области», норма накопления коммунальных отходов на 1 человека в многоквартирном фонде составляет 235,533 кг/год, в индивидуальном – 188,668 кг/год.

По данным исследований, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 %. Таким образом, в перспективе предполагается увеличение объёмов, образующихся твёрдых коммунальных отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твёрдых коммунальных отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. Нормы накопления ТКО для жилого фонда поселения предоставлены в таблице.

Таблица 1.6.1 - Расчет объемов ТКО, образующихся на территории Айлинского сельского поселения.

| Объект/участок | Объём образования ТКО в месяц, т | Объём образования ТКО в год, т | Численность населения, чел. | Годовые дифференцированные нормы накопления ТКО, кг/чел. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м3 |  |  |
| с. Айлино |
| Существующее положение | 21,83 | 262 | 2 322 | 1 355 | 193 |
| Расчётный срок | 21,89 | 263 | 2 329 | 994 | 264 |
| д. Алексеевка |
| Существующее положение | 1,24 | 15 | 132 | 79 | 189 |
| Расчётный срок | 1,25 | 15 | 132 | 58 | 258 |
| д. Верхний Айск |
| Существующее положение | 2,31 | 28 | 245 | 147 | 189 |
| Расчётный срок | 2,31 | 28 | 246 | 108 | 258 |
| д. Петромихайловка |
| Существующее положение | 2,50 | 30 | 266 | 159 | 189 |
| Расчётный срок | 2,51 | 30 | 266 | 117 | 258 |
| д. Сикиязтамак |
| Существующее положение | 0,38 | 5 | 41 | 24 | 189 |
| Расчётный срок | 0,39 | 5 | 41 | 18 | 258 |
| д. Старая Пристань |
| Существующее положение | 1,42 | 17 | 151 | 90 | 189 |
| Расчётный срок | 1,42 | 17 | 151 | 66 | 258 |
| Итого по сельскому поселению |
| Существующее положение | 29,68 | 356 | 3 157 | 1 854 | 1138 |
| Расчётный срок | 29,76 | 357 | 3 166 | 1 360 | 1554 |

Планируемый общий годовой объем ТКО в Айлинском сельском поселении в 2034 г. составит 847,7 м3.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Айлинского сельского поселения и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Айлинского сельского поселения представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий; - подключение новых потребителей. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - подключение потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат. |
| 4 | Водоотведение | - обеспечение надежности систем водоотведения; - очистка сточных вод до нормативных требований; - подключение потребителей. |
| 5 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Характеристика системы электроснабжения

Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории поселения является ООО "Уральская энергосбытовая компания".

В поселении нет собственных генерирующих источников.

Электроснабжение потребителей посёлка осуществляется от электросетей через ПС «Айлино» 110/10 кВ.

Таблица 3.1.1. - Характеристика ПС на территории Айлинского поселения

| Наименование | Диспетчерское наименование трансформаторов | Установленная мощность, МВА | Уровень загрузки, % | Год ввода в работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/10 кВ «Айлино» | Т-1 | 6,3 | 17 | 1978 |

По территории Саткинского муниципального района проходят коридоры воздушных линий электропередач ЛЭП-110 кВ. Общая протяжённость линий электропередач ЛЭП-110 кВ по территории Айлинского поселения составляет 19,95 км.

Таблица 3.1.2 - Перечень существующих ЛЭП 110 кВ на территории Айлинского поселения.

| Наименование ЛЭП | Год ввода | Марка провода | Длина ЛЭП, км |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 110 кВ Брусит – Сулея с отпайкой на ПС Айлино | 1984 | АС-120 | 2 |
|  | 1993 | АС-150 | 10,7 |
|  | 1984 | АС-150 | 7,25 |

Таблица 3.1.3 - Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт×час на территории Айлинского поселения.

| Наименование параметра | ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Население в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами | млн. кВт.ч | 0,33 |
| Потребление электроэнергии на общедомовые нужды |  | 0,02 |
| Частный сектор |  | 0,84 |
| Прочие потребители и потери в сетях |  | 0,06 |
| ИТОГО |  | 1,25 |

Анализ современного состояния системы электроснабжения показал, что уровень развития системы электроснабжения позволяет обеспечить электрической энергией всех потребителей на территории анализируемых населённых пунктов, однако электросетевые объекты имеют высокий эксплуатационный износ.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета,

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.1.5 Тарифы на услуги по передаче электрической энергии за 2023 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,73 | 2,73 |

## Система теплоснабжения

Характеристика системы теплоснабжения

На	территории	муниципального	образования	осуществляет	свою деятельность	одна теплоснабжающая организация ООО «Уралэнергогрупп» на праве аренды.

ООО «Уралэнергогрупп» занимается передачей тепловой энергии от газовой котельной с. Айлино до конечных потребителей.

До	18.07.2017	на	территории	Айлинского	сельского	поселения предоставление коммунальной услуги по выработке и передаче тепловой энергии занималось предприятие ООО «ЖилКоммунСервис».

Отпуск тепловой энергии в Айлинском сельском поселении осуществляется от единственного источника тепловой энергии – блочно-модульной котельной. Далее, посредством магистральных, внутриквартальных тепловых сетей и тепловых вводов объектов потребления, тепловая энергия передаётся до конечного потребителя.

В зону деятельности ООО «Уралэнергогрупп» входит 6 МКД, 11 – ИЖС и 3 административных здания.

Централизованное теплоснабжение Айлинского сельского поселения осуществляется при помощи единственного источника тепловой энергии – газовой котельной, находящейся на правах аренды в распоряжении ООО «Уралэнергогрупп», обеспечивающего потребителей города тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время котельная отпускает тепло на жилищно-коммунальный сектор, соцкультбыт порядка 1,164 Гкал/час.

Тепловая энергия расходуется на нужды отопления.

На котельной установлены 2 водогрейных котла, производительностью по 1 Гкал/час. Котлоагрегаты имеют возможность работы на природном газе или дизельном топливе. Установленное в котельной оборудование и схема его работы обеспечивают равномерную загрузку водогрейных котлов. Теплоносителем для систем отопления является горячая вода. Регулирование отпуска тепловой энергии – качественно-количественный способ регулирования. Схема отпуска теплоносителя – закрытая.

Располагаемая мощность котельной составляет 2 Гкал/ч. Установленная мощность в горячей воде составляет 2 Гкал/час. На котельной Айлинского сельского поселения располагаемая и установленная мощности совпадают. Техническое ограничение тепловой мощности отсутствует.

Общая протяжённость труб теплоснабжения составляет 1,9 км. Схемы тепловых сетей в основном являются двухтрубными циркуляционными, тупикового типа, с надземной прокладкой, подающими тепло непосредственно к потребителю. Потребители подключены к магистральным тепловым сетям по зависимой схеме непосредственно или через индивидуальные тепловые пункты. Изоляция – минераловатная с обёрткой рубероидом. Износ тепловых сетей составляет около 70 %.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения и порядку и разработки и утверждения», «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха представлены в таблице ниже.

Таблица 3.2.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | КВР-1,16 | 2 | 1 | 2 | 165,65 |

Таблица 3.2.2 - Тепловые нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Жилой фонд, Гкал | Объекты социальной сферы | Прочие | Всего |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 2 | 0,050 | 0,64 | 1920 | 880 | 24,3 | 2824 | 276,41 | 500 | 3600,710 |

Таблица 3.2.3 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |
| Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 2 | 2 | 0,02 | 1,98 | 0,05 | 0,64 | 0,69 | 1,29 | 64,50 |

Таблица 3.2.4 – Расход основного топлива от выработки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал | Калорийный коэффициент основного топлива, ккал/м3 | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |
| Котельная с. Айлино, ул. Пугачева, 32 | 0,71 | 0,64 | 3600,71 | Природный газ | 165,65 | 8000 | 436,02 | 379,15 |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.2.5 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии за 2023 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./Гкал | 2888,86 | 2888,86 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.2.6 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | - | - | - |

## Система газоснабжения

Характеристика системы газоснабжения

Транспортировщик газа – филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте. Усть-Катавский участок ООО «Новатэк-Челябинск» – поставщик газа.

Источником газоснабжения с. Айлино является газопровод высокого давления Межевой – Айлино Саткинского района (Р=0,6 МПа) диаметром 159 мм, протяжённостью 12,7 км, находящийся на балансе Саткинского муниципального района.

Котельная, работающая на цели централизованного теплоснабжения, работает на природном газе. Объёмы потребления газа за год котельной составляют порядка 540 тыс. м3. Потребители среди населения на данный момент отсутствуют.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.3.1 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | - | - | - |

## Система водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение реализовано в с. Айлино, д. Алексеевка, д.

Петромихайловка.

В настоящее время из 12 ранее пробурённых скважин для водоснабжения села Айлино используются 7 скважин.

скважины № 4с (7) и б/н (8) расположены на северо-восточной окраине села;

скважины №№ 90 (6) и 90 (5с-с) – резерв, расположены в жилой застройке в центральной части села;

скважина № 28586 (4) расположена в жилой застройке в северо-западной окраине села;

скважины б/н (1) и № 2065 (2) – резерв, расположены юго-восточнее села. Действующие скважины разделяются па два водозаборных узла:

скважины, обеспечивающие водоснабжение восточной части села: №№ 4с (7); б/н (80), 90 (6), 90 (5с-с) – резерв;

скважины, обеспечивающие водоснабжение западной части села: № 28586 (5), б/н (1),

№ 2065 – резерв.

Скважины №№ 6393 и 6394 в настоящее время законсервированы, но могут быть использованы в перспективе как источники децентрализованного водоснабжения.

Существующими водозаборными скважинами в д. Верхний Айск являются скважины б/н (1) и б/н (2), расположенные в жилой застройке, которые могут быть использованы как источники децентрализованною водоснабжения. Однако необходимый объём воды всего населения данными источниками не обеспечивается. В связи с этим в деревне преобладают индивидуальные бытовые скважины и колодцы.

В д. Петромихайловка скважина № 1223 существует и рекомендуется для дальнейшего использования в качестве источника децентрализованного водоснабжения с установкой водонапорной башни.

Таблица 3.4.1– Характеристика водозаборных узлов Айлинского сельского поселения Саткинского муниципального района

| Населённые пункты | Источник водоснабжения | Водовмещающ ие породы, глубина залегания, м (для подз. источника) | Производительнос ть водозаборных сооружений | Наличие РЧВ, объем, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |  |  |
| с. Айлино | Скважины, 3 раб., 4 законсерв. | Известняки трещиноватые, доломиты, 20- 100 м | 983,0 | 359,0 | Подача непосредствен но в сеть | Недостаток питьевой воды. ЗСО-1 пояса нет на 2 скв. |
| д. Петромихайловка | Децентрализован о (подвоз воды) |  | 173,0 | 63,1 | Подача непосредствен но в сеть | Документы не оформлены, ЗСО 1 пояса нет |
| д. Верхний Айск | Децентрализован о (колонки) |  | × | × | - | Документы не оформлены |
| д. Алексеевка | Скважины, 1 раб. |  | 216,0 | 79,0 | Подача непосредствен но в сеть | Документы не оформлены, ЗСО 1 пояса нет |
| д. Сикиязтамак | Децентрализован o (колонки) |  | × | × | - | Недостаток питьевой воды |
| д. Старая Пристань | Децентрализован o (колонки) |  | × | × | - |  |

Эксплуатирующей организацией на территории всех трёх населённых пунктов является ООО «УралЭнергоГрупп».

Таблица 3.4.2– Сведения о водозаборных сооружениях

| Технологическая зона | № п/п | Расположение скважины | Год бурения | Состояние | Марка насоса | Год установки насоса (или последнего капремонта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-01 с. Айлино | 1 | ул. Школьная | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
|  | 2 | ул. Школьная | н/д | Резервная | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
| ТЗ-02 с. Айлино | 3 | ул. Ленина 32 | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
|  | 4 | ул. Ленина 32 | н/д | Не эксплуатируется | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
| ТЗ-03 с. Айлино | 5 | ул. Гагарина 6Г | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
|  | 6 | ул. Гагарина 6Г | н/д | Резервная | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
| ТЗ-04 с. Айлино | 7 | ул. Окраинная | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
|  | 8 | ул. Окраинная | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
| ТЗ-05 д. Алексеевка | 9 | ул. Центральная | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |
| ТЗ-06 д. Петромихайловка | 10 | ул. Садовая 18а | н/д | Действующая | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 |

Очистка и подготовка воды в Айлинском СП не реализована ни в одном из поселений.

Следующие показатели качества воды не соответствуют нормам:

Жёсткость общая;

Нитраты (по NO3);

Общие колиформные бактерии.

Напор	в	системе	создаётся	скважинными	насосами,	станции второго подъёма не применяются (характеристика оборудования представлена в таблице выше).

Исходя из выписки ЕГРП, протяжённость водопроводных сетей составляет:

В с. Айлино – 8298 м, водопроводы имеют срок службы 40-50 лет, что для сетей из стали/чугуна означает износ порядка 100 % и необходимость реконструкции.

В д. Петромихайловка – 800 м, износ так же, как и в с. Айлино, порядка 100 %.

В д. Алексеевка – 1161 м сетей диаметром 63 мм, глубина заложения – 2,5 м, год строительства – 2009. В реконструкции не нуждаются.

Техническими проблемами является износ водопроводных сетей и скважин, в результате чего потери составляют до 39 % .

Необходимость промывки скважины и реконструкции сетей в д. Петромихайловка Технологическими проблемами являются показатели качества питьевой воды, превышающие нормативные.

Общий баланс подачи и реализации воды, включая структурные составляющие потерь воды, приведён в таблице ниже.

Таблица 3.4.3 – Территориальный баланс потребления холодной воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
|  | Айлинское сельское поселение |
| 1 | Айлино | 427680,00 | 1171,73 | 1406,07 | 82,02 | 32,55 |
| 2 | Петромихаиловка | 56160,00 | 153,86 | 184,64 | 10,77 | 4,27 |
| 3 | Алексеевка | 56160,00 | 153,86 | 184,64 | 10,77 | 4,27 |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.4.4 - Тарифы на услуги по водоснабжению за 2023 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб/м3 | 65,18 | 65,18 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.4.5 - Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | - | - | - |

## Система водоотведения

Характеристика системы водоотведения

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Очистка сточных вод производится ООО «КОНиС-1». Данных по качеству сточных вод нет.

На данный момент в Айлинском сельском поселении существует только одна технологическая зона водоотведения – хозяйственно-бытовая канализация в с. Айлино. Сведения о канализационных сетях с. Айлино представлены в таблице ниже.

Таблица 3.5.1 - Сведения о сетях канализации

| № п/п | Участок | Диаметр, мм | Протяженность, км | Материал | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Пугачёва | 100 мм | 2,5 | чугун | 1970 |
| 2 | Ул. Лесная | 100 мм | 0,5 | чугун | 1970 |

Сточные воды по чугунным канализационным коллекторам поступают в приёмный резервуар центральной канализационной насосной станции, расположенной непосредственно возле очистных сооружений, откуда забираются ООО «КОНиС-1».

Общее число населения Айлинского сельского поселения, не охваченное централизованной системой водоотведения составляет порядка 68 %. Данная часть населения использует для водоотведения выгребные ямы и септики.

На территории Айлинского сельского поселения существует только одна технологическая зона водоотведения. Баланс поступления сточных вод представлен в таблице ниже.

Таблица 3.5.2 - Баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут | Часовой расход, м3/час |
| 1 | Айлино | 9,22 | 25,26 | 1,05 |

В настоящее время организованной сети водостоков на территории Айлинского поселения не существует.

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.4.4 - Тарифы на услуги по водоотведению за 2023 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб/м3 | 25,31 | 25,31 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.4.5 - Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | - | - | - |

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Характеристика системы отходов

Особенностью Айлинского сельского поселения является территориальная разобщённость, труднодоступность и малонаселённость посёлков. Организованным сбором ТКО в Айлинском сельском поселении охвачено около 10 % населения – охвачен только благоустроенный сектор с. Айлино.

Сбор и вывоз от благоустроенного сектора с. Айлино осуществляет ООО «БАРС». Применяется система с использованием ёмкостей объёмом 0,75 м3, размещённых на необорудованных площадках. Вывоз осуществляется с использованием неспециализированной техникой. Вывоз ТКО производится на полигон ТКО г. Сатки, расположенный на территории ПАО «Комбинат «Магнезит». Площадь полигона составляет 12 га.

Отсутствует централизованный сбор и вывоз отходов от населения частного сектора и юридических лиц на территории других населённых пунктов.

Предприятия и население частного сектора осуществляют самовывоз бытовых и промышленных отходов, что приводит к захламлению территории поселения.

На территории Айлинского сельского поселения расположены несанкционированные свалки.

Механизированная уборка территории осуществляется не в полной мере, в зимнее время осуществляется очистка снега с улиц и дорог.

Пункты сбора вторичного сырья и опасных отходов на территории анализируемых населённых пунктов отсутствуют. Дополнительные контейнеры для сбора пластика не установлены.

В области обращения с отходами выявлены следующие недостатки:

отсутствие организованной системы сбора ТКО во всех населённых пунктах поселения;

отсутствие технологии обезвреживания отходов;

отсутствие инфраструктуры раздельного сбора и переработки отходов;

отсутствие	системы		сбора		опасных	отходов	 в	составе		ТКО	(аккумуляторы и	электрические	батарейки, краски	и растворители,	технические	масла,		просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование и электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.);

отсутствие комплексной системы учёта, контроля, регулирования в области обращения с отходами;

отсутствие	инфраструктуры	по	утилизации	медицинских	отходов,	отходов ветеринарии;

низкий уровень экологической культуры населения;

Сбор хозяйственно-бытового мусора должен вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Согласно СанПиН 42.128.4690.88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест», в холодное время года (при температуре минус 5 °С и ниже) интервал вывоза составляет не более трёх суток, в тёплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) – не более одних суток (ежедневный вывоз).

Зимой проводят наиболее трудоёмкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотнённого снега, борьбу с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных образований. Летом должны выполняться работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоёв воздуха.

Снеговые массы преимущественно сгребаются вдоль дорог. В отдельных случаях вывозятся на безопасные участки берега проток, где при повышении температуры плавятся естественным образом.

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путём с прилегающих территорий, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Доля крупногабаритных отходов, образующихся в результате деятельности предприятий, составляет 5 % от объёма ТКО. На полигонах ТКО могут приниматься и складироваться совместно с ТКО промышленные отходы IV и III класса опасности в ограниченном количестве (не более 30 % от массы твёрдых коммунальных отходов).

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, должны вывозиться на лицензированные полигоны, имеющие право на обращение с данным видом отходов.

Экологическая политика администрации Саткинского района, как и в предыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения района. Достижение данных целей органами местного самоуправления района решается посредством выполнения задач по недопустимости загрязнения окружающей среды.

В том числе и с этой целью, на территории Саткинского района реализуется государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области».

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.6.1 -Тарифы на услуги по вывозу ТКО за 2022 год

| Тариф, руб./куб.м. | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| - | I полугодие |
| - | II полугодие |

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Айлинского сельского поселения на 01.01.2023 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| теплоснабжение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук;

количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;

доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

количество установленных LED светильников в системе наружного освещения;

доля светильников LED в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 11 июня 2021 года), собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

недостаточная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 5.1 - Целевые показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2023 г. | 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - |
| Износ сетей | % | - | - |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |
| Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 |
| Теплоснабжение |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - |
| Износ тепловых сетей | % | - | - |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | - | - |
| Охват абонентов приборами учета | % | - | - |
| Газоснабжение |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| Износ сетей газоснабжения | % | - | - |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - | - |
| Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | - | - |
| Охват абонентов приборами учета | % | - | - |
| Система водоснабжения |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - |
| Износ водопроводных сетей | % | 50 | 15 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |
| Показатели качества воды |
| Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | 0 | - | - |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | - | - |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | - | 100 |
| Охват абонентов приборами учета | % | - | - |
| Система водоотведения |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - |
| Износ канализационных сетей | % | - | - |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 32 | 100 |
| Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - | - |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - | - |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | - | 100 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | - | 0 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.1, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1 Состав и сроки реализации мероприятий

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 400 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Рекенструкция ветхихз сетей электроснабжения | Стоимость мероприятий будет определена после разработки проектно-сметной документации | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АЙЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.07.2021 г. |
| Переход на топливные брикеты |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 550 | 0 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка электронной перспективной схемы газоснабжения муниципального образования |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Прокладка газовых сетей высокого давления | Стоимость мероприятий будет определена после разработки проектно-сметной документации | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АЙЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.07.2021 г. |
| Газификация жилых домов |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | Стоимость мероприятий будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Организация теплоснабжения Айлинского сельского поселения, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии | Стоимость мероприятий будет определена после разработки проектно-сметной документации | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЙЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Установка дизель-генераторных установок |  |  |
| Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения |  | до 2034 год |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям |  |  |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Ремонт и замена водопроводных сетей в населенных пунктах | Стоимость мероприятий будет определена после разработки проектно-сметной документации | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЙЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ до 2034 года |
| Обустройство СЗЗ у скважин |  |  |
| Замена погружных насосов на скважинах |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Строительство очистных канализационных сооружений | Стоимость мероприятий будет определена после разработки проектно-сметной документации | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЙЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ до 2034 года |
| Строительство канализационной насосной станции |  |  |
| Строительство напорной канализации |  |  |
| Строительство самотечная канализации |  |  |
| Строительство закрытой дождевой самотечной канализации |  |  |
| Строительство насоснаой станции дождевой канализации (НСДК). |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и вывоз отходов на полигон ТКО | Стоимость мероприятий будет определена после разработки проектно-сметной документации | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АЙЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.07.2021 г. |
| Обустройство и размещение контейнерных площадок |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок споследующей рекультивацией территории. |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 400 | 0,00 | 350,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 1125 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 2 525,00 | 200,00 | 700,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

проекты, реализуемые действующими организациями;

проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями

Основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

На основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 02.08.2021) «Об электроэнергетике», устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 15.05.2021).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Айлинского сельского поселения, бюджета Саткинского района, бюджета Челябинской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, областного бюджета, сельское поселениеного и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Айлинского сельского поселения (в части водоснабжения, водоотведения) или Комитетом по ценовой и тарифной политике сельского поселения (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, сельское поселениеный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального образования технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Комитет по ценовой и тарифной политике, на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация муниципального образования заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

реализация мероприятий Программы;

подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

мониторинг и анализ реализации Программы;

осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

оценка эффективности использования финансовых средств;

вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального образования Муниципального образования на период до 2034 г. представлен в таблице 9.1

Таблица 9.1 - Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2034 г.

| Вид коммунальной услуги | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 01.01-31.06 | 2,73 | 2,84 | 2,95 | 3,07 | 3,19 | 3,32 | 3,45 | 3,59 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,20 |
|  | 01.07-31.12 | 2,73 | 2,84 | 2,95 | 3,07 | 3,19 | 3,32 | 3,45 | 3,59 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,20 |
| Теплоснабжение, Для населения, руб./Гкал | 01.01-31.06 | 2888,86 | 3004,41 | 3124,59 | 3249,57 | 3379,56 | 3514,74 | 3655,33 | 3801,54 | 3953,60 | 4111,75 | 4276,22 | 4276,22 |
|  | 01.07-31.12 | 2888,86 | 3004,41 | 3124,59 | 3249,57 | 3379,56 | 3514,74 | 3655,33 | 3801,54 | 3953,60 | 4111,75 | 4276,22 | 4276,22 |
| Водоснабжение , руб./м3 | 01.01-31.06 | 65,18 | 67,79 | 70,50 | 73,32 | 76,25 | 79,30 | 82,47 | 85,77 | 89,20 | 92,77 | 96,48 | 100,34 |
|  | 01.07-31.12 | 65,18 | 67,79 | 70,50 | 73,32 | 76,25 | 79,30 | 82,47 | 85,77 | 89,20 | 92,77 | 96,48 | 100,34 |
| Водоотведение, руб./м3 | 01.01-31.06 | 25,31 | 26,32 | 27,38 | 28,47 | 29,61 | 30,79 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,02 | 37,46 | 38,96 |
|  | 01.07-31.12 | 25,31 | 26,32 | 27,38 | 28,47 | 29,61 | 30,79 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,02 | 37,46 | 38,96 |

В соответствии с Федеральным законом от от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Айлинского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей, была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2 - Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |
| --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | 6,6 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 7,7 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 94 | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 5 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2034 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# . ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития Айлинского сельского поселения, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Комитетом по ценовой и тарифной политике.